《建设工程环境影响报告表》编制说明

《建设工程环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 工程名称——指工程立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指工程所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指工程投资总额。

5. 主要环境保护目标——指工程周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6. 结论与建议——给出本工程清洁生产、达标排放的总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本工程对环境造成的影响，给出建设工程环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门工程，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该工程的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 佳县妇幼保健院建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 佳县卫生健康局 |
| 法人代表 | 杨汉泉 | 联系人 | 康翔 |
| 通讯地址 | 佳芦镇西郊12号 |
| 联系电话 | 18220205868 | 传真 | / | 邮政编码 | 719200 |
| 建设地点 | 佳县佳芦镇沟沟渠 |
| 立项审批部门 | 佳县发展改革局 | 批准文号 | 佳政发改发[2018]169号 |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | Q8433妇幼保健院（所、站） |
| 占地面积(m2) | 13333 | 绿化面积(m2) | 3250 |
| 总投资 (万元) | 1540 | 环保投资 (万元) | 91 | 环保投资占总投资比例 | 5.91% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2019年底 |
| 工程内容及规模： 1、项目特点 妇幼卫生工作是卫生事业的重要组成部分，是妇女儿童发展的重要内容，是贯彻落实计划生育基本国策的重要举措，也是衡量一个地区政治、经济和社会发展水平的重要标志。妇幼卫生作为公共卫生的重要体系，其工作成效直接关系到每个家庭的幸福，关系到人口素质的提高，关系到全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会目标的实现。佳县虽现有妇幼保健院1个，但全县妇幼保健基础条件已远远不能满足全县人民现实所需。为了给县妇幼保健工作提供基础支撑条件，佳县卫生健康局决定在佳县佳芦镇沟沟渠建设妇幼保健院。 2018年9月30日，佳县发展改革局佳政发改发[2018]169号文对佳县妇幼保健院建设项目予以批复，同意项目建设。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年7月2日修正）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令 第44号）以及关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令 第1号），本项目应编制环境影响评价报告表。建设单位于2018年10月委托我单位编制该项目环评影响报告，接受委托后，我单位组织工程技术人员深入现场进行实地踏勘，对现有医院周围的自然环境、社会环境状况进行了详细调研考察和资料收集，根据当地环境特征和项目工艺特点，对该项目的环境影响因素做了初步识别和筛选，确定了评价工作的重点、基本原则、内容、方法。评价结合项目实际情况，重点进行了工程分析、环境影响分析等方面的内容，在此基础上编制完成了《佳县妇幼保健院建设项目环境影响评价报告表》。 2、分析判定相关情况 ⑴ 产业政策 本项目不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号）项目。本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类，第三十六、教育、文化、卫生、体育服务业，“29、医疗卫生服务设施建设”。 2018年9月30日，佳县发展改革局佳政发改发[2018]169号文对佳县妇幼保健院建设项目予以批复，同意项目建设。 ⑵ 与佳县城市总体规划的符合性分析 项目与佳县县城总体规划的符合性分析见表1。 与佳县县城总体规划的符合性分析一览表 表1 规划目标 与项目的符合性分析 根据《佳县县城总体规划（2014-2030）》中医疗卫生事业规划：未来加强县医院和县中医院建设，完善各项设施功能，相关设施配置应达到《县级医院涉笔配置标准》配置要求。 本项目建设是为满足日益增加的患者需要以及改善现有的就医条件，决定建设妇幼保健院，床位数70张，符合佳县县城总体规划 综上所述，项目符合佳县城市总体规划相关要求。 ⑶ “三线一单”符合性分析 本项目与“三线一单”符合性分析见表2。 本项目与榆林市“三线一单”符合性分析 表2 “三线一单” 本项目情况 符合性 生态保护红线 项目位于佳县佳芦镇沟沟渠，项目所在区无自然保护区、风景名胜区及水源地保护区，不在生态保护红线管控范围内 符合 环境质量底线 项目拟采取有效的环保措施，废气可做到达标排放，不会改变区域大气环境质量；项目产生医疗废水及生活污水经院内污水处理站处理达标后排入城市污水管网。因此，不会改变区域地表水、地下水的功能，项目的建设符合榆林市的环境质量底线要求 符合 资源利用上线 项目不触及榆林市资源利用上线 符合 负面清单 项目属于Q8433 妇幼保健院（所、站），不属于榆林市负面清单内禁止新建、扩建项目 符合 ⑶ 与榆林市“多规合一”符合性分析 项目与榆林市“多规合一”符合性分析见表3，控制线检测报告见附件。 本项目与榆林市“多规合一”符合性分析 表3 控制线名称 本项目《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》检测结果 土地利用总体规划 符合 城镇总体规划 建议与规划部门对接 林地保护利用规划 符合 生态红线 符合 文物保护紫线（县级以上保护单位） 符合 基础设施廊道控制线（电力类） 符合 基础设施廊道控制线（长输管线类） 符合 基础设施廊道控制线（交通类） 符合 根据检测结果可知，项目选址与城镇总体规划不相符合，根据项目选址控制线冲突检测附图，项目占地与城市总体规划冲突，占用规划城市道路用地及公园用地。根据现场踏勘及建设单位介绍，项目实际占地不占用规划城市道路及规划公园用地。同时，项目已取得佳县住房和城乡建设局的选址意见书（见附件），佳县国土资源局佳国土资发[2018]38号文同意项目用地。因此，项目符合榆林市“多规合一”要求。 ⑷ 选址合理性分析 项目位于佳县佳芦镇沟沟渠。项目评价范围内不涉及饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区域。项目区周围主要敏感点有春晓苑小区、佳苑幼儿园、佳县安居工程小区等及规划法院、档案局等单位。项目产生的各项污染物排放浓度没有超标点，用地已取得佳县国土资源局同意，项目符合国家产业政策，在严格执行项目设计及环评提出的各项污染防治和生态保护措施的前提下，可将项目对环境的不利环境影响降至最低，从环保角度分析，项目建设基本可行。 3、项目组成 项目建设内容主要包括妇幼保健综合楼1座，内设妇产保健中心、儿童健康中心、妇女健康中心、住院区、办公区及医技科室等，配套建设其他辅助设施，共设床位70张，项目不设传染病区。项目组成见表4。 项目组成表 表4 类别 项目 建设内容 主体 工程 妇幼保健综合楼 一层 门诊大厅、挂号收费、门诊药房、设备用房、儿童健康中心（包括全科体检与健康管理、免疫接种、五官保健、儿童营养、认知心理、运动体质、脑瘫康复等，各自成区） 二层 妇产保健中心（包含门诊、孕前保健、孕期检查及指导、产后保健等） 三层 妇女健康中心（包括妇科门诊、门诊手术和妇女保健等。） 四层 住院区，共设置床位70个，一个护士台 五层 办公区及部分医技区（放射检查、超声心电等） 辅助 工程 后勤保障用房 餐厅 总建筑面积400m2，单层砌体结构 门卫室 建筑面积20m2，单层砌体结构 配变电室 建筑面积30m2，单层砌体结构 锅炉房 设置1台6t/h供暖燃气锅炉供暖 公用 工程 供暖 1台6t/h供暖燃气锅炉供暖 供热水 院内设6台步进式开水器 供电 市政供电电网接入 供水 市政给水管网接入 供气 市政天然气管网接入 电讯工程 市政电视光纤和电话光缆接入 环保 工程 废气 燃气锅炉废气采取低氮燃烧器+15m高排气筒排放 食堂油烟经高效油烟器（去除率不低于75%）净化后引至屋外排放 医疗垃圾暂存点、病房、门诊等单元采取消毒措施 污水处理站各设施设密闭，加强换气 废水 新建1座污水处理站（处理工艺：一级强化+消毒，处理规模为18m3/d），废水处理达标后排入市政污水管网，最终排入佳县污水处理厂进行处理 固废 各科室设1个小医疗垃圾收集桶，医疗垃圾分类收集、消毒预处理后暂存至医院医疗垃圾暂存间，最终运往榆林市医疗废弃物处置中心进行处置 各科室设1个小生活垃圾收集桶，生活垃圾分类收集后暂存至医院生活垃圾暂存间，最终送生活垃圾填埋场卫生填埋处置 防渗专用容器1个，污水处理站污泥、栅渣为危险废物，产生污泥、栅渣脱水后密闭封装暂存于站内，定期送有资质危险废物置中心处置 噪声 各类水泵选用低噪声型号，座下设弹性衬垫材料；水泵吸水管道上和出水管上装设软性连接装置，管道穿墙时采用软穿 备用EPS柴油发电机配套基础减振 鼓风机设置在房间内，并加装消声器，做基础减震 绿化 绿化面积3250m2 4、建设地点 项目位于佳县佳芦镇沟沟渠，地理坐标东经110.491299、北纬38.028212、海拔783m。项目东侧距春晓苑小区40m，东北距佳县安居小区100m；西南距佳苑幼儿园60m，距离黄维蕾学校128m，西距佳芦河50m，距职业中学（停用）162m。项目东侧紧道路，区域交通便利。项目四邻关系见图1，地理位置见附图1。 图1 项目四邻关系图 5、主要设备仪器 项目主要设备仪器见表5。 项目主要设备仪器 表5 类别 编号 名称 数量 妇幼保健基本设备 1 妇科检查床 16张 2 产床 3张 3 综合手术台 2台 4 电动吸引器 2台 5 腹部手术台 2台 6 高压灭菌设备 1台 7 多普勒胎心诊断仪 10台 8 新生儿保温箱 3个 9 B超（线、扇） 1台 10 200mA以上X光机 1台 11 心电图机 3台 12 宫腔镜 1个 13 新生儿抢救台 2台 14 麻醉机 2台 15 妇科治疗仪 5台 16 乳腺透照仪 1台 17 同视机 2台 18 裂隙灯 2个 19 节育手术器械 10套 20 超净工作台 2台 21 半自动生化分析仪 1台 22 分光光度计 1台 23 尿液分析仪 2台 24 血球计数仪 2台 25 酶标仪 1台 26 恒温培养室 2台 27 R计数仪 5台 28 离心机 2台 29 分析天平 5台 30 洗衣机 10台 31 文字处理机（打字机） 20台 32 电视机 40台 33 投影仪 2台 34 救护车 1辆 35 电子计算机 30台 其它设备 36 燃气热水锅炉 1台 37 步进式开水器 6台 38 纯水机 1台 39 稳压泵 1台 40 地埋式一体化污水处理设备 1套 41 400KVA油浸式变压器 2台 42 柴油发电机组 1台 43 妇幼保健信息系统 1套 44 螺杆式冷水机组 1台 45 恒温恒湿空调机组 1台 6、主要药品和试剂 项目主要药品及试剂需使用时即外购，日常基本无储存量。项目药品试剂使用情况见表6。 主要药品试剂消耗一览表 表6 名称 规格 年用量 来源 医疗器械 一次性输液器 一次性 500个 外购 一次性手套 一次性 30000双 外购 药品 针剂药品 多种规格 300盒 外购 口服药品 多种规格 5万盒 外购 西药 维生素、氯丙嗪、多巴胺、肾上腺素、副肾素、地塞米松、西地兰、阿托品、酚妥拉明等 多种规格 按需求备量 外购 消毒剂 器具及空气消毒剂：酒精、碘伏、84消毒液、含氯制剂、洛本清、双氧水等 多种规格 按需求备量 外购 医疗用气 氧气 瓶装 500m3 自制 二氧化碳 瓶装 300m3 自制 部分消毒剂理化性质见表7。 部分消毒剂理化性质 表7 消毒剂名称 理化特性 作用与用途 备注 乙醇（酒精） 无色液体，有酒香；与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂；用于制酒工业、有机合成、消毒以用作溶剂。易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。 本品可深入细菌体内，在一定浓度下能使蛋白质凝固变性而杀死细菌。最适宜的杀菌浓度为75%。因不能杀灭芽孢和病毒，故不能直接用于手术器械的消毒。50%稀醇可用于预防褥瘊，25%~30%稀醇可擦浴，用于高热病人，使体温下降。 最常规消毒剂 含氯制剂 以三氯异氰尿酸为主要有效成分的消毒片，有效氯含量35%±3.5%。带有刺激性气味的片剂，溶于水中。 可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌和细菌芽孢，并能灭活病毒。通常配成500g/L溶液备用 用于物体表面 洛本清 是以苯扎氯铵为主要有效成分的消毒液，苯扎氯铵含量为1.24g/L~1.36g/L 可杀灭肠道致病菌，化脓性球菌和致病性酵母菌 用于常规皮肤消毒 7、占地及平面布置 ⑴ 项目占地 项目位于佳县佳芦镇沟沟渠。项目用地总面积13333平方米，项目已取得佳县住房和城乡建设局的选址意见书（见附件），佳县国土资源局佳国土资发[2018]38号文同意项目用地。 ⑵ 平面布置 妇幼保健综合楼位于医院中部。为保证医院人流、物流、车流以最快捷简短的流线到达各功能区，佳县妇幼保健院主入口道路直通山城西路，交通便捷；既方便车辆进出，又不影响山城西路主干道的交通。项目总平面布置见附图2。 8、公用工程 ⑴ 给水 给水水源：市政自来水。从市政给水管网接入两条DN200的自来水引入管，保障压力0.35Mpa；供水由两路DN200供水管网接入，在保健院内布置成环状供水管网。综合楼内管网采用DN100钢管，供应楼内生产、生活及室外消防用水，并在环网上设室外消火栓及绿化洒水栓。 项目用水量参照陕西省《行业用水定额》（ DB 61/T 943-2014）、《建筑给排水设计规范》，并结合项目所处地区缺水的特点进行取值（排水量以用水量的70%计）。给、排水情况见表8。水平衡图2。 项目给、排水情况一览表 表8 类别 用水单位 规模 用水量标准 新鲜水用水量（m3/d） 回用水量（m3/d） 损耗（m3/d） 废水产生量（m3/d） 废水排放量（m3/d） 医疗单元 门诊、急诊 200人/日 12L/（人•次） 2.4 0 0.72 1.68 1.68 洗衣房（干衣） 25kg//日 40L/kg 1.0 0 0.3 0.7 0.7 病房（以住院率80%计） 56床 150L/（床•d） 8.4 0 2.52 5.88 5.88 医用纯水 / 40L/d 0.16 0 0.04 0.12 0 生活 单元 医护、行政办公 48人（每班16人） 150L/（人•班） 7.2 0 2.16 5.04 5.04 锅炉补水 / / 0.2 0 0.02 0.18 0 餐厅 100人/日 20L/（人•d） 2.0 0 0.6 1.4 1.4 绿化 3250m2 2L/（m2·d） 6.2 0.3 6.5 0 0 合 计 27.56 0.3 12.86 15 14.7 15 ⑵ 排水 室内采用污水、废水合流排放；室外采用雨水、污水分流排放制。 ① 雨水 项目雨水经屋面、地面集水系统收集排入附近市政雨水管网。 ② 污水 粪便污水经化粪池、含油污水经隔油池处理后与其它污废水汇集排入院区污水处理站，院内所有污废水经格栅+调节池+臭氧消毒+粗效过滤器+高效过滤器+活性炭吸附+超滤RO反渗透系统处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的要求后由市政污水管网排入佳县城区污水处理厂处理。项目水平衡图见图2。 图2项目水平衡图（单位：m3/d） ⑶ 供电 从市政供电部门由两路10KV接入，中间通过母联开关相连，两路均能满足综合楼满负荷用电。另设EPS柴油发电机组作为备用电源，EPS可满足综合楼分娩室、婴儿室、手术室、急诊、医技部门等用电，当市政断电15s内EPS能够快速启动负荷供电。 ⑷ 供热 项目设1台6t/h燃气锅炉冬季供暖，6台步进式开水器提供热水。 ⑸ 燃气工程 项目使用天然气由市政天然气管网供给，院区内燃气干管呈枝状布置，埋地敷设，DN200以上的管道为钢管，DN200以下的为PE管。 ⑹ 通讯 项目通信电缆及光缆依托现有工程引入。 ⑺ 负压吸引系统 项目负压吸引系统设置在1楼，采用1台油润式真空机组，设集污罐、细菌过滤器等设备。由站房接出负压吸引管道供应各个用气点，主要供病房、产房等各用气点使用。真空吸引泵的启动与停止，均根据电接点压力表进行自动控制。 ⑻ 消防系统 项目分层分区域划分防火分区，并在每个防火分区内布置防火分区示意图。沿综合楼周围设置环形消防通道，并在综合楼长边布置室外救援场地，室外消防双采用低压，分布在综合楼前后两侧。在楼内产房、检查室、设备机房等以外的区域设置自动喷水灭火系统（配置报警阀组）。在病案室、信息中心等设置气体灭火系统，气体灭火系统采用七氟丙烷气体灭火系统，在综合楼内部各处配置灭火器。 8、人员编制及科室设置情况 项目建成后，根据医院要求需增加一定技术人员，预计将有职工48人，全年工作365天，实行三班工作制，每班8小时。 8、主要经济技术指标 项目主要经济技术指标见表9。 主要经济技术指标 表9 序号 项目 指标 单位 1 总用地面积 13333 m² 2 总建筑面积 6160 m² 3 妇幼保健综合楼 70 床 4 锅炉房 20 m² 5 绿化率 24.38 % 6 病床数 70 床 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染情况。 |

# 建设项目所在地自然环境概况

地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等： 1地形地貌 项目位于佳县佳芦镇沟沟渠，厂区地势相对平坦，海拔高度783m。 2、地质 项目区大地构造处于中朝准地台陕北台凹东缘，构造活动相对稳定，地层构造简单，褶皱及断裂构造不发育，未发现断层分布与岩浆侵入活动。 3、气候与气象 佳县属中温带半干旱大陆性季风气候，冬长夏短，四季分明，雨量不足气候干燥。年平均气温9.7℃，最热为7月，平均24.9℃；最冷为1月，平均-7.3℃。极端最高气温41.1℃，极端最低气温-24.4℃，无霜日平均157天。降水年际变化较大，年最大降水量为581. 7 mm，年最小降水量为245.5 mm；年平均降水量为262.8 mm。全年及四季主要风向流型均集中在NNE-NE区间内，即东北偏北风和东北风。气候灾害主要有干旱、暴雨、大风等。 4、河流水文 ⑴ 地表水 与本项目有关的河流主要为佳芦河。佳芦河流经榆佳工业园区南侧，为黄河一级支流，发源于榆林市榆阳区双山公社断桥村，从源头起流经25km进入佳县，于县城南侧汇入黄河，全长93km，总流域面积1134km2，流域面积894km2，常年流量为3.29m3/s。 ⑵ 地下水 项目区含水层主要为第四系松散层孔隙潜水、侏罗系层状碎屑岩裂隙水和三叠纪层状碎屑岩裂隙水。区内地下水主要接受大气降水补给，径流方向基本与地形一致，自高而低，以泉和小片形式向临近沟谷排泄。 动植物 项目区站周围无珍惜野生动物分布。项目区植被主要以人工绿化植被为主，动物以常见鸟类、鼠类小型动物为主。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 为了解项目周边环境状况，本次评价引用陕西瑞境检测技术有限公司于2018年5月14日至20日对城关村环境空气质量进行的监测及2018年5月14日对佳芦河监测断面的监测数据，引用监测数据符合三年时效要求。 1、环境空气 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）6.2.1中要求“项目所在区域达标情况，优先采用国家或地方生态环境管理部门公开发布的评价基准年环境质量公告或是环境质量报告中的数据或结论；采用评价范围内国家或是地方环境质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。本项目基本污染物环境质量现状数据参考陕西省环境保护办公室2019年1月11日发布的环保快报“附表5、2018年1-12月陕北地区25个县（区）空气质量状况统计表”中相关数据，具体见下表。 区域空气质量现状评价表 表10 单位：μg/m3 年评价指标 污染物 现状浓度/ 标准值/ 单位 达标情况 年平均质量浓度 PM10 77 70 μg/m3 不达标 PM2.5 35 35 μg/m3 达标 SO2 11 60 μg/m3 达标 NO2 25 40 μg/m3 达标 24小时平均质量浓度 CO第95百分位 1.3 4 mg/m3 达标 日最大8小时平均质量浓度 O3第90百分位 167 160 μg/m3 不达标 由上表可知，2018年1~12月的环境空气质量现状中，PM2.5、SO2、NO2、CO第95百分位浓度现状浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准规定的浓度限值；PM10、O3第90百分位的现状浓度值均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准规定的浓度限值；项目所在区域为环境空气质量不达标区，这与佳县的多年的自然环境状况有关，佳县属于温带半干旱大陆性季风气候，受西北部毛乌素沙漠及覆沙丘陵影响，常伴有风沙天气。 补充监测 ⑴ 监测点位 城关村，监测点位与项目位置关系见下表11，监测点位见附图3。 监测点位与拟建项目位置关系表 表11 监测点位 相对于厂址方位与距离 方位 距离 城关村 东南 900m ⑵ 监测项目：NH3、H2S ⑶ 监测时间：陕西瑞境检测技术有限公司于2018年5月14日~5月20日对评价区环境空气质量进行了监测。 ⑷ 监测方法：采样及分析方法按照《环境监测技术规范》以及《空气和废气监测分析方法》（第四版）的要求进行（见表12）。 监测项目及分析方法 表12 单位：mg/m³ 污染物 分析方法 方法来源 检出限 NH3 钠氏试剂分光光度法 HJ533-2009 0.01 H2S 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版） 0.001 ⑸ 评价标准 评价标准值为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准和《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录表D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值（见表13）。 环境空气质量二级标准 表13 污染物 取值时间 标准值 备注 H2S 1h平均 10μg/m3 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录表D.1 NH3 1h平均 200μg/m3 ⑹ 监测结果分析及评价 环境空气监测结果统计见表14-表15。 H2S监测结果统计表 表14 单位：μg/m3 监测点位 一次浓度值 浓度范围 超标率(%) 最大超标倍数 城关村 1ND-2 0 0 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录表D.1 10 NH3监测结果统计表 表15 单位：μg/m3 监测点位 一次浓度值 浓度范围 超标率(%) 最大超标倍数 城关村 129-152 0 0 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录表D.1 200 评价区H2S、NH3监测值均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录表D.1要求，监测结果表明环境质量良好。 2、地表水 ⑴ 监测断面 以佳芦河为监测断面，设项目上游500m、下游1500两个监测断面，监测断面位置见附图3。 ⑵ 监测项目 pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、石油类、粪大肠菌群，共9项。 ⑶ 监测时间：陕西瑞境检测技术有限公司于2018年5月14日对断面进行监测，每个断面每天采样3次，取一个混合水样。 ⑷ 监测分析方法 采样和分析方法按国家规范进行，监测项目分析方法见表16。 地表水监测分析方法 表16 污染物 分析方法 方法来源 检出限(mg/L) pH 玻璃电极法 GB/T6920-1986 0.01pH 化学需氧量 重铬酸盐法 HJ 828-2017 4 氨氮 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 0.025 悬浮物 重量法 GB/T11901-1989 4 石油类 红外分光光度法 HJ637-2012 0.01 五日生化需氧量 稀释与接种法 HJ505-2009 0.5 总磷 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989 0.01 总氮 碱性过硫酸钾消减紫外风光光度法 HJ636-2012 0.05 粪大肠菌群 多管发酵法 HJ/T347-2007 第一篇 20MPN/L ⑸ 监测结果 地表水环境监测结果统计见表17。 地表水监测断面监测结果统计表 表17 单位：mg/L（pH除外） 污染物 监测断面 pH COD 氨氮 悬浮物 BOD5 总磷 总氮 粪大肠 菌群（个/L） 石油类 上游500m 7.49 12.6 0.348 18 2.3 0.175 0.314 280 0.04ND 下游1500 7.51 12.9 0.361 19 2.6 0.192 0.320 310 0.04ND GB3838-2002 II标准 6-9 15 0.5 25 3 0.1 0.5 2000 0.05 由监测结果可知，评价区地表水监测断面各监测因子除总磷外其他检测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准，总磷超标原因可能是沿线居民排污所致。 3、声环境 ⑴ 监测布点 于本项目厂地四周和项目南侧幼儿园、佳县黄维蕾学校、东侧春晓苑小区、东北侧安居工程小区各设一个监测点，共8个监测点位。（见附图3）。 ⑵ 监测方法 监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）有关规定进行。 ⑶ 监测时间与频次 陕西阔成检测服务有限公司于2018年11月20日对评价区及周围敏感点声环境进行了监测。昼、夜各监测一次。 ⑷ 监测结果 声环境质量监测结果见表18。 声环境质量监测结果统计表 表18 序 号 监测点位 监测结果 昼间dB（A） 夜间dB（A） 1 东界 51.0 40.0 2 南界 52.5 40.5 3 西界 52.1 40.3 4 北界 52.6 41.8 5 南侧幼儿园 51.8 41.3 6 佳县黄维蕾学校 52.7 41.9 7 东侧春晓苑小区 51.5 39.5 8 东北侧安居工程小区 51.6 40.2 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准 55 45 由监测结果可知，项目拟建院区及其余监测点昼间和夜间等效连续A声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、环境空气：项目周边区域 保护级别：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 2、地表水：佳芦河 保护级别：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准； 3、地下水：项目厂址及其周边区域 保护级别：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准； 4、声环境：厂界外1m 保护级别：《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准； 5、生态：项目厂址及其周边区域 保护级别：生态环境评价执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。 项目环境保护目标见表19。 环境保护目标 表19 环境 要素 敏感目标 规模 相对厂址 保护内容 保护目标 人数 方位 最近距离（m） 环境空气 春晓苑小区 500 东 40 人群健康 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 佳苑幼儿园 100 西南 60 黄维蕾学校 150 西南 128 安居工程小区 500 东北 100 佳粮嘉园小区 392 北 300 南湾小区 639 西北 220 新城小学 852 东北 150 交警大队 692 东北 30 林业工作站 367 东北 18 公路管理段 363 东北 15 法律援助中心 390 东北 12 佳芦镇 28928 南 33665 地表水 佳芦河 西 50 地表水质 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准 黄河 东 836 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 地下水 项目厂址及其周边区域 水质 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 噪声 春晓苑小区 500 东 40 声环境 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 佳苑幼儿园 100 西南 60 黄维蕾学校 150 西南 128 安居工程小区 500 东北 100 生态 项目厂址及周边区域 植被、水土流失 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 2、地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准； 3、地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准； 4、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准； 5、生态环境评价执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、施工期扬尘执行陕西省《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1087-2017）；运营期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关限值；污水处理站废气排放标准执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度中相关标准；锅炉废气执行陕西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3锅炉大气污染物排放浓度限值。 2、医院废水经医院污水处理站处理后排入市政污水管网，废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2（综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值）中预处理标准要求。 3、建筑施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。 4、一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修订中的相关要求；医疗废物、污水站污泥等危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中有关规定；污水处理站污泥、栅渣执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）医疗机构污泥控制标准；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中的有关要求。 其它要素评价按国家有关规定执行。 |
| 总量控制标准 | 结合项目工艺特征和排污特点，总量控制指标为：SO2：0.403t/a；NOx：1.89t/a； 项目产生的污水最终进入佳县污水处理厂进行处理后排放，因此，化学需氧量、氨氮排放量纳入佳县污水处理厂的总量控制指标内，本次评价不进行申请。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述： 1、施工期 项目施工期主要为场地清理、土地平整、地基开挖、建筑物土建施工、厂内地面硬化、装修等。项目建设期对环境的影响主要表现为：施工扬尘、施工废水、施工机械噪声以及施工队伍的生活排污等。 施工流程及各阶段主要污染物产生见图4。 图3 施工期工艺流程及产污环节图 2、营运期 项目运行期产污环节分析见图4。 图4 营运期产污环节图 主要污染工序： ⑴ 废气 施工期废气主要是在妇幼保健综合楼建设过程中，因土方挖掘、堆积、回填和清运，建筑材料如水泥、石灰、砂子等装卸过程中会有部分抛洒，经施工机械、运输车辆碾压卷带、形成部分细小颗粒进入大气中形成扬尘，道路施工、物料运送时产生的道路扬尘及汽车尾气等。 ⑵ 废水 施工期的废污水主要来自施工废水、少量机修废水和生活污水，主要污染因子为SS、COD、NH3-N、BOD和石油类等；本项目施工期拟定为3个月，施工人员为20人，以每人每日的生活用水量30L进行估算，生活用水量为0.6m3/d，排污系数取0.8，生活污水量产生量约0.48m3/d。施工期间施工现场的清洗水，主要污染因子为SS。项目对施工废水进行集中收集，并设置临时沉淀池集中处理，进行回用。 ⑶ 噪声 项目建设过程中各施工阶段的主要噪声源声级大小均不一样，其噪声值也不一样，经对有关建筑工地类比调查，各施工阶段主要设备及噪声级见表20。 主要施工机械设备的噪声声级 表20 施工阶段 设备名称 声级dB（A） 距声源距离(m) 土石方阶段 翻斗机 83～89 3 推土机 90 5 装载机 86 5 挖掘机 85 5 基础施工阶段 钻孔式灌注桩机 81 15 静压式打桩机 80 15 吊 车 73 15 平地机 86 15 风 镐 98 1 空压机 92 3 结构施工阶段 吊 车 73 15 振捣棒 93 1 电 锯 103 1 装修阶段 吊 车 73 15 升降机 78 1 切割机 88 1 电钻 100 1 电锤 105 1 云石机 105 1 ⑷ 固废 施工期的固体废物主要有施工人员产生的生活垃圾、各种建筑垃圾。 生活垃圾：以人均每天产生0.35kg计算，施工人数20人，施工期为3个月，则施工期产生的生活垃圾约0.63t，集中收集后运送至环卫部门指定地点进行处理。 建筑垃圾：根据有关资料，建筑及装修垃圾产生系数为20~40kg/m2，本项目总建筑面积6160m2，建筑垃圾产生量共为184.8t；施工过程中产生的建筑垃圾统一收集后运往市政指定的地点进行处理。 ⑸ 生态 本工程在设定的场地范围内进行建设，不会对周围的生态产生影响。由于在施工过程中对施工场地内植被的破坏、基础挖填、土方堆存等环节，将造成一定的生物量减小。 2、运营期 ⑴ 废气 项目废气主要有锅炉废气、备用柴油发电机产生的废气、污水处理站产生的废气、食堂排放的油烟等。 ① 锅炉废气 项目设1台6t/h燃气锅炉冬季供暖。采暖锅炉运行时间以每年运行150天，每天运行16h计。燃气量以每吨燃气锅炉每小时耗天然气70m3计，根据《第一次全国污染源普查 工业污染源产排污系数手册》（2010修订）天燃气锅炉排污系数：废气量136259.17标立方/万立方米-原料。锅炉在工作运行过程中会产生SO2、烟尘、NOx等废气，根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材 社会区域类》（中国环境科学出版社）中给出的排放因子，每燃烧1000Nm3天然气产生NOx 1.76kg ，SO2 0.18kg ，颗粒物0.14kg。项目采用低碳燃烧技术，根据《煤、天然气燃烧的污染物产生系数》一文中指出，采用低氮燃烧技术每1万m3天然气产生NOx为6.3kg。锅炉烟气分别经15m高排气筒排放。燃气锅炉大气污染物排放情况见表21。 燃气锅炉大气污染物排放一览表 表21 名称 废气量 （m3/a） 产生浓度 （mg/m3） 产生量 （t/a） 排放浓度 （mg/m3） 排放量 （t/a） 烟尘 SO2 NOX 烟尘 SO2 NOX 烟尘 SO2 NOX 烟尘 SO2 NOX 6t/h 燃气锅炉 1.37×107 10.3 13.2 129.2 0.14 0.181 1.77 10.3 13.2 46.2 0.14 0.181 0.64 《陕西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3标准限值 — 10 20 50 — — — 燃气锅炉烟气主要污染物为烟尘、SO2和NOX，其排放浓度分别为10.3mg/m3、13.2mg/m3、46.2mg/m3，排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉标准限值。 ② 备用柴油发电机产生的废气 为保证项目建成后临时停电时各科室用电需求，项目拟在院内设1台柴油发电机，临时发电机主要用于停电之用，运行时间较短，运行时产生废气引至楼外排放，对环境影响较小。 ③ 食堂油烟 根据建设单位提供资料，为保障医院建成后职工和病员就餐，项目新建食堂1座。食堂燃料为天然气。结合医院建成后实际情况，就餐人数以约100人/天，灶头最多个数为3个。经类比调查，食堂每人每天耗食用油约30g，则食用油消耗量为3kg/d。烹饪过程中油的挥发量与炒作工况有关，一般在2%-4%之间，环评按3%计，则油烟年产生量为32.85kg/a。项目油烟去除率按75%计，则油烟排放量为8.21kg/a。 项目拟在灶台上方设置抽风排气罩，收集的含油烟废气经1台油烟净化器处理，引至屋外排放。按《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3要求（表22），排气罩基准排风量应不小于10000m3/h（每天餐厅油烟排放时间以6小时计），则油烟产生浓度为1.5mg/m3，处理后浓度0.375mg/m3。 饮食业油烟排放标准 表22 规 模 小型 中型 大型 基准灶头数 ≥1，<3 ≥3，<6 ≥6 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除效率（%） 60 75 85 ④ 污水处理站恶臭气体 项目污水处理站采用一级强化+消毒处理工艺（处理工艺为简单的物化处理工艺，不涉及生化处理），在调节池、混凝沉淀池、消毒池等池体上方均设置密闭池盖。 臭气污染源源强采用美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生 0.0031g的NH3和 0.00012g的H2S。本项目BOD5的去除量为0.12t/a，计算出NH3产生量0.372kg/a，H2S产生量为0.014kg/a。 ⑤ 带病原微生物的气溶胶 项目病原微生物气溶胶主要来自病房、医疗垃圾暂存点等。本项目不设传染病房，从源头上来说，病原微生物气溶胶较少。从传播途径而言，本项目带有病原微生物的气溶胶污染物的传播途径主要是空气。 苏联学者提出夏季室内空气中细菌总数≥2500cpu/m3为污染空气，香港室内空气质量标准规定，空气质量十分良好时空气中细菌总数应小于500cpu/m3，室内空气质量能保证大众健康时，空气中细菌总数应小于1000cpu/m3。 ⑵ 废水 项目运行期间产生主要废水包括妇幼保健综合楼产生的医疗废水及生活污水，以及餐厅产生的餐饮废水。 ① 综合楼产生废水 项目妇幼保健综合楼中设置有门诊、住院区及行政办公区等，产生废水包括医疗废水及生活污水。 运行期综合楼废水产生量约13.3m3/d（4854.5m3/a），主要为一般医疗废水及生活污水，据建设单位提供资料，项目运行时无特殊医疗废水产生。一般医疗废水主要来自门诊科室、住院区等，其污水成分与常见生活污水相似，但其成分更为复杂。生活污水主要来源于行政办公区。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院门诊、手术室、各类检验室等处排出的诊疗、生活及粪便污水视为医污废水，因此，项目产生的污废水经化粪池处理后进入院污水处理站进行处理。 ② 餐饮废水 项目在院内设餐厅一座，餐饮废水产生量为511m3/d。 项目产生的餐饮废水经隔油处理后与综合楼产生废水一同进入院内污水处理站处理，处理后经城市污水管网排入佳县污水处理厂处理。 根据《定边县妇幼保健院项目现状环境影响评估表》，定边县妇幼保健医院设有综合楼一座，设有46个床位，年接诊人次5万人。综合楼产生废水包括医疗废水和工作人员生活污水，医院现有医疗废水主要分为门诊部医疗废水和住院部医疗废水，定边县妇幼保健院医疗废水、工作人员生活污水及餐饮废水未进行分流，其功能及医院类型与项目相同，具有可类比性。根据定边县妇幼保健院对污水处理站进口污水的现状监测结果，产生废水中COD、BOD5、悬浮物、余氯、粪大肠菌群及氨氮产生情况见表23。 项目水污染物产生情况一览表 表23 单位mg/m3 监测点位 监测项目 （日均值） 2017年10月28日 2017年10月29日 污水处理站进口 CODCr 246 239 BOD5 82.6 79.5 SS 128 125 氨氮 44.0 43.8 动植物油 1.45 1.46 总余氯 ND0.02 ND0.02 粪大肠菌群 ≥2.4×105 ≥2.4×105 项目产生废水总量为5365.5m3/a，通过类比，项目水污染物产生情况及排放情况见表24。 项目水污染物产生情况及排放情况一览表 表24 污染物 CODcr BOD5 氨氮 悬浮物 余氯 类大肠菌群 产生情况mg/L 246 82.6 44 128 0 >2.4×108（个/L） 产生量（t/a） 1.32 0.44 0.236 0.69 0 / 排放情况mg/L 200 60 25 50 0 ≤5000（个/L） 排放量（t/a） 1.07 0.32 0.134 0.268 0 / 院内污水处理站采用一级强化+消毒处理工艺，即综合楼产生废水经化粪池预处理、餐饮废水经隔油处理后进入院内污水处理站，处理后排入市政污水管网，最后进入佳县污水处理厂进行深度处理。 ⑶ 噪声 项目运营期的噪声污染源主要来自各类泵、风机、备用柴油发电机等医院辅助设施设备，这些高噪声设备大部分置于地下。项目所用的主要高噪声设备类比源强见表25。 项目主要设备噪声源强 表25 单位：dB（A） 序号 设备名称 车间名称 噪声值 1 水泵 污水处理站 85 2 备用发电机 发电机房 95 3 鼓风机 锅炉房 85 4 空调外机 综合楼楼顶 70 ⑷ 固体废物 项目固废主要为医疗垃圾、污水处理站污泥、栅渣及生活垃圾等。 ⑴ 医疗垃圾 项目医疗垃圾主要包括感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物以及病患生活垃圾。 经类比调查，项目住院病人按每病床每日产生医疗垃圾1.0kg计（包含日常治疗产生的垃圾），门诊、急诊医疗垃圾按每日每人次产生0.2kg计。住院区按日均住院人数56人（以住院率80%）计，则住院区产生医疗垃圾为56kg/d，门诊、急诊以每天200人就诊计，则门诊、急诊产生医疗垃圾40kg/d。故项目建成后住院区、门诊、急诊共产生医疗垃圾约96kg/d（35.04t/a）。 医院不设太平间，项目病房采用紫外灯消毒，手术室缝合线、缝合针、持针钳、止血钳等清创缝合所用器械采用戊二醛消毒柜消毒，病人床单、病人衣服采用84消毒液进行消毒，医院楼道等公共场所采用84消毒液进行消毒，一次性输液器、输血器（袋）、注射器等医疗垃圾毁形后采用消毒液消毒后专用容器收集，暂存于院内医疗垃圾暂存间。手术服等采用高压灭菌消毒锅进行消毒；其余医疗垃圾严格按照相关规范分类收集后暂存于院内医疗垃圾暂存间。 ⑵ 生活垃圾 生活垃圾主要来自办公室、住院区、公共区等。主要为果皮果核、手纸(巾)及各类包装材料等生活垃圾。 住院病人按每病床每日产生生活垃圾按0.7kg计，门诊急诊垃圾按每日每人次产生0.2kg计，医院员工按每日每人次产生0.7kg生活垃圾计，住院区按日均住院人数56人（以住院率80%）计，则住院区产生生活垃圾为39.2kg/d；门诊、急诊以每天200人就诊计，则门诊、急诊产生生活垃圾40kg/d；医院员工按48人计，则医院员工产生生活垃圾33.6kg/d。故项目建成后住院区、门诊、急诊及医院员工共产生生活垃圾约112.8kg/d（41.172t/a）。医院设生活垃圾收集间，集中收集后由县城环卫部门送生活垃圾填埋场卫生填埋。 ⑶ 污水处理站污泥、栅渣 污水处理产生的污泥、栅渣属于危险废物。项目产生的污泥约0.66t/a。在医院污水处理过程中，污水中所含的80%以上的病菌和90%以上的寄生虫卵被浓集在污泥中，若不妥善消毒处理，任意排放或弃置，同样会污染环境，造成疾病传播和流行。所以必须做好污泥的消化、消毒处理。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度 及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 锅炉房 （天然气） | 烟尘 | 10.3mg/m3，0.14t/a | 10.3mg/m3，0.14t/a |
|  |  | 二氧化硫 | 13.2mg/m3，0.181t/a | 13.2mg/m3，0.181t/a |
|  |  | 氮氧化物 | 129.2mg/m3，1.77t/a | 46.2mg/m3，0.64t/a |
|  | 食堂 | 油烟 | 1.5mg/m3，0.00329t/a | 0.375mg/m3，0.00082t/a |
| 水污染物 | 综合楼产生废水、餐饮废水 | 废水量5365.5m3/a |
|  |  | COD | 246mg/L，1.32t/a | 200mg/L，1.07t/a |
|  |  | NH3-N | 44mg/L，0.236t/a | 25mg/L，0.134t/a |
|  |  | SS | 128mg/L，0.69t/a | 50mg/L，0.268t/a |
| 固体 废物 | 综合楼 | 医疗垃圾 | 35.04t/a | 运往榆林市医疗废弃物处置中心进行处理 |
|  | 污水处理站 | 污泥、栅渣 | 0.66t/a | 送有资质的危险废物处置中心处置 |
|  | 办公生活区 | 生活垃圾 | 41.172t/a | 县城环卫部门送至垃圾填埋场 |
| 噪声 | 噪声源主要为各类泵、风机、备用柴油发电机等医院辅助设施设备，用低噪声设备，基础减震，置于室内，风机安装消声器等措施后满足标准要求。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 佳县妇幼保健院建设项目施工期生态影响主要表现在拟建院址占地、临时占地对局部生态环境的影响。 项目施工结束后立即进行地表恢复，对破坏的植被采取补偿措施，采取以上措施后对生态环境的影响较小。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1、施工期 ⑴ 废气 项目施工过程中产生扬尘的作业主要有土地平整、开挖、回填、建材运输、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。 根据国务院关于印发《大气污染防治行动计划》、《陕西省大气污染防治条例》及陕西省人民政府《关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战2018年工作要点的通知》陕政办发（2018）22号和榆林市市委、《榆林市铁腕治霾（尘）打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》，《榆林市铁腕治污十四项攻坚行动计划》等文件的规定和要求，同时考虑项目周边居民、学校相对集中的特点，本项目施工期应做到以下扬尘防治措施： ① 严格管控施工扬尘，全面落实建筑施工“六个100%管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度，施工工地安装视频监控设施，并与主管部门管理平台联网。加强渣土车运输监管，车辆必须全部安装卫星定位系统，杜绝超速、超高装载、带泥上路、抛洒泄漏等现象。 ② 严格监管施工扬尘，施工工地周边进行围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。施工工地出入口设置扬尘治理“红黄绿”监督管理公示牌和扬尘在线监控电子公示牌制度。 ③对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放，水泥应设专门库房堆放，减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂。 ④施工现场应对工地建筑结构施工架外侧设置有效的防尘网或防尘布，减少施工扬尘扩散范围。 ⑤对施工现场内的施工道路进行硬质覆盖；对砂石、灰土等物料应当采取封闭、遮盖等有效防尘措施；建设单位应当按规定使用预拌混凝土。 ⑥施工过程中产生的建筑垃圾应及时清运并在指定的垃圾处置场处置。不能及时清运的，应当采取封闭、遮盖等有效防尘措施。 ⑦装卸产生扬尘的物质、清理楼层及平整场地等活动时，应当采取湿式作业等有效防尘措施。 ⑧运输沙、石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘物质的车辆，应当实行密闭运输，严禁撒漏，且运输车辆驶出工地前必须做除泥除尘处理，严禁车轮带泥的车辆上路行驶。 ⑨在施工场区出入口设置轮胎清洗场地，对项目出入车辆进行清洗。 总之，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘及设备废气对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失，经采取上述措施后，施工期扬尘可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中厂界无组织监控限值。 ⑵ 废水 本项目施工人员排放的生活污水经过沉淀处理后，回用于周围绿化、场地及道路洒水；施工废水主要产生于混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿等施工工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等，经沉淀处理后循环使用，不外排。故项目施工废水对水环境影响较小。 ⑶ 噪声 施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声在不同的施工阶段由不同的施工机械造成，以点声源为主；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。 在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声，表26为根据资料所得不同施工机械的噪声源强。 主要施工机械设备的噪声声级 表26 施工阶段 设备名称 声级dB(A) 距声源 距离(m) 评价标准dB (A) 最大超标范围(m) 昼 间 夜 间 昼 间 夜 间 土石方 阶段 翻斗机 83～89 3 70 55 27 150 推土机 90 5 50 282 装载机 86 5 32 178 挖掘机 85 5 29 160 基础施工阶段 钻孔式灌注桩机 81 15 54 300 静压式打桩机 80 15 48 267 吊 车 73 15 22 120 风 镐 98 1 26 142 空压机 92 3 38 213 结构施工阶段 吊 车 73 15 22 120 振捣棒 93 1 15 80 电 锯 103 1 45 252 装修阶段 吊 车 73 15 22 120 升降机 78 1 3 15 切割机 88 1 8 45 电钻 100 1 31 178 根据表26可知，项目昼间最远影响范围至54m，夜间施工最远影响范围可达300m。施工期在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3-8dB（A），对项目区东侧居民、西南侧幼儿园、学校均有一定影响。 为了减轻项目施工期噪声的环境影响，须采取以下控制措施： ⑴ 加强施工管理，合理安排施工作业时间，尽量避免高噪声设备同时施工；严禁在12：00~14：00，晚间22:00~次日6:00时段施工。 ⑵ 合理布置施工场地，采取适宜的施工方式，在不影响施工情况下将强噪声设备布置于西北侧，尽量远离居民区、幼儿园等敏感点，尽量控制噪声对周围人群的影响。 ⑶ 闲置不用的设备应立即关闭，对位置相对固定的机械设备，能在棚内操作的尽量进入棚内操作，不能入棚的可适当建立临时声屏障。 ⑷ 安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间，对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。 ⑸ 尽量采用低噪声设备；采用排气筒安装消音器和对设备进行减震等措施降低噪声；对动力机械、设备加强定期检修、养护。 ⑹ 降低人为噪声，按规定操作机械设备，支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音。 ⑺ 设立禁止汽车鸣笛标志。 经采取上述措施后，施工过程对周围的环境敏感点的噪声影响将大大降低，施工期各阶段对场界的影响原则能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1中限值。 ⑷ 固体废物 项目施工期场地平整弃土用于周边土地平整。本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾及施工人员的生活垃圾等。项目施工期产生的生活垃圾较少，主要为烟头、香烟盒、果皮纸屑等。 ① 施工人员生活垃圾经分类、统一收集后，定期由县城环卫部门运往当地生活垃圾填埋场处置，不会对周围环境造成明显影响。 ② 建筑垃圾主要包括施工过程中产生的少量砂土、水泥、砖块等。建筑垃圾经分类收集，将能回收利用的尽量回收利用，不能回收利用的采取有计划的堆放，按要求分类处置、综合回收利用。对装修产生的废油漆桶委托有资质单位或油漆厂家回收。 ③ 建筑垃圾和弃土应及时清运至当地政府指定堆场或填埋场。运输散体物料车辆应遮盖，沿指定路线运输。 ⑸ 生态影响分析 本项目在设定的场地范围内进行建设，基本不会产生水土流失。施工期结束后，在采取医院内外环境美化、绿化等措施后，项目对周围生态环境影响较小。 综上所述，项目在采取相应的防治措施后，施工期产生扬尘、噪声及固体废弃物对周围环境影响较小。 营运期环境影响分析： 1、大气影响分析 ⑴评价工作等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中大气环境影响评价工作分级方法：根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi(第i个污染物)，及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为： 式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 大气评价等级判别见表27。 大气评价等级判别表 表27 评价工作等级 评价工作分级依据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 本次采用导则中推荐的AERSCREEN模型，进行大气环境影响评价工作等级判定。废气污染源参数见表28，表29。 主要废气污染源参数一览表(点源) 表28 污染源 名称 排气筒底部中心坐标 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 排放 速率kg/h X Y 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) 流速 (m/s) 烟尘 SO2 NOX 锅炉废气 718252.34 4213504.48 786 15 0.3 80.0 14.29 0.06 0.075 0.27 主要废气污染源参数一览表(面源) 表29 污染源名称 坐标 海拔高度/m 矩形面源（m） 排放速率（kg/h） X Y 长度 宽度 有效高度 H2S NH3 污水处理站 718255.88 4213478.29 785 10 8 1 0.0000016 0.00004 估算模式所用参数见表30。 估算模型参数表 表30 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 城市 人口数(城市人口数) 33873 最高环境温度 36.4 最低环境温度 -27.3 土地利用类型 2 区域湿度条件 干燥 是否考虑地形 考虑地形 是 地形数据分辨率(m) 90 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 是 海岸线距离/km 0.84 海岸线方向/o 0 项目采用AERSCREEN模型预测结果见表31。 项目采用AERSCREEN模型预测结果表 表31 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax(μg/m3) Pmax(%) 最大浓度出现距离（m） 锅炉废气 PM10 450.0 2.821 0.63 285 SO2 500.0 3.54 0.71 285 NOX 900.0 12.74 6.37 285 污水处理站 NH3 200 0.701 0.35 32 H2S 10 0.02804 0.28 32 由表31可知，1%≤Pmax＜10%。因此，确定本次大气环境影响评价工作等级为二级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中要求，二级评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 ⑵ 评价范围 根据项目的评价等级、产生污染物的D10%及监测布点情况，确定本项目的大气评价范围为以项目为中心点，边长为5km的矩形区域。大气环境影响评价基本信息底图见附图4。 ⑶污染物排放量核算 项目大气污染物排放量核算见表32-表34。 大气污染物有组织排放量核算表 表32 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（µg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 主要排放口 1 1 SO2 13200 0.075 0.181 2 NOX 46200 0.27 0.64 3 颗粒物 10300 0.06 0.14 有组织排放总计 有组织排放总计 SO2 0.181 NOX 0.64 颗粒物 0.14 大气污染物无组织排放量核算表 表33 序号 排放口编号 产物环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值/（µg/m3） 1 1 污水处理站 NH3 调节池、混凝沉淀池、消毒池等池体上方均设置密闭池盖 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录表D.1 200 3.72×10-4 2 H2S 10 1.4×10-5 无组织排放总计 无组织排放总计 NH3 3.72×10-4t/a H2S 1.4×10-5 t/a 项目大气污染物年排放量核算见表34。 大气污染物年排放量核算表 表34 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 SO2 0.181 2 NOX 0.64 3 颗粒物 0.14 4 NH3 3.72×10-4 5 H2S 1.4×10-5 ⑶达标排放分析 ①锅炉废气 燃气锅炉烟气排放浓度均符合陕西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉标准限值。 ②食堂油烟 项目在食堂灶台上方设置抽风排气罩，收集的含油烟废气经1台油烟净化器处理，引至屋外排放。排气罩基准排风量应不小于10000m3/h（每天餐厅油烟排放时间以6小时计），油烟处理后浓度0.375mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3要求。 ③污水处理站恶臭气体 项目污水处理站不涉及生化处理，且在调节池、混凝沉淀池、消毒池等池体上方均设置密闭池盖，污水处理站废气很微弱，要求建设单位加强污水处理站换气，因此，污水处理站恶臭对环境影响较小。 ④带病原微生物的气溶胶 本项目不设传染病房，正常干燥的空气中不含微生物的营养物质和充足的水分，微生物气溶胶一般不在空气中繁殖，加之日光中的紫外线照射，此时空气并不是微生物栖息的场所，无固有微生物丛，它在空气中或传播或衰亡。由于本项目为不设传染病房，一般不会造成传染病的流行。本项目执行严格的消毒和通风制度，病房区和手术室各角落定时消毒，保证院内空气质量达到标准。 采取以上措施后，项目运行期产生废气对周围环境影响较小。 ⑸ 大气环境防护距离 根据项目大气估算模式预测结果，各项污染物排放浓度没有超标点，无需设置大气环境防护距离。 2、水影响分析 项目运行期间产生主要废水包括妇幼保健综合楼产生的医疗废水及生活污水，以及餐厅产生的餐饮废水。综合楼产生废水经化粪池预处理、餐饮废水经隔油处理后进入院内污水处理站，院内污水处理站采用一级强化+消毒处理工艺，处理工艺见图5。 图5 院内污水处理站工艺流程图 污水处理站工艺流程简述： 调节池前设自动格栅，调节池内设自动水泵，污水经提升后进入混凝沉淀池进行混凝沉淀，之后进入接触消毒池消毒，消毒采用二氧化氯，接触氧化时间1h以上，最后脱氯，水处理构筑物均进行防渗处理。处理后污水以大肠杆菌和余氯量来监测污水处理合格与否，出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2要求后，排入市政污水管网，最后进入佳县污水处理厂进行深度处理。 按《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中“医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜实测值或测算值的10%-20%”的规定。根据项目测算排水量（14.7.m3/d），污水处理站设计规模为18m3/d。 项目医院污水处理站及进入佳县污水处理厂的主要水质指标见表35。 水污染物排放情况一览表 表35 项 目 化学需氧量 氨氮 悬浮物 粪大肠菌群 余氯 浓度（mg/L） 排放量（t/a） 浓度（mg/L） 排放量 （t/a） 浓度 （mg/L） 排放量 （t/a） 个/L mg/L 医院污水处理站处理后排放情况 200 1.07 25 0.134 50 0.268 ≤5000 2-8 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2标准值 250 / / / 60 / 5000 2-8 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准 500 / 45 / 400 / / / 项目污水经采取一级强化+消毒工艺处理后，符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2要求，污水经市政污水管网排入佳县污水处理厂，项目污水对水环境影响较小。 污水处理可行性分析 本项目医疗废水主要为医疗废水和生活污水，其中的主要污染物为COD、BOD5、氨氮、粪大肠菌群。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013 号），“非传染病医院污水，若处理后直接或间接排入地表水体或海域时，应采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺；若处理出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用一级强化处理+消毒工艺”。本项目所在地区已接通市政污水管网，并已纳入佳县污水处理厂的污水收纳范围，佳县污水处理厂采用氧化沟处理工艺。结合项目污水特点，项目采用一级强化处理工艺，该方法是《医院污水处理技术指南》中推荐的一级强化处理工艺，对不同性质的污水适应性强，在技术上是成熟的、可靠的。 采用二氧化氯消毒可行性分析 根据《医院污水处理技术指南》，二氧化氯消毒是氯消毒的一种，其优点是具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物（THMs），投放简单方便，不受pH影响，其消毒效果较Cl2杀菌效果好。但管理具有一定危险性，只能就地生产，就地使用，制取设备复杂，操作管理要求较高，作为消毒剂，它具有广谱性的消毒效果，适用于规模较小的医院污水处理系统。项目采取相应的风险防范措施后，采用二氧化氯消毒可行。 佳县污水处理厂依托性分析 佳县污水处理厂位于龙虎湾西北端，污水处理厂设计规模3000t/d，采用氧化沟处理工艺，深度水采用活性炭滤池工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准。项目排水水质满足佳县污水厂进水要求，该区域属于佳县污水处理厂的收水范围，本项目污水排放量较小，对于佳县污水处理厂的负荷冲积较小，依托可行。 3、地下水环境影响分析 根据HJ 610-2016《地下水环境影响评价技术导则》，项目为Ⅳ类项目，Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价。 本项目污废水主要包括医疗废水以及生活污水。在正常工况下，医疗废水及生活污水在站内污水处理站处理后进入市政管网，不会对区域地下水产生影响。但如果收集不当或设备维护不善出现跑冒滴漏等，污水就可能渗入地下，对地下水产生影响。短期大量排放（如突发性事故引起的管线破裂或管线阻塞而造成溢流），一般能及时发现，并可通过一定方法加以控制，因此，短期排放地下水污染几率较小，可以立即得到解决；而长期少量排放如管网跑冒滴漏等，一般较难发现，造成长期泄漏，特别是同一地点的连续泄漏，可对地下水产生一定影响。此外项目所产生的医疗废物、生活垃圾若收集储存不当，也可能污染影响地下水环境。 本项目建设场地的包气带岩性结构透水性弱，防污性能相对较强，出现少量废水泄漏，污染物一般不易进入含水层，但出现大量污水、泄漏，在地面存留时间较长时，泄漏物就极有可能进入地下水环境。 ① 源头控制 防止地下水污染的主要措施就是切断污染物进入地下水环境的途径。为有效防治地下水污染，环评要求项目在设计、施工和运行时，应严把设计和施工质量关，杜绝因材质、制管、防腐涂层、焊接缺陷及运行失误而造成管线泄漏。 ②分区防控 加强污水收集管网和污水处理站及医疗废物、栅渣污泥临时储存间所的防渗措施，医疗废物临时贮存间及栅渣污泥临时储存间地面及墙壁按照《危险废物贮存污染控制标准》要求，人工材料防渗层≥2mm，防渗系数≤10-10cm/s，对暂存场所实行防风、防雨、防晒设施，减少源头污染；污水处理站底部及池壁采取防腐蚀、防渗漏措施。对医疗服务区周边地面进行硬化处理，医疗废物临时贮存间周边硬化地面设置收集沟渠，防止垃圾渗出溶液污染土壤从而污染地下水。 ③污染监控 项目不设地下水监控井。运行期间强化监控手段，定期检查，杜绝长期排放点的存在，保护评价区地下水环境质量。 为了保护医疗废物贮存间地面的防渗性能，评价要求项目建设单位加强医疗废物贮存间防渗地面的日常维护保养，降低地面破损概率，一旦发现地面破损必须及时补救，以防止医疗废物渗漏，对地下水造成污染。 ④ 应急响应 项目污水处理站采用就地控制方式，设水位信号开关。当发生泄漏时可及时发现并采取应急措施。 由分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和环境管理的前提下，可有效控制院内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，不会对区域地下水环境产生明显影响。 4、噪声环境影响分析 项目运营期的噪声污染源主要来自各类泵、风机、备用柴油发电机等医院辅助设施设备，这些高噪声设备大部分置于地下。项目所用的主要高噪声设备类比源强见表36。 项目主要设备噪声源强 表36 单位：dB（A） 序号 设备名称 位置 治理前声压级dB（A） 处理措施 治理后声压级dB（A） 1 水泵 污水处理站 85 设于地下，选用低噪声型号，座下设弹性衬垫材料；水泵吸水管道上和出水管上装设软性连接装置，管道穿墙时采用软穿 65 2 备用发电机 发电机房 95 安装于室内，配套基础减振 75 3 鼓风机 锅炉房 85 设置在房间内，并加装消声器， 做基础减震 65 4 空调外机 综合楼楼顶 70 风机出口采用消声器，做基础减振，设隔声罩 60 预测模式 按照《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模式进行预测。 对于室内点声源，将室内声场近似为扩散声场，车间均匀透声，其预测模式如下： 式中：—距离声源r处的A声级，dB(A)； —参考位置处的陪频带声压级，dB； TL—隔墙（或窗户）的隔声量，取25dB(A)； α—车间平均吸声系数；取0.15； r0—参考位置距声源中心的距离，取1m； ⑶ 噪声源参数 噪声源有关参数见表37。 噪声源及其所在车间有关参数 表37 噪声源位置 噪声源声 压级，dB(A) 预测点至整体噪声源声中心距离（m） 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 锅炉房 65 60 180 40 30 备用发电机 75 60 190 40 40 污水处理站 65 40 130 50 70 综合楼 60 35 150 25 60 ⑷ 预测结果 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模式进行项目环境噪声预测。其各噪声源对厂界的声级预测结果见表38。 厂界噪声影响预测结果表 表38 单位：dB（A） 噪声值 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 贡献值 41.0 30.8 43.9 44.0 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 昼间：55dB（A） 夜间：45dB（A） 项目医院运营期产生的噪声主要为柴油发电机、锅炉、污水处理设备及配套设备产生的设备机械噪声，以及就诊病人产生的生活噪声，声压级为60~75dB（A）。项目柴油发电机放置在独立封闭式隔声罩箱内，罩箱内部采用隔音吸音材料，在柴油发电机使用时，经隔声罩箱隔声吸音后，对周边环境影响较小；项目医疗设备均设置在综合楼内部，经墙体隔声后对周边环境影响较小；污水泵均设置在地下，运行时对周边环境影响较小。污水处理站投药设施设置在封闭间内，经墙体隔声，对周边环境影响较小；医院内部设置禁止大声喧哗的标示，同时经过组织区内交通，可降低就诊病人产生的生活噪声对周边环境的影响。 由表38可知，项目各噪声设备过采取基础减振、消声等措施处理后，项目边界噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。 4、固体废弃物影响分析 项目产生的固体废物主要是生活垃圾、医疗垃圾和污水处理站污泥及栅渣。 ⑴ 医疗垃圾 项目医疗垃圾主要包括感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物，根据《危险废物管理名录》，属于HW01医疗废物。 医院不设太平间，产生一次性输液器、输血器（袋）、注射器等医疗垃圾毁形后采用消毒液消毒后专用容器收集，暂存于院内医疗垃圾暂存间，最终送至榆林市医疗废弃物处置中心集中处置，手术服等采用高压灭菌消毒锅进行消毒，其余医疗垃圾严格按照相关规范分类收集后暂存于院内医疗垃圾暂存间。 医疗废物产生、处置应根据《医疗废物管理条例》、《医疗废物污染防治技术政策（征求意见稿）》、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》、《榆林市医疗废物集中处置管理办法》及危险废物储运、处置相关规定要求要求开展收集、交接和处置。 收集： 根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；按照《榆林市医疗废物集中处置管理办法》要求医院应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内；盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密，包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。 医疗垃圾暂存间所要求必须分办公室、垃圾车辆存放间、医疗垃圾储存间，并配备加盖密封的垃圾周转箱，并设明显标识。其总面积：三级医院不得小于150m2，二级医院不得小于120m2，一级医院不得小于80m2。本项目按照二级医院设置，即储存场所面积不得小于120m2。医疗垃圾暂存点要有严密的封闭措施，密闭、避光储存。医疗垃圾清理后，要做好垃圾堆放地点的清洁与消毒。环评要求危险废物应严格依据《危险废物贮存污染控制标准》中的有关规定，医疗垃圾暂存间要做到防渗、防风、防雨、防晒 （2）按照《榆林市医疗废物集中处置管理办法》要求禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。每天运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁和消毒；运送人员在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物运送至暂时贮存地点；运送人员在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体；医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。 （3）感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明；废弃的麻醉、精神、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂、批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由环保部门确定的专门机构处置；医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理； （4）产生单位应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料保存5年；医疗废物产生地点应当设置医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。 临时贮存 医疗废物的临时贮存应满足以下要求： （1）不相容的危险废物分开存放，同时记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期等；医院产生的临床废物，必须当日消毒，消毒后装入容器，常温下贮存期不得超过一天，于摄氏5度以下冷藏的，不得超过7天。 （2）远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；； （3）有严密的封闭措施，设专(兼)职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物，有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施，防止渗漏和雨水冲刷； （4）地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境； （5）库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用，易于清洁和消毒； （6）避免阳光直射，应有良好的照明设备和通风条件； （7）设有明显的医疗废物警示标识和 “禁止吸烟、饮食 ”的警示标识。按GB15562.2和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识； （8）应防止医疗废物在暂时贮存库房和专用暂时贮存柜（箱）中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清；医疗废物暂时贮存库房每天应在废物清运之后消毒冲洗，冲洗液应排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统。 交接 医疗废物的交接应满足以下要求： （1）产生单位应当将医疗废物统一交由医疗废物处置单位进行处置。 （2）医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查产生单位是否按规定进行包装、标识，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗废物产生单位重新包装、标识。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。 （3）化学性医疗废物应由产生单位统一收集、贮存，定期交由环境保护行政主管部门认可有资质的危险废物处置单位处置。 （4）产生单位交予处置的医疗废物采用危险废物转移联单管理。产生单位和处置单位的日常医疗废物交接时应填写《危险废物转移联单》（医疗废物专用）；《危险废物转移联单》（医疗废物专用）一式两份，每月一张，由处置单位医疗废物运送人员和医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时共同填写，医疗卫生机构和处置单位分别保存，保存时间为5年 （5）每车每次运送的医疗废物采用《医疗废物运送登记卡》管理，一车一卡，由产生单位医疗废物管理人员交接时填写并签字。 （6）按照《榆林市医疗废物集中处置管理办法》要求医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，在交医疗废物集中处置单位处置前应当就地消毒。 榆林市医疗废弃物处置中心位于榆林市刘千河乡蔺家畔村，是市政府2006年招商引资项目，总投资1500万元。占地15亩，于2007年9月28日正式开工，2009年6月20日投入试运行，2009年8月1日起正式投入使用。主要是对医疗废弃物收集站建设和医疗废弃物的焚烧工程。榆林市医疗废物处置中心投运后可日处理医疗废弃物5.0吨，采取半干法中和高效旋风除尘、脉冲布袋除尘，烟气排放采用30米高砖砌烟筒排出。并采取提高炉温、通过喷雾干燥塔向烟气中喷入石灰乳，脉冲式布袋除尘器等措施消除二恶英。能够满足榆林市及周边地区医疗废弃物产出量的增长速度。 焚烧能够有效破坏医疗废物中的传染源和有害物质，医疗废物毁形明显，适用于所有类型医疗废物的处置，因此项目产生医疗废物处置可靠。榆林市及其周边地区医疗废弃物均运输至此处置，可实现一次性无害化处理的目的，依托可行。 ⑵ 生活垃圾 生活垃圾主要来自办公室、住院区、公共区等。主要为果皮果核、手纸(巾)及各类包装材料等生活垃圾。医院设生活垃圾收集间，集中收集后由县城环卫部门送生活垃圾填埋场卫生填埋。 ⑶ 污水处理站污泥、栅渣 污水处理产生的污泥、栅渣属于危险废物。项目污水处理站污泥、栅渣采用石灰消毒，石灰投加量为15g/L(以氢氧化钙计)，pH达12以上，接触时间2h以上，对大肠菌群的杀灭效率为99.99%，杀灭蠕虫卵的接触时间为7h。 污水处理站的污泥含水率约95%，项目设置离心脱水机对污泥进行脱水，使含水率下降至50%左右，脱水后的污泥密闭封装，在院内临时储存间储存，最后送有资质的危险废物处置中心处置。 环评要求污水处理站污泥、栅渣污泥临时储存间应严格依据《危险废物贮存污染控制标准》中的有关规定，要做到防渗、防风、防雨、防晒；不相容的危险废物分开存放，同时记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期等。设防渗和隔离设施及明显的警示标志，最后建立制度台账，建立危险废物转移联单制度，定期交由有资质的危险废物处置中心处理。 综上，项目产生的固体废物均妥善处置，处置率100%，对环境影响较小。 5、环境风险影响分析 1、评价依据 （1）风险调查 项目不设置同位素检查和放射治疗，无放射风险，与项目有关的风险源有： ⑴ 带有致病性微生物病人存在着致病微生物（细菌、病毒）产生环境风险的潜在可能； ⑵ 医疗废水处理设施事故状态下的排污风险； ⑶ 医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险。 为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，采取如下的措施进行防范： ① 医院门诊、病房、医疗废物储存、污水处理站等各单位要采取严格的消毒措施，严格控制带病微生物蔓延。 ② 加强污水处理站的日常管理，污废水经医院污水处理站处理后排入城市污水处理厂处理，不外排。同时建设单位应制定合理可行的事故应急预案，并勤于演练，事故状态可有序应对。 ③ 对项目产生的医疗垃圾进行科学的分类收集；暂存于医疗垃圾暂存间内；医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。严格执行危废转移联单制度。 ④ 项目使用的二氧化氯是以氯酸钠、盐酸为原料，经反应器发生化学反应产生二氧化氯气体，再经水射器混合形成二氧化氯水溶液，然后投加到被消毒的污水中进入消毒接触池消毒。 医院污水采用一级强化+消毒处理工艺处理，处理后水质能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）标准；医疗垃圾采用分类收集、暂存、运送至医疗垃圾处置中心进行高温热解无害化焚烧处理。可见，从污染危害程度及环境保护角度分析是可以接受的。由于二氧化氯在空气中和水中浓度达到一定程度会发生爆炸，氯酸钠和盐酸根据HJ/169-2018 《建设项目环境分析评价技术导则》附录A（表1物质危险性标准），确定本项目风险物质为氯酸钠、盐酸和二氧化氯。 （2）风险潜势初判 ⑴ 危险物质数量与临界量比值（Q） 根据建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，并按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： （C.1） 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 项目设置氯酸钠最大储量2t，盐酸最大储量0.5t；二氧化氯是以氯酸钠、盐酸为原料，经反应器发生化学反应产生二氧化氯气体，再经水射器混合形成二氧化氯水溶液，投加到被消毒的污水中，最大储量0.02t。 临界量比值Q列表 表39 设施名称 危险物质名称 CAS号 最大存在总量qn/t 临界量（t） 该种危险物质Q值 药品库 氯酸钠 7775-09-9 2 100 0.02 盐酸 7647-01-0 0.5 7.5 0.067 二氧化氯 10049-04-4 0.02 0.5 0.04 项目Q值∑ 0.127 Q=0.127， Q＜1。 （3）评价等级 按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中所规定的判定原则，环境风险评价工作等级按表40进行确定。项目风险潜势为Ⅰ，本次环境风险评价等级为简单分析。 环境风险评价工作级别划分 表40 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a 2、环境敏感目标概况 站场周围人群分布见表41。 环境保护目标 表41 环境要素 敏感目标名称 相对方位 距离/m 属性 人口数 环境 空气 春晓苑小区 E 40 居住区 500 佳苑幼儿园 SW 60 100 黄维蕾学校 SW 128 150 安居工程小区 NE 100 500 佳粮嘉园小区 N 300 392 南湾小区 NW 220 639 新城小学 NE 150 852 交警大队 NE 30 692 林业工作站 NE 18 367 公路管理段 NE 15 363 法律援助中心 NE 12 390 佳芦镇 S 33665 28928 3、环境风险识别 根据《建设项目环境分析评价技术导则》（HJ/169-2018 ）附录A（表1物质危险性标准），确定本项目风险物质为氯酸钠、盐酸、二氧化氯。其性质见下表。 氯酸钠理化性质 表42 标识 中文名：氯酸钠 危险货物编号：51030 英文名：Sodium chlorate UN编号：1495 分子式：NaClO3 分子量：106.45 CAS号：7775-09-9 理化性质 外观与性状 无色无臭结晶，味咸而凉，有潮解性。 熔点（℃） 248～261 相对密度(水=1) 2.49 沸点（℃） 分解 饱和蒸气压（kPa） / 溶解性 易溶于水，微溶于乙醇。 毒性及健康危害 侵入途径 吸入、食入、经皮吸收 毒性 LD50：1200mg/kg(大鼠经口)。 健康危害 本品粉尘对呼吸道、眼及皮肤有刺激性。口服急性中毒，表现为高铁血红蛋白血症，胃肠炎，肝肾损伤，甚至发生窒息。 燃烧爆炸危险性 燃烧性 助燃 燃烧分解物 氧气、氯化物、氧化钠。 闪点(℃) / 爆炸上限（g/m3）： / 自燃温度(℃) / 爆炸下限（g/m3）： / 危险特性 强氧化剂。受强热或与强酸接触时即发生爆炸。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。急剧加热时可发生爆炸。 建规火险分级 甲 稳定性 稳定 聚合危害 不聚合 禁忌物 强还原剂、易燃或可燃物、醇类、强酸、硫、磷、铝。 灭火方法 用大量水扑救，同时用干粉灭火剂闷熄。 急救措施 ①皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。 泄漏处置 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 储运注意事项 ①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与易（可）燃物、还原剂、醇类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 ②运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时单独装运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快，不得强行超车。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。 盐酸理化性质 表43 标 识 中文名 盐酸；氢氯酸 英文名 Hydrochloric acid 分子式 HCl 分子量 36.46 CAS号 7647-01-1[1] RTECS号 MW4025000 UN编号 1789（溶液） 危险货物编号 81013 理 化 性 质 外观与性状 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。 主要用途 重要无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业。 熔点 -114.8(纯HCl) 沸点 108.6(20%恒沸溶液) 相对密度（水=1） 1.20 相对密度（空气=1） 1.26 饱和蒸汽压（Kpa） 30.66(21℃) 溶解性 与水混溶，浓盐酸溶于水有热量放出。溶于碱液并与碱液发生中和反应。能与乙醇任意混溶，溶于苯。 燃 烧 爆 炸 危 险 性 危险特性 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。接触绝大多数金属，放出易燃氢气。腐蚀某些塑料、橡胶和涂料。 该品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 燃烧（分解）产物 氯化氢 稳定性 稳定 聚合危害 不能出现 燃烧性 不燃 禁忌物 碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物。 灭火方法 用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。 包 装 与 储 存 危险性类别 第8.1类 酸性腐蚀品 危险货物包装标志 20 包装类别 Ⅱ 储运注意事项 储存于阴凉、干燥、通风处。应与碱类、金属粉末、卤素（氟、氯、溴）、易燃、可燃物等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。 废弃：处置前参阅国家和地方有关法规。废物储存参见“储运注意事项”。用碱液—石灰水中和，生成氯化钠，用水稀释后排入下水道。 毒 性 危 害 接触限制 中国MAC：15mg/m3 苏联MAC：5 mg/m3 美国TWA：OSHA 5ppm，7.5[上限值] ACGIH 5ppm, 7.5[上限值] 美国STEL：未制定标准 检测方法：硫氰酸汞比色法 侵入途径 吸入、食入 毒性 LD50900mg/kg（兔经口）； LC503124ppm，1小时(大鼠吸入) 该物质对环境有危害，应特别注意对水体和土壤的污染。 健康危害 接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。 急 救 皮肤接触 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟，可涂抹弱碱性物质，如肥皂水等。就医。 眼睛接触 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。给予2~4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入 用水漱口，给牛奶、蛋清、植物有等口服。不可催吐。立即就医。不可口对口进行人工呼吸。 防 护 措 施 工程控制 密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。 呼吸系统防护 可能接触其蒸汽或烟雾时，必须佩戴防毒面具或气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩戴自给式呼吸器。 应急或有计划进入浓度未知区域，或处于立即危及生命或健康的状况：自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助。逃生：装滤毒灌防酸性气体的全面空气净化呼吸器、自携式逃生呼吸器。 眼睛防护 带化学安全防护眼镜 手防护 穿工作服（防腐材料制作） 防护服 带橡皮手套。 其他 工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。 泄漏处理 应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。 小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 二氧化氯理化性质 表44 中文名 二氧化氯 英文名 Cholrine dioxode 分子式 ClO2 CAS 10049-04-4 理化性质 外观及形状 黄红色气体，有刺激性气味，能沿地面扩散，一般稀释为10%以下的溶液使用、贮存 熔点 -59℃ 溶解性 不溶于水 沸点 9.9℃/97.2kPa（爆炸） 相对密度 空气2.3 水 3.09（11℃） 爆炸极限 ＞10% 燃烧爆炸危险 危险特性 具有强氧化性。能与许多化学物质发生爆炸性反应。受热、震动、撞击、摩擦，相对敏感，极易分解发生爆炸 燃烧（分解）产物： 氯化氢 稳定性： 不稳定 禁忌物 还原剂、易燃或可燃物、活性金属粉末 避免接触的条件 受热、光照 灭火方法 切断气源。 喷水冷却容器， 可能的话将容器从火场移至空旷处 毒害性及健康危害 职业接触限值 MAC：mg/m3 PC-TWA：0.28mg/m3 PC-STEL：0.84mg/m3 侵入途径 吸入、食入 健康危害 本品具有强烈刺激性。接触后主要引起眼和呼吸道刺激。吸入高浓度可发生肺水肿。能致死。对呼吸道产生严重损伤浓度的本品气体，可能对皮肤有刺激性。皮肤接触或摄入本品的高浓度溶液，可能引起强烈刺激和腐蚀。长期接触可导致慢性支气管炎。 急救措施 皮肤接触 脱去污染的衣着，立即用大量流动清水彻底冲洗至少15min,就医 眼接触 立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少 15 分钟。就医 吸入 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医 食入 误服者漱口，饮牛奶或蛋清。就医 防护处理 呼吸系统防护 空气中浓度较高时，应该佩戴防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴正压自给式呼吸器 眼睛防护 戴化学安全防护眼镜 身体防护 穿防腐工作服 手防护 可能接触毒物时，戴防化学品手套 其它 工作现场禁止吸烟。工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯 泄漏处理 疏散泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽。应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿化学防护服。切断火源。铁使泄漏物与可燃物质 （木材、纸、油等) 接触，切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排( 室内) 或强力通风 ( 室外 ) 。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体 储存要求 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 运输要求 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、还原剂、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 4、环境风险分析 ① 泄漏影响分析 项目涉及的化学品包括氯酸钠、盐酸、二氧化氯若在存储、输送等环节发生泄漏，将对大气环境、地表水和地下水产生污染，威胁生态健康，甚至诱发火灾、爆炸等，危害人体健康和人群安全。 建设单位应充分考虑化学品泄漏可能导致的环境风险，重视危险化学品的安全管理，采取有效措施防止化学品泄漏，同时加强泄漏化学品收集处理的应急处置措施；做好场内排水工作，禁止雨水随意漫流，从而降低化学品泄漏导致二次污染的风险。 ② 运输环境影响分析 根据《危险化学品安全管理条例》相关规定，氯酸钠、盐酸等危险化学品须有资质的公司配运，未经批准允许时建设单位不得私自运输。运输车辆应采取防范措施，配备相应品种和数量的消防器材和事故应急处理设备，运输时应避开高温、雨淋、暴晒等天气，遵守道路行驶的相关规定。配送前应科学规划运输线路，不宜经过人口稠密的地区。 ③火灾风险影响分析 二氧化氯属助燃物质，容易诱发火灾，尤其是在高温天气下，环境温度偏高，设备运行加速温度提升，易产生着火点，在存在明火时更易发生火灾风险，给周边环境和人群安全带来隐患。项目环境风险评价为简单分析，根据周边环境调查，项目风险保护范围内主要人群聚集区有幼儿园、春晓苑小区、黄维蕾学校及安居工程小区。 建设单位应加强火灾风险管理，完善消防设施，生产区域严禁明火，并采取设备冷却等降温措施，保持车间内适宜温度环境。加强巡检，及时查漏，杜绝风险隐患。 ④事故消防水影响分析 由于该项目在生产运营阶段涉及氯酸钠、盐酸、二氧化氯等有毒有害物质，若发生火灾、泄漏等事故，处理过程中产生的事故水将含有大量污染物质，随意排放将对环境产生有害影响。该部分事故水经事故水池收集后，若未经处理直接排入园区管网，由于危险物质具有腐蚀性，易对管网造成损害，同时对污水处理厂产生冲击，影响其去除效果。 发生事故时，事故消防水收集至事故水池，待处理达标后排入园区管网。 ⑤事故状态下对佳芦河的影响分析 佳芦河位于项目西50m，由于该项目在生产过程中涉及有毒有害物质，若发生火灾、泄漏等事故，处理过程中产生的事故水将含有大量污染物质，若随意排放可能会对周边地下水、地表水环境产生不利影响。拟建项目按照规范要求对化粪池、事故水池、污水管道等设施地面采取严格的防渗措施。物料储存设施设置围堰、厂区设置事故废水收集池，防止事故状态时事故废水的扩散、下渗，事故状态下该项目产生的废水不会流入佳芦河，不会影响其水环境功能。 另外，为防止出现各种事故，项目设计安装二氧化氯监测报警和通风设备；二氧化氯储存应远离火种、热源；配制的二氧化氯溶液浓度应小于0.4%，其投加量应与污水定比或用余氯量自动控制；日常加强对二氧化氯发生器的设备的检查。二氧化氯反生器，由于使用的量较小，因此在事故发生时处置妥当，其环境风险也是可以接受的，不会对佳芦河产生较大影响。 5、环境风险防范措施及应急要求 ⑴ 风险防范措施 为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备的安全防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。 生产操作过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。加氯设备必须配备相应的报警系统，一旦发生事故性泄漏，报警系统即会自动报警并可开启机械通风设备，抽取含氯空气，再经喷淋设备处理后排空。自动喷水池的废水需进行单独处理，经中和处理，沉淀后排放。在厂区四周种植一些常绿高大抗性树种，形成绿色屏障。 ⑵事故应急措施 ①泄漏 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150米，大泄漏时隔离450米，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。也可以将漏气钢瓶浸入石灰乳液中，漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 ②急救 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。 ③防护措施 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴氧气呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 身体防护：穿带面罩式胶布防毒衣。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。进入限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 6、分析结论 本项目涉及的主要危险物质为氯酸钠、盐酸、二氧化氯在采取环评、可行性研究报告提出可行的防范措施前提下，风险水平是可以接受的。建设单位必须予以高度重视，采取有效的防范、减缓措施，并制定突发性事故应急预案，强化安全管理。 建设项目环境风险简单分析内容表 表45 建设项目名称 佳县妇幼保健院建设项目 建设地点 （陕西）省 （榆林）市 （/）区 （佳）县 （/）园区 地理坐标 经度 110.491299 纬度 38.028212 主要危险物质及分布 危险物质：氯酸钠，盐酸，二氧化氯； 分布：库房 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 影响途径：大气、地表水、地下水 危害后果： 危险化学品泄漏，将对大气环境、地表水和地下水产生污染，威胁生态健康，甚至诱发火灾、爆炸等，危害人体健康和人群安全。 风险防范措施要求 安装二氧化氯监测报警设备，配备消防器材，加强管理 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：项目环境风险为简单分析 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，项目属于其他行业，为土壤环境影响评价Ⅳ类项目。Ⅳ类项目可不开展土壤环境影响评价。项目院内地面均硬化或绿化，项目按照规范要求对化粪池、事故水池、污水管道等设施地面采取严格的防渗措施。物料储存设施设置围堰、厂区设置事故废水收集池，防止事故状态时事故废水的扩散、下渗，不会对项目周围土壤造成影响。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 锅炉房 | 烟尘、SO2、NOX | 燃料为天然气，低氮燃烧器+15m高排气筒排放 | 陕西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉标准限值 |
|  | 污水处理站 | 恶臭 | 在调节池、混凝沉淀池、消毒池等池体上方均设置密闭池盖，加强换气 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3要求 |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器，引至屋外排放 | 满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 水污染物 | 医疗废水、 生活污水 | COD、NH3-N | 采用一级强化+消毒处理工艺处理，排入市政污水管网，最后进入佳县污水处理厂进行深度处理 | 出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2要求 |
| 固体废物 | 综合楼 | 医疗垃圾 | 暂存于院内医疗垃圾暂存间，最终送至榆林市医疗废弃物处置中心集中处置 | 固废处置率100%，对环境影响小 |
|  | 污水处理站 | 污泥、栅渣 | 脱水后密闭封存后在院内临时储存间储存周转，定期送有资质的危险废物处置中心处置 |  |
|  | 办公生活区 | 生活垃圾 | 集中收集后由县城环卫部门送生活垃圾填埋场卫生填埋 |  |
| 噪声 | 选用低噪声设备，基础减震，置于室内，风机安装消声器等措施后满足标准要求 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目生态影响主要表现为工程占地造成的局部生物量减少。 项目在划定的施工区建设，施工作业范围固定后相对较小，施工期比较短暂，其施工期间对周围生态环境的影响相对轻微，而且均属于短期影响和可逆影响，项目施工结束后，对院区地面进行硬化，栽植绿植，在采取适当措施后，施工期对项目区的生态环境影响是可以接受的。 |
| 环保投资： 项目总投资为1540万元，其中环保投资91万元，占项目投资总额的5.91%。环保投资估算见表46、项目竣工环境保护验收建议清单见表47。 环保投资估算一览表 表46 类别 污染源 治理措施 单位 数量 投资 大气 污染物 食堂废气 油烟净化器+烟道排放 套 1 6 锅炉烟气 低氮燃烧器+15m高烟囱排放 个 1 4 污水处理站废气 设施密闭，加强换气 套 1 2 医疗垃圾暂存点、病房区及门诊室等场所 紫外消毒、84液消毒处理 / / 3 水 污染物 一般医疗废水、 生活污水 污水处理站（一级强化+消毒处理工艺，处理规模15m3/d） 座 1 20 化粪池 座 1 5 餐饮废水 隔油池 座 1 5 噪声 水泵 水泵选用低噪声型号，座下设弹性衬垫材料；水泵吸水管道上和出水管上装设软性连接装置，管道穿墙时采用软穿 / / 4 备用发电机 置于室内，同时配套基础减振 / / 1 锅炉鼓风机 置于室内，并加装消声器，做基础减震 / / 1 固废 医疗垃圾 消毒柜 个 1 12 高压灭菌消毒锅 个 1 病房紫外消毒、医院楼道等公共场所、病人衣物等采用84消毒处理 / / 分类医疗垃圾收集袋，各科室配1个医疗垃圾收集桶 个 / 医疗垃圾暂存间 个 1 污水处理站污泥、栅渣 脱水机 个 1 2 临时储存间 间 1 2 生活垃圾 生活垃圾收集袋，各科室配1个生活垃圾收集桶 个 / 4 生活垃圾暂存间 个 1 生态 场区绿化、硬化，绿化面积3250m2 / / 20 合计 91 竣工环境保护验收建议清单 表47 类别 污染源 环境保护措施 单位 数量 验收标准 环保局验收（固废） 固体废物 生活垃圾 生活垃圾收集袋，各科室配1个生活垃圾收集桶 个 / 处置率100% 生活垃圾暂存间 个 1 医疗垃圾 消毒柜 个 1 处置率100%，贮存位置有明显标识以及危废转移联单 高压灭菌消毒锅 个 1 病房紫外消毒、医院楼道等公共场所、病人衣物等采用84消毒处理 / / 分类医疗垃圾收集袋，各科室配1个医疗垃圾收集桶 个 / 医疗垃圾暂存间 个 1 污水处理站污泥、栅渣 设离心脱水机，污泥脱水密闭封存 个 1 临时储存间 间 1 环境管理 设立环保机构、专人负责，并建立环保管 理规章制度 / / 环保机构和管理规章制度有无 自主验收（废气、废水、噪声生态环境） 大气污染物 食堂废气 油烟净化器+烟道排放 套 1 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 锅炉烟气 低氮燃烧器+15m高烟囱排放 个 1 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉标准限值 污水处理站废气 设施密闭，加强换气 套 1 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 医疗垃圾暂存点、病房区及门诊室等场所 紫外消毒、84液消毒处理 / / / 水污染物 一般医疗废水、 生活污水 污水处理站（一级强化+消毒处理工艺，处理规模15m3/d） 座 1 符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准要求 化粪池 座 1 餐饮废水 隔油池 座 1 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中相关规定 噪声 水泵 水泵选用低噪声型号，座下设弹性衬垫材料；水泵吸水管道上和出水管上装设软性连接装置，管道穿墙时采用软穿 / / 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类标准 备用发电机 置于室内，同时配套基础减振 锅炉鼓风机 置于室内，并加装消声器，做基础减震 绿化及景观 场区绿化、硬化 / / 绿化面积3250m2 |
| 环境管理与监测计划： 1、环境管理 ⑴ 污染物排放管理 项目污染物排放清单见表48。 污染物排放清单 表48 一、工程组成 主体工程 妇幼保健综合楼 地上5层，内设妇产保健中心、儿童健康中心、妇女健康中心、住院区、办公区及医技科室等，共设床位70张。 辅助工程 后勤保障用房 包括餐厅、门卫室、配变电室及锅炉房 公用工程 供水系统、供热系统、供电系统 二、环境保护措施及运行参数 污染源 污染物名称 处理措施及效率 运行参数 废气 锅炉房 烟尘、SO2、NOX 低氮燃烧器+15m高烟囱排放 6t/h供暖天然气锅炉，150d，16h 污水处理站 恶臭 在调节池、混凝沉淀池、消毒池等池体上方均设置密闭池盖，加强换气 365d/a，24h/d 食堂油烟 油烟 油烟净化器，引至屋外排放 365d/a，6h/d 废水 医疗废水、 生活污水 COD、NH3-N 经化粪池处理后进入院内污水处理站采用一级强化+消毒处理工艺处理，排入市政污水管网 最后进入佳县污水处理厂进行深度处理 餐饮废水 COD、NH3-N、动植物油 隔油池处理后进入院内污水处理站处理 噪声 水泵、鼓风机、发电机等 设备噪声 选用低噪声设备；设备布置于室内，并做基础减振；风机加装消声器等 达标排放 固废 妇幼保健综合楼 医疗垃圾 暂存于院内医疗垃圾暂存间，最终送至榆林市医疗废弃物处置中心集中处置 处置率100% 污水处理站 污泥、栅渣 脱水后密闭封存储存于院内临时储存间，定期送有资质的危险废物处置中心处置 办公生活区 生活垃圾 集中收集后由县城环卫部门送生活垃圾填埋场卫生填埋 三、污染物排放种类 大气污染物 排放浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 燃气锅炉 烟尘 10.3 0.14 二氧化硫 13.2 0.181 氮氧化物 46.2 0.64 食堂 油烟 0.375 0.00082 污水处理站 NH3 / 3.72×10-4t/a H2S / 1.4×10-5 t/a 水污染物 排放浓度（mg/L） 排放量（t/a） 医疗废水，生活污水 COD 200 1.07 NH3-N 25 0.134 SS 50 0.268 噪声 数量（台） 源强（dB（A）） 水泵 2 85 备用发电机 1 95 鼓风机 2 85 空调外机 1 70 固体废物 固废性质 产生量（t/a） 医疗垃圾 危险固废 35.04 污泥、栅渣 危险固废 0.66 生活垃圾 一般固废 41.172 四、总量指标 污染物名称 总量指标 总量数量（t/a） 大气 SO2 0.181 NOx 0.64 废水 COD 0 NH3-N 0 纳入佳县污水处理厂的总量控制指标内 五、污染物排放分时段要求 无分时段要求 六、排污口信息、执行的环境标准 名称 排污口信息 执行标准 锅炉房 燃料为天然气，低氮燃烧器+1根15m高烟囱 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉标准限值 污水处理站 在调节池、混凝沉淀池、消毒池等池体上方均设置密闭池盖，加强换气 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3要求 食堂 油烟净化器，引至屋外排放 满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 医疗废水、 生活污水 经化粪池处理后进入院内污水处理站采用一级强化+消毒处理工艺处理，排入市政污水管网，最后进入佳县污水处理厂进行深度处理 出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2要求 餐饮废水 经隔油池处理后进入院内污水处理站采用一级强化+消毒处理工艺处理，排入市政污水管网，最后进入佳县污水处理厂进行深度处理 出水水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中相关规定 厂界噪声 计权等效A声级 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 医疗垃圾 暂存于院内医疗垃圾暂存间，最终送至榆林市医疗废弃物处置中心集中处置 固废处置率100%，对环境影响小 污泥、栅渣 脱水后在院内临时储存间存储周转，定期送有资质的危险废物处置中心处置 生活垃圾 集中收集后由县城环卫部门送生活垃圾填埋场卫生填埋 七、环境监测 见表49监测计划表 八、向社会公开信息内容 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号），项目不属于重点排污企业，故不需向社会公开信息内容 ⑵环境管理体系 环境管理制度 根据本建设项目的工程特点及严格的环境保护要求，环境管理应作为医院的重要管理内容。因此，该医院应由一名主管副院长负责，下设环境管理科室和专职环境保护管理人员，实施整个工作过程的环境管理工作。 为保证各项环境保护措施有效运行，应制订全面系统的环境管理方案，方案主要包括下列内容： ⑴ 查清污染源状况、建立污染源档案、委托环境监测机构定期开展环境监测。 ⑵ 编制环境保护计划，并作为工作目标的一个内容，纳入到工作规划和计划中，把污染物排放浓度、环境设施运转指标、同工作成绩一样进行考核，做好环境统计。 ⑶ 建立和健全各种管理制度，并经常督促检查。院方应有一负责人分管医院内的环保工作，设立卫生防疫及环保专门机构，配备专职人员负责具体工作，以保证各项污染防治设施的正常运行。 ⑷ 搞好环境保护教育和技术培训，提高全院各级管理人员和工作人员的环境保护意识和技术水平，提高污染控制的责任心，自觉节约用水、用电，对传染性废水、固体废弃物能自觉纳入相应的收集系统内，不乱排、乱倒，为创造美好环境作出贡献，推动环境保护工作的发展。 ⑸ 认真履行对院区环境污染的监督职责，发现异常现象应及时报告。 ⑹ 严格按照操作规程进行生产，发现问题及时解决。 ⑺ 对医院的各类环境监测资料和环境质量情况要及时进行整理并建立技术档案。 ⑻ 医院综合污水处理站处理构、建筑物应采取防腐蚀、防渗漏措施，确保处理效果良好，安全耐用，操作方便，有利于操作人员的劳动保护。 同时，对项目运营期要加强环境管理，做到以下几点： ⑴ 加强对医疗废物转移的监督管理，严格实施医疗废物转移五联单管理办法。 ⑵ 应高度重视医疗垃圾的收集、转移、储存、运输等环节，由专人负责做到及时清理、消毒、转运等工作。病房内的生活垃圾与医疗垃圾分别收集。当地环保部门应加强项目固体废物处理的监管工作。 ⑶ 污水处理站应设人专管或兼管。管理人员要加强政治责任心，每天巡视设备运转情况。 ⑷ 水处理站、固废暂存点周围应加强绿化美化，以减少项目各单元间的相互影响，同时为病人提供舒适的疗养环境。 ⑸ 污水处理设施应采取防腐蚀、防臭气、防渗漏设计，严禁采用渗井、渗坑排放污水。 ⑹ 注意对各公共设施及公共场所的消毒，以防交叉感染。 2、监测计划 本项目的环境监测应包括自行监测和环境监测部门的常规监测两项。为了确保环境治理措施的有效运行，应配备废水污染物自动监测仪，加强污染治理的监控，同时，依照有关环境监测法规，请当地环境监测部门进行常规污染源监测。 根据《全国环境监测管理办法》，建议建设单位建立环境监测部门，培养环境监测人才，添置一定监测设备，对院区污染源和周围环境进行定期监测或利用当地环境监测部门人员及设备，定期对污染源和周围环境进行监测。 按国家环境保护的有关规定，并结合本项目的实际运行情况，环境监测可委托有资质单位监侧。监测计划详见表49。 监测计划表 表49 类别 监测位置 监测因子 监测频率 废水 污水处理站进、出水口 pH、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油、粪大肠菌群 1次/季 噪声 厂界外1m处 Leq(A) 1次/季 |

# 结论与建议

1、结论 ⑴ 建设概况 佳县妇幼保健院建设项目位于佳县佳芦镇沟沟渠，占地面积13333m2，建筑面积为6160m2。项目建设内容主要包括新建妇幼保健综合楼1座，内设妇产保健中心、儿童健康中心、妇女健康中心、住院区、办公区及医技科室等，配套建设其他辅助设施。共设床位70张。项目预算总投资1540万元，其中环保投资为91万元，约占总投资的5.91%。 ⑵ 环境质量现状 ① 环境空气 项目所在区域为环境空气质量不达标区，这与佳县的多年的自然环境状况有关，佳县属于温带半干旱大陆性季风气候，受西北部毛乌素沙漠及覆沙丘陵影响，常伴有风沙天气。H2S、NH3监测值均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录表D.1要求。 ② 地表水 评价区地表水监测断面各监测因子除总磷外其他检测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准，总磷超标原因可能是沿线居民排污所致。 ③ 声环境 项目区除厂区东侧昼间外其余监测点昼间和夜间等效连续A声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准。 ⑶ 污染物排放情况 大气污染物：二氧化硫排放量0.181t/a，氮氧化物排放量0.64t/a。NH3排放量3.72×10-4t/a，H2S排放量1.4×10-5t/a。 水污染物：COD排放量为1.07t/a，NH3-N排放量为0.134t/a； 固体废弃物：医疗垃圾：35.04 t/a，生活垃圾：41.172t/a，污水处理站固废：约为0.66t/a。处置率100%。 ⑷ 主要环境影响及保护措施 ① 大气环境影响分析及污染防治措施 项目主要大气污染源为燃气锅炉废气、食堂废气、污水处理站废气等。 燃气锅炉废气采取低氮燃烧技术后经15m排气筒排放，排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉标准限值；污水处理站在调节池、混凝沉淀池、消毒池等池体上方均设置密闭池盖，同时加强换气；严格执行消毒和通风制度，病房区和手术室各角落定时消毒，保证院内空气质量达到标准。 采取相应的污染防治措施后，污染物排放符合评价标准要求，对大气环境影响较小。 ② 水环境影响分析及污染防治措施 项目医疗废水和生活污水经化粪池预处理、餐饮废水经隔油池处理后进入院污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求后，最终经市政污水管网进入佳县污水处理厂。本项目污水处理站采用一级强化+消毒处理工艺，根据分析，处理后的污水可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的有关要求。项目对地表水环境影响较小。 ③ 噪声环境影响分析及污染防治措施 项目高噪声设备，在采取合理布局、设备入室、消声、隔声、减振等降噪措施后，项目边界噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。 ④ 固体废物污染防治措施 项目产生的固废有医疗垃圾、生活垃圾及污水处理站固废。医疗垃圾及时送往榆林市医疗垃圾处置中心处置；生活垃圾分类收集、定点堆放，不可回收利用部分由县城环卫部门及时送往垃圾处理场处理；污水处理站污泥、栅渣均为危险废物，经脱水后密闭封装储存于院内临时储存间，定期送有资质的危险废物处置中心处置。本项目固废处置率100%，对周围环境影响较小。 ⑸环境管理及监测计划 环境管理 医院应由一名主管副院长负责，下设环境管理科室和专职环境保护管理人员，实施整个工作过程的环境管理工作。为保证各项环境保护措施有效运行，应制订全面系统的环境管理方案。 ② 监测计划 本项目的环境监测应包括自动监测和环境监测部门的常规监测两项。为了确保环境治理措施的有效运行，应配备废水污染物自动监测仪，加强污染治理的监控，同时，依照有关环境监测法规，请当地有资质检测单位进行常规污染源监测。 ⑹ 总结论 佳县妇幼保健院建设项目建成将更有效地保障当地人民群众的健康，促进佳县医疗卫生事业的发展，并为全面建设小康社会提供可靠的保障。在认真落实项目环评报告提出的污染防治措施后，污染物均可实现达标排放，可将项目对环境的不利影响降至最低。从满足环境质量目标要求分析，项目建设基本可行。

建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级 与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级( | 三级( |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5～50km□ | 边长=5km( |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ | 500～2000t/a□ | ＜500t/a□ |
|  | 评价因子 | 基本污染物(颗粒物、SO2,NOX) 其他污染物( ) | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准( | 地方标准□ | 附录D□ | 其他标准□ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区( | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ | 主管部门发布的数据( | 现状补充监测( |
|  | 现状评价 | 达标区□ | 不达标区( |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源( 本项目非正常排放□ 现有污染源□ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源 □ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ | AUSTAL2000 □ | EDMS/AEDT □ | CALPUFF □ | 网格模型 □ | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5～50km□ | 边长=5km□ |
|  | 预测因子 | 预测因子（颗粒物、SO2、NOX) | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ | C本项目最大占标率＞100%□ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大标率＞10%□ |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ | C本项目最大标率＞30%□ |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （）h | C非正常占标率≤100% □ | C非正常占标率＞100% □ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ | C叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ | k＞-20%□ |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（） | 有组织废气监测( 无组织废气监测( | 无监测( |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） | 监测点位数（） | 无监测( |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受( 不可以接受□ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（0.181）t/a | NOx:（0.64）t/a | 颗粒物:（0.14）t/a | VOCs:（）t/a |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |

环境风险评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 风 险 调 查 | 危险物质 | 名称 | 氯酸钠 | 盐酸 | 二氧化氯 |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 0.02 | 0.067 | 0.04 |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 人 | 5km范围内人口数 人 |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） | 人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 | F1 □ | F2 □ | F3 □ |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 | S1 □ | S2 □ | S3 □ |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 | G1 □ | G2 □ | G3 □ |
|  |  |  | 包气带防污性能 | D1 □ | D2 □ | D3 □ |
| 物质及工艺系统 危险性 | Q值 | Q＜1 ☑ | 1≤Q＜10 □ | 10≤Q＜100□ | Q＞100 □ |
|  | M值 | M1 □ | M2 □ | M3 □ | M4 □ |
|  | P值 | P1 □ | P2 □ | P3 □ | P4 □ |
| 环境敏感 程度 | 大气 | E1 □ | E2 □ | E3 □ |
|  | 地表水 | E1 □ | E2 □ | E3 □ |
|  | 地下水 | E1 □ | E2 □ | E3 □ |
| 环境风险 潜势 | Ⅳ+ □ | Ⅳ □ | Ⅲ □ | Ⅱ □ | I ☑ |
| 评价等级 | 一级 □ | 二级 □ | 三级 □ | 简单分析 ☑ |
| 风 险 识 别 | 物质危险性 | 有毒有害 □ | 易燃易爆 ☑ |
|  | 环境风险 类型 | 泄漏 ☑ | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 □ |
|  | 影响途径 | 大气 ☑ | 地表水 ☑ | 地下水☑ |
| 事故情形分析 | 源强设定方法 | 计算法 □ | 经验估算法□ | 其他估算法□ |
| 风险 预测 与 评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB □ | AFTOX □ | 其他 □ |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |
| 重点风险防范措施 | 危险物质储存区设围堰 |
| 评价结论与建议 | 项目在采取安评、环评、可行性研究报告提出可行的防范措施前提下，风险水平是可以接受的 |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |
| 预审意见： 公 章 经办人 年 月 日 |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日 |
| 审批意见： 公 章 经办人 年 月 日 |

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、表明纳污口位置和地形貌等） 附图2 项目平面布置图 附图3 监测点位图 二、本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行忖项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的另行专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

职业中学（停用）

100m

162m

50m

128m

60m

40m

芦

河

佳

黄维蕾学校

幼儿园

安居工程

春晓苑小区

项目所在地

北

供水管网27.56

门诊、急诊

洗衣房

2.4

1.0

0.72

0.3

病房

8.4

医护、行政办公

2.52

7.2

2.16

餐厅

2.0

0.6

医用纯水

0.16

0.04

锅炉补水

绿化

0.2

6.2

0.02

6.5

污水处理站

1.68

0.7

5.88

5.04

1.4

13.3

城市污水管网

14.7

0.12

0.18

0.3

隔油池

1.4

建筑材料堆放、运输

噪声

扬尘

装修

厂内地面硬化

主体工程施工

地基开挖

场地平整

建筑垃圾、生活垃圾、生活污水

生活污水

医疗废水

化粪池

混凝沉淀

餐饮废水

调节池

格栅

隔油池

二氧化氯

二氧化氯发生器

消毒池

市政污水管网