# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 长庆油田分公司盆地东部天然气勘探项目组米36H井勘探项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 中国石油天然气股份有限公司 长庆油田分公司盆地东部天然气勘探项目组 |
| 法人代表 | 付锁堂 | 联系人 | 屈亮宝 |
| 通讯地址 | 陕西省西安市未央区长庆兴隆圆小区 |
| 联系电话 | 15594321555 | 传真 | / | 邮政编码 | 719200 |
| 建设地点 | 榆林市佳县方塌镇兴庄村 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | M7471能源地质矿产勘查 |
| 占地面积 | 7000m2 | 绿化面积 | / |
| 总投资 (万元) | 300 | 其中：环保 投资(万元) | 60.5 | 环保投资占总投资比例 | 20.17% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期施工时长 | 60天 |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 1、项目特点 为满足当前经济发展和人民生活对天然气日益增长的需求，根据长庆油田气田开发建设安排，长庆油田分公司盆地东部天然气勘探项目组计划在佳县进行天然气储量勘探，拟在佳县方塌镇兴庄村建设米36H井勘探项目。通过完井测试评价气藏情况，若测试具有工业产能，后期将进行地面设施建设和采气生产。国土资源部于2016年11月4日特发探矿权许可证“证号：0200001730299”同意中国石油天然气股份有限公司对佳县地区开展天然气勘探工作（见附件5）。 2、环评工作过程 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》规定，该项目应进行环境影响评价，编制环境影响报告表。因此长庆油田分公司盆地东部天然气勘探项目组于2019年5月10日委托太原核清环境工程设计有限公司对“长庆油田分公司盆地东部天然气勘探项目组米36H井勘探项目”开展环境影响评价工作。以下简称米36H井。 接到委托后，我单位即派工程技术人员深入现场进行实地踏勘，并对项目周边的自然环境进行了详细的调研考察和资料收集，根据当地环境特征和自然条件状况，对该项目的环境影响因素做了识别和筛选，确定了评价工作的基本原则、内容、评价重点及方法，结合项目实际情况进行环境影响预测分析、环保措施评价等一系列工作，在此基础上编制完成了《长庆油田分公司盆地东部天然气勘探项目组米36H井勘探项目环境影响报告表》。 3、相关情况判定 （1）产业政策符合性 本项目为常规天然气勘探钻井工程。根据国务院发布实施《促进产业结构调整暂行规定》，以及《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）的有关规定：天然气勘探项目属于第一类“鼓励类”第七条“石油、天然气”第一款“常规石油、天然气勘探与开采”。 规划符合性分析 按照长庆油田分公司5000万吨持续稳产目标及集团公司的规划，十三五期间，长庆气区每年天然气产量保持在400亿方高位运行，以保障下游用户平稳供气。在此背景下，按照中国石油长庆油田分公司的统一部署，在神木气田米38区新建25×108m3/a产能，以利于实现向下游用户稳定供气。米38区块开发区域位于神木气田东部，地处陕西省榆林市境内，开发区域主要涉及榆阳区、神木县、佳县、横山县和米脂县，总开发面积5900.2km2，建设气井2288口，总投资36.73亿元，其中环保投资1.7544亿元。本项目米36H井位于佳县北部，紧邻米38区块，投产后符合中国石油长庆油田分公司对神木气田的总体建设规划。 项目建设的必要性、合理性、合规性 本项目井场建设地点位于佳县方塌镇兴庄村，本项目是在原有米36H井场上新增一口井，本次探井位于现有井北30米处。本井场已设置一口勘探井，探井层位与米36H井略有不同，因而同一井场设置多口探井是合理的。根据“榆林市环境保护局关于印发《榆林市油气开采废弃物不落地集中处置推广项目建设管理指南（试行）的通知》榆政环发【2018】164号文，推广实施原则要求“谁污染、谁治理”，要求油气开采单位，严格实施环保主体责任，通过自建油气开采废弃物污染防治设施，对油气开采过程污染防治实施统一管理，防止油气开采区地表水、地下水、土壤造成环境污染。本项目产生的固体废物、废水等分类收集后，运至陕西朗新环保科技有限公司集中处置。因此，项目的建设合规、合理。 （4）榆林市“多规合一”符合性分析 项目与榆林市“多规合一”符合性分析见表1，控制线检测报告见附件3。 表1 本项目与榆林市“多规合一”符合性分析 控制线名称 本项目《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》检测结果 备注 土地利用总体规划 该项目涉及限制建设区，建议与国土部门对接 临时用地批复正在办理 城镇总体规划 符合 / 林地保护利用规划 符合 符合 生态红线 符合 符合 文物保护紫线 （县级以上保护单位） 符合 符合 基础设施廊道控制线 （电力类） 符合 符合 基础设施廊道控制线 （长输管线类） 符合 符合 基础设施廊道控制线 （交通类） 符合 符合 （5）选址合理性分析 长庆油田分公司盆地东部天然气勘探项目组米36H井勘探项目选址位于佳县方塌镇兴庄村，井场周围没有其他工业污染源。本项目建设区不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感区域。根据榆林市“多规合一”符合性分析，本项目不涉及生态保护红线。 根据《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）中3.2.2节规定，井口位置应满足“距高压线及其它永久性设施不小于75m，距民宅不小于100m，距铁路、高速公路不小于200m，距学校、医院和大型油库等密集性、高危性场所不小于500m，在地下矿产采掘区钻井、井筒与采掘坑道之间距离不小于100m”的规定。根据现场勘探，长庆油田分公司盆地东部天然气勘探项目组米36H井勘探项目井口选址符合《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）中3.2.2节规定。因此，本项目选址合理。 （6）“三线一单”符合性分析 本项目“三线一单”符合性分析见下表2。 表2 “三线一单”符合性分析表 “三线一单” 本项目情况 符合性 生态保护红线 建设地点位于佳县方塌镇兴庄村，根据《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》，本项目不触及生态红线。 符合 环境质量底线 本次环境质量现状依据陕西省环境保护厅办公室发布的《环保快报》中2018年连续一年佳县城区空气质量，本项目区域PM2.5、SO2、CO、NO2达标，O3、PM10不达标，评价区环境空气质量现状评价结果为不达标。评价区监测期区域噪声满足相应的标准要求。根据环境影响分析，本项目合理处置各项污染物，项目的建设对周边环境影响较小，不触及环境质量底线 符合 资源利用上线 本项目采用先进的钻探工艺和生产设备，柴油和水等资源能源利用率高，消耗量低，废水经过处理后循环利用，不触及资源利用上线。 符合 负面清单 本项目属于M7471“能源地质矿产勘查”，属鼓励类，未列入负面清单 符合 4、项目关注的主要环境问题及环境影响 项目勘探期施工扬尘、柴油发电机废气、放喷废气以及食堂油烟对大气环境的影响；压裂废水、钻井等生产废水及生活污水对水环境的影响；交通噪声、施工机械噪声和钻井机械噪声对声环境的影响；废弃钻井泥浆岩屑、废棉纱、废机油和钻井工人生活垃圾等对周围环境的影响。 5、评价结论 本项目的建设符合国家产业政策。项目勘探期采取的污染治理措施可行，污染物可达标排放，从满足环境质量目标的角度分析，本项目的建设是可行的。 二、项目概况 1、基本情况 （1）项目名称：长庆油田分公司盆地东部天然气勘探项目组米36H井勘探项目 （2）建设单位：中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司盆地东部天然气勘探项目组 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：项目场址位于佳县方塌镇兴庄村，井口地理坐标为：纵坐标（X）4232802，横坐标（Y）37422779。项目地理位置见附图1。 （5）项目投资：300万元 2、项目外环境状况 （1）地理位置与四邻关系 本项目位于佳县方塌镇兴庄村，项目区四周为灌木草地和农田；项目区外已有乡村道路通过，道路宽度可满足项目车辆运行；距离项目最近的敏感点为场址北侧600m处的兴庄村，项目区四邻关系见附图3。 （2）人居分布及敏感目标情况 通过现场踏勘及查阅资料，本项目附近人居分布情况及敏感目标分布情况见表3。 表3 米36H井人居分布及外环境关系情况统计表 调查范围 钻前工程及井场布置技术要求（SYT5466-2013） 本项目布置情况 井口周围 井口距高压线及其它永久设施不下于75m，距民宅不小于100m，距铁路、高速公路不小于200m，距学校、医院和大型油库等人口密集性、高危性场所不小于500m，在地下矿产采掘区钻井、井筒与采掘坑道之间距离不小于100m 井场100m范围内无居民居住；200m范围内无高速公路、铁路；75m范围内无高压线及其它永久设施；500m范围内无学校、医院大型油库等人口密集型、高危性场所；项目100m范围内无地下矿产采掘区 3、气质组成、地层 （1）气质组成 根据项目设计资料，米36H井目的层为山西组，类比周边同层位气井洲6-13井、洲6-13井气质组成，天然气组分H2S含量约为5.27mg/m3，预计米36H井可能为含硫化氢天然气井，环评建议建设方在勘探过程中应加强H2S监测，提高井控能力。 （2）工程地层分层 米36H井所在区域地层分层数据表见表4。 表4 米36H井所在区域地层分层数据表 地层 厚度（m） 岩性剖面 岩性特征 图例 界 系 统 组 段 上古界 二叠系 上统 石千峰组 250~360 紫红色泥岩、炭质泥岩、含砾砂岩互层，局部地区夹薄层灰岩 上石盒子组 100~160 红色泥岩与砂质泥岩互层夹薄层砂岩及粉砂岩 下统 下石盒子组 盒5 120~160 灰绿色、浅灰绿色杂色泥岩、粉砂泥岩与灰绿色中~薄层含砾砂岩屑砂岩、岩屑砂岩、泥质细砂岩互层。 盒6 盒7 盒8 山西组 山1 30~65 灰黑色泥岩、灰色泥质粉砂岩与灰绿、浅灰绿色岩屑砂岩 山2 40~80 灰绿色含砾岩屑砂岩、中~粗、中~细粒岩屑砂岩夹薄层泥质，泥质粉砂岩与灰绿色泥岩、炭质泥岩互层，中夹3~5层煤。 石炭系 上统 太原组 太1 20~60 灰黑色泥岩、碳质泥岩、煤层夹砂岩与灰色厚层块状泥晶灰岩、含生物泥晶灰岩、泥质灰岩。 太2 20~50 灰黑色厚层块状泥岩、碳质泥岩夹煤层、薄层粉砂岩、灰白色细粒岩、中~粗粒石英砂岩，局部地区夹灰岩。 中统 本溪组 10~40 底部为灰白色粘土岩，其上为深灰色砂质泥岩、泥岩夹煤线、局部夹薄层生物灰岩。 下古生界 奥陶系 下统 马家沟组 600~900 中、上部位深灰色块状粉晶、泥晶白云岩与泥质白云岩互层夹薄层粉细晶白云岩；下部为黄灰色泥晶、粉晶白云岩与泥质白云岩互层夹角粒白云岩。 （3）地下水文地质条件 本项目所在区含水层主要为第四系松散层孔隙潜水、侏罗系层状碎屑岩裂隙水和三叠系层状碎屑岩裂隙水。其中第四系松散层孔隙潜水又分为第四系河谷冲积层潜水、第四系更新统风积黄土裂隙孔洞潜水、第三系砾岩裂隙潜水。侏罗系层状碎屑岩裂隙水可分为侏罗系基岩风化裂隙潜水和基岩裂隙承压水。隔水层主要为第三系的上部泥岩和三叠系地层中的泥岩。由于第四系更新统风积黄土裂隙孔洞潜水赋存条件较差，且零星分布，多为贫水和基本不含水，侏罗系层状碎屑岩裂隙水以泉水形式在西部出露。 4、工程建设规模与建设内容 本项目建设勘探井一口，设计井深2689m，完钻层为二叠系山西组。工程钻井工期约为60天。项目概况情况见表5。 表5 项目概况一览表 井号 建设性质 井别 设计井深（m） 地面海拔（m） 井型 完井方法 目的层位 建设周期 米36H井 新建 勘探井 2689 1174 直井 下套管完井固井 山西组 60天 本项目建设内容包括钻前工程（建设内容主要为井场的平整、办公生活区的建设等）、钻井工程（建设内容主要为钻井台和压裂台的建设，钻井、固井和压裂等）及相应地面配套设施等。工程主要建设内容及组成见表6。 表6 项目建设内容一览表 工程类型 工程名称 工程组成内容 主体工程 钻前工程 井场1座，占地面积约7000m2 钻井工程 设计井深2689m 地面设施 钻井台、压裂台等。 辅助工程 工作区 计量阀组、MCC房（电机控制中心）、配电柜、原料库、柴油储罐 办公生活区 井场办公生活区占地面积1600m2，办公室、宿舍、会议室、食堂均为集装箱式房 储运工程 柴油储罐区 L×B=10m×5m，2座柴油罐（双层），单罐容积30m3，地面进行防渗处理，设置围堰 压裂液储罐区 L×B=30m×10m，40m3压裂液储罐容积5个，地面防渗处理 材料房 集装箱房，L×B=10m×5m，存放探头等钻井生产工具 进场道路 利用已有乡村道路拓宽并新建进场道路200m，拓宽后宽度约4m（满足设备运输车辆通过即可） 公用工程 供水 钻井补充用水以及生活用水均来自附近村庄饮用水源，通过罐车运入 供电 自备柴油发电机发电 环保工程 生产废气处理措施 测试废气 气井试气段天然气引至放喷器经火炬点燃 柴油机械废气 钻机、柴油发电机等燃油机械废气无组织排放。 生产废水处理措施 钻井泥浆 包括5个循环泥浆罐，泥浆罐上分别安装有振动筛、除气器、除砂器、除泥器和离心机，钻井期间泥浆循环使用。定期清运或钻井结束后，废泥浆送至陕西朗新环保科技有限公司进行无害化处理。 钻井废水 收集至沉淀罐（5×40m3），完井后送至陕西朗新环保科技有限公司进行无害化处理 压裂返排液 1套压裂返排液处理设备和压裂返排液处理液储罐（5×40m3）。钻井结束后，废压裂返排液送至陕西朗新环保科技有限公司进行无害化处理 生活污水处理设施 设置旱厕、隔油池、沉淀池，食堂废水经隔油池处理后与其他生活废水一同进入沉淀池沉淀后用于泼洒抑尘或周边植被绿化。旱厕、隔油池、沉淀池等均进行防渗处理 固体废物收集设施 弃置泥浆、 岩屑 弃置泥浆和岩屑收集至泥浆罐（5×50m3），定期或完井后送至陕西朗新环保科技有限公司进行无害化处理 压滤渣 压滤返排液处理后压滤渣收集至滤渣罐中，完井后送至陕西朗新环保科技有限公司进行无害化处理 废油 收集至油桶（1m3）中，委托有资质单位处置 废棉纱 收集至贮存桶（1m3）中，委托有资质单位处置 生活垃圾 集中收集，交环卫部门统一处理 隔声减振 主要产噪设备安装隔声罩、基础减振等 地下水防治 柴油储罐区设防渗围堰，高1m，底部及墙体内侧作防渗处理；固废暂存区设防渗围堰，高1m，底部及墙体内侧作防渗处理 风险防范 井场选址及平面布置满足《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）的规定，编制环境风险应急预案并组织演练，配备相应的应急器材和物资 绿化 钻完井后对井场进行植被恢复。 依托工程 废弃钻井泥浆、钻井岩屑等依托陕西朗新环保科技有限公司统一负责收集、运输及无害化处置 当钻至目的层后，对天然气进行测试放喷，如果天然气井测试结果表明勘探井有工业开采的价值，勘探井在规模化生产前拆除与采气无关的设备，安装采气树及放喷器。根据钻井作业规范和钻井环保管理规定，钻井液全部回收，不得遗弃在井场，废水和固体废物需进行无害化处理处置，做到“工完、料尽、场地清”，并办理竣工环保验收合格后方可交井。交井后进行后续的征地工作，在取得相关部门的许可后进行站场建设及采气工作。若勘探井不产天然气或所产天然气不具有工业开采价值，则用水泥封井后搬迁，将放弃的井场针对临时占地类型恢复为原有地貌。若井场有工业开采价值，需建设站场进行开采，本次评价仅针对气井的勘探过程，不对后续站场建设及采气过程进行评价。 5、总平面布置 工程平面布置按照《钻井工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）进行。本项目布置1个井场，临时占地面积约7000m2，井场内设置竖直勘探井1口。井场工作区主要包括钻井区、钻台、机房、发电房、泵房、MCC房（电控中心）、材料房、柴油罐、水箱、循环泥浆罐、废渣和危废贮存箱等。井场办公生活区包括办公室、宿舍、厨房、旱厕等。井场总平面布置见附图2。 放喷器布置应满足《钻井井控规定实施细则》，“放喷管线接出井口100m以上的安全地带，距离各种设施不小于50m，放喷管线出口处具备点火条件”。本项目放喷器距井口大于100m，距其他设施距离大于50m，放喷管线出口具备点火条件。距本项目最近敏感点为项目北侧600m处兴庄村，本项目放喷器布置满足要求。 6、主要设备 本工程主要生产设备见表7。 表7 主要生产设备 设备类型 设备名称 型号 单位 数量 备注 动力系统 柴油发电机组 G12V190PZL-3 台 3 2用1备 钻井设备 钻机 ZJ40 台 1 / 井架 JJ225/43-K 套 1 / 底座 DZ225/6-K 底座 套 1 高度≥5m 天车 TC-225 台 1 / 绞车 JC-40B 台 1 / 游动滑车 YC-225 台 1 / 大钩 DG-225 台 1 / 转盘 ZP-205 台 1 / 钻井泵 F-1000 台 2 / 钻井液罐 40 m3 3 另备储备罐 除砂器 ZCS250×2 个 1 处理量200m3/h 除泥器 ZQJ125×10 个 1 处理量200m3/h 离心机 LW450-1000 台 1 处理量50m3/h 除气器 台 1 处理量240m3/h 振动筛 GPS-1 台 2 / 钻机控制系统 自动压风机 / 个 1 / 电动压风机 / 个 1 / 刹车系统 PSZ75液压盘刹车系统 套 1 / 辅助刹车 SDF50L 套 1 / 井控装置 环形放喷器 FH28-35 台 1 / 闸板放喷器 2FZ28-35 台 1 / 四通 FS28-35 个 1 / 节流管汇 JG-35 个 1 / 压井管汇 YJ-35 个 1 / 控制装置 FKQ3204B 套 1 / 检测系统 固定式多功能气体检测仪 / 套 1 / 便携式复合气体检测仪 / 台 5 / 呼吸器 正压式空气呼吸器 / / / 当班生产人员每人1套，并配备几套作为公用 消防设施 干粉灭火器 / 具 14 / 消防斧 / 把 2 / 消防钩 / 把 2 / 消防锹 / 把 6 / 消防桶 / 只 8 / 消防毡 / 条 10 / 7、原辅材料消耗 本项目原辅材料及能源消耗及暂存方式见下表。 表8 原辅材料及能源消耗 序号 名称 数量 备注 1 新鲜水 1180.6m3 购自周边村庄，罐车运输，清水罐储存 2 钻井液（泥浆）添加剂 58.55t 袋装，存储于原料库中，主要为膨润土，不含放射性和重金属材料 3 压裂液添加剂 45.49t 袋装，存储于原料库中，主要为氯化钾、瓜胶，不含放射性和重金属材料 4 柴油 52.5t 当地购买，罐车运输，柴油罐（30m3×2）储存；储罐区设围堰，围堰厚度至少150mm，高度不小于450mm，区域范围为柴油储罐最大外形向外延伸0.8m，围堰容积不小于30m3，底部及四周进行防渗处理 5 机油 10m3 当地购买，桶装，存储于材料室中；材料室用地应进行防渗处理，储存区设围堰 表9 钻井液（泥浆）添加剂主要成分 序号 名称 单位 数量 主要成分 1 膨润土 t 46.9 / 2 纯碱 t 1.32 Na2CO3 3 增粘剂 t 2.94 聚丙烯酰胺（PAM） 4 降失水剂 t 4.67 Ca-HPAN 5 NaOH t 1.72 / 6 固态降滤失剂 t 0.5 / 7 无机盐 t 0.5 KCl或NaCl 8、公用工程 （1）给排水 1）给水 ①生产用水 生产用水主要用于钻井液和压裂液配置以及井筒冲洗，由罐车从附近村庄运水供给。根据长庆油田分公司对钻井工程的统计分析，常规钻井阶段平均每米进尺用水量约0.4m3（新鲜水），因此本项目钻井需新鲜水1075.6m3，生产用水由罐车拉入井场。 ②生活用水 项目施工期间钻井队共有职工50人，班制为3班，员工日工作时间8h/d。项目区内设置卫生旱厕，生活用水定额按35L/人·d计，则项目施工期间钻井队生活用水量为1.75m3/d，钻井周期60天，钻井期间施工人员生活用水量为105m3。 2）排水 项目废水包括生产废水和生活废水两部分。 ①生产废水 生产废水主要来源于钻井废水、钻井泥浆析出液和压裂返排液，钻井过程中泥浆析出液，钻井废水经处理后回用，钻井结束后送陕西朗新科技有限公司进行处理，不外排。 ②生活污水 项目设置移动式旱厕，定期清掏用作农肥；职工生活污水产生量84m3（排污系数取0.8），经隔油、沉淀处理后用于场地洒水抑尘，不外排。 本项目水平衡图见图1。 图1 项目水平衡图 （2）供电 本项目井场供电来源主要为柴油发电机组。 （3）供热 项目勘探期冬季采暖采用电采暖方式。 9、劳动制度与定员 项目勘探期施工人员共50人，班制为3班倒，连续运行，工期为60天。 10、项目投资 项目总投资300万元，资金来源全部为企业自筹。 11、项目主要经济技术指标 项目主要经济技术指标见表10。 表10 经济技术指标一览表 序号 项目名称 数量 单位 1 总占地面积 7000 m2 2 总建筑面积 1640 m2 3 总投资 300 万元 4 环保投资 60.5 万元 5 钻井工期 60 d 6 劳动定员 50 人 7 用水量 1180.6 m3 8 柴油量 52.5 t 运输方式 本项目钻井过程使用40m3压裂返排液罐5个、40m3沉淀罐5个、50m3泥浆罐5个，罐体较大，为保证运输安全，项目运输时，罐内清空，单罐运输、且选择满足罐体容积和载重等要求的卡车，运输过程中，采取罐体固定等措施。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 佳县位于陕西省东北部，榆林市东南部，黄河中游西岸。东隔黄河与山西临县相望，南邻绥德县、吴堡县，西连米脂县，西北接榆阳区，北以秃尾河与神木为界，地处北纬37°41′47"～38°23′34″、东经110°0′45"～110°45′10″之间，距榆林市71千米。南北长85公里，东西宽23.9公里，总面积2029.28平方公里。 项目位于佳县方塌镇兴庄村，中心地理坐标东经110.125666，北纬38.224890。区域附近已有乡村道路引至井场外，交通运输便捷。 2、地形地貌 佳县北依大漠，广袤无际，东奔黄河，奔腾浩荡，境内沟壑纵横，地势西北高，东南低。在漫长的地质演变中，逐步形成了3个地貌明显差异的地区即北部丘陵片沙区、西南丘陵沟壑区及东南黄河沿岸土石山区。 主体山脉有两条：一条由西北自榆阳区入境，沿佳芦河岸向东南延伸120公里于县城落脉；另一条始于榆阳区、米脂县，分布于本县西北、西南境内。两条山脉中，沟、涧、坡、梁、峁纵横交错，地形复杂。境内海拔最高点位于方塌镇马能峁村寨则梁顶，海拔1339.5米。最低点位于螅镇刘家坪村，海拔675米。 平均每平方公里有沟壑33条，平均长2.12公里。山峁顶与沟底部相对高差为30～200米。地势西北高，东南低；山脉起于西北，终至东南，西北山峰卑小，东南高峻，延伸至黄河沿岸成绝壁悬崖。 本项目位于佳县西北部丘陵沟壑区。 3、地质条件 项目位于鄂尔多斯台向斜陕北坳陷东部的单斜构造区。新构造运动以大面积振荡式抬升为主，地质构造相对稳定。项目区分布中生界三叠系及侏罗系陆相碎屑岩和新生界第四系风积黄土及河流相冲洪积物，局部有第三系泥岩（红粘土）出露。 项目区既无较大区域性断裂，也无规模较小的次级断层及隐伏活动断裂。项目区在地质历史上属于长期相对稳定，有史以来无6级以上地震发生，表现出地震强度小面频度低的特点。根据地质调查资料分析，历史地震对评价区的影响不超过Ⅵ度，区域地质构造相对稳定。 4、水文特征 （1）地表水状况 佳县境内有6级以上河流9条，即黄河、秃尾河、佳芦河、螅镇河、店镇河、乌镇河、金明寺河、五女河、车会河，平均径流深75.46mm，过境河主要分布在佳芦河和乌镇河。 本项目3km范围内无地表径流。 （2）地下水 佳县境分布有第四系松散层潜水和中生界碎屑岩类潜水。由于该区域特定的自然条件，加之干旱少雨，蒸发强烈，只是大部分地段地下水贫乏，纬度沙漠滩地区地下水较为丰富。第四系松散层潜水有三种，期中沟谷冲积层孔隙水，分布于沿河谷两岸及较大的支沟中，组成漫滩及阶地；涧滩地冲湖积层孔隙潜水，主要分布于西部沙滩地区及河谷盆地；黄土层裂隙孔洞潜水，在沙漠边缘地带，黄土梁峁区断续分布。 区域地下水集中分布在黄河、秃尾河、佳芦河河谷地带，总储量约2.48×108m3。其中黄河河谷年储量约为1.87×108m3，佳芦河河谷约0.08×108m3，秃尾河河谷约0.04×108m3，其它河谷梁峁区约0.55×108m3，地下水年开采储量约为7140×104m3。 5、气候气象 佳县属于北温带半干旱大陆性季风气候区，主要气候特点是冬长夏短，春秋不明显，昼夜温差大，无霜期短，春季多风沙、夏季多雨，主要集中在七八九三个月。据佳县气候站资料统计，区域年平均气温10℃，极端最高气温38.9℃，极端最低气温-21.7℃，最大冻土深度130cm，年温差和日温差较大；年平均降雨量507.2mm，年内降水季节分配不均，降水主要集中在7-9月，占全年总降水的60%以上，多暴雨；年平均蒸发量为2363.3mm，是降水量的5.9倍；常年主导风向为西北风，平均风速为2.4m/s，最大风速为25.0m/s。 6、土壤特征、水土流失与动植物 （1）土壤类型及分布 佳县主要是黄土母质的黄土，占土壤总面积的86.73%。此外，还有风沙土、红土、黑垆土、淤土、潮土5个土类，8个亚类，14个土属，34个土种。土壤的总特点是：贫瘠，含有机制；结构松散，保温、保水性能差；土地坡度大，水土易流失。各类土壤的大致分布式：由北向南为绵沙土——风沙土——绵沙土——黄土；由西向东为绵沙土——黄绵土——硬黄土或硬红土。 佳县境内土壤质地以砂壤质、轻壤质为主，属砂壤质面积125.99万亩，占47.5%；属轻壤质面积100.41万亩，占37.8%；中壤质面积13.51万亩，占5.1%；重壤质面积16.18万亩，占6.1%；沙土面积10.77万亩，占3.5%。 项目位于佳县北部风沙区，区域内地势平缓，植被覆盖率较差，风大沙多，土壤沙化严重，肥力极差。土壤类型主要以风沙土为主，此外还有黄土、潮土等。 （2）土壤侵蚀现状 评价区为沙漠滩地区，地势平缓，主要为风沙土，结构松散，植被覆盖率低，春季西北冷空气入侵持续时间长，强度大，使大量的沙土发生风力侵蚀，因此土壤侵蚀以风力侵蚀为主。风力侵分布规律是由东南向西北逐渐增大的趋势。根据《榆林国土资源》，佳县土壤侵蚀模数为500～5000t/km2·a，平均3800t/km2·a，按照国家标准SL190-90《土壤侵蚀分类分级标准》，属于土壤轻度～中度侵蚀区。 （3）植被类型及特征 植被分为自然植被和人工植被。自然植被分为典型草原植被和沙生植被，其中自然植被中包含有大量的野生植物，以草本类居多，经济价值较高的是药用植物和经济林类；人工植被包括农田植被和人工林植被两类，农田植被农作物品种单一，主要种植土豆，其次为玉米、豆类和谷子等。由于当地气候干旱，农业生产条件差，产量低且不稳定，土豆亩产约2000kg，玉米亩产量约600～650kg。人工植被分为牧草类、灌木类、乔木类。 该区具有温带草原植被景观。地带性植被为干草原，是我国北方草原组成部分，属欧亚草原区的一部分。随着干燥度从东南向西北逐渐增加，植被也从草原地带向荒漠草原地带过渡，水平地带性明显；评价区地处毛乌素沙漠的南缘，沙地基质疏松而不稳定，使地带性草原植被不能发育，形成沙生植被的生态序列；与同纬度的其他地区相比，植物种类少，且以草本植物为主，仅有部分木本和灌丛植物。 （4）动物 佳县的动物分布趋势大致为：由东南向西北，种群数逐渐递减，它与动物的生活条件逐渐恶化趋势相一致。根据现场调查和收集的资料，区内野生动物组成简单，种类较少。评价区常见的野生动物有：狐狸、野兔、黄鼬、獭、蝙蝠、松鼠、田鼠、中华鼢鼠、獾子。常见禽类有：岩鸡、褐虎、灰斑鸡、乌鸦、山鸟、水鸭、布谷鸟、石鸡、鹰、猫头鹰、野鸡等。家养的动物中，家禽主要有羊、猪、牛等，家禽主要为鸡。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 本项目位于榆林市佳县方塌镇兴庄村。本项目环境空气质量现状根据陕西省环境保护厅办公室发布的《环保快报》进行评价。声环境质量现状监测委托陕西铎鑫环境检测技术有限公司开展现场监测，陕西铎鑫环境检测技术有限公司于2019年8月21日对区域声环境进行现场监测（监测报告见附件4）。噪声监测点位布设见附图4。 一、环境空气质量现状 1、区域环境质量达标情况 ①数据来源 本次评价数据来源于陕西省环境保护厅办公室发布的《环保快报》，本次收集了2018年连续一年佳县城区环境空气质量数据。该环境空气质量城市监测站点位于佳县城区，距离本项目约38km，监测站点符合HJ664中的规定，并且与本项目地理位置邻近，地形气候条件相近，因此该环境空气质量城市点的统计数据满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，可以采用。 ②数据统计的有效性分析 本次环境质量现状依据陕西省环境保护厅办公室发布的《环保快报》中2018年连续一年佳县城区空气质量。CO为第95百分子浓度、O3为第90百分数浓度、其它基本污染物的年均值。2018年内区域环境空气质量现状评价表见表11。 表11 区域环境空气质量现状评价表 项目 现状浓度 标准值 占标率/% 超标倍数 达标情况 SO2均值（年均值ug/m3） 11 60 18.33 0 达标 NO2（年均值ug/m3） 25 40 62.5 0 达标 PM10（年均值ug/m3） 77 70 — 0.10 达标 PM2.5（年均值ug/m3） 35 35 100 0 达标 CO（第95百分数mg/m3） 1.3 4.0 32.5 0 达标 O3（第90百分位浓度ug/m3） 167 160 — 0.44 超标 ③项目所在区达标判断结论 依据GB3095中浓度限值要求，本项目区域SO2、NO2、PM2.5、CO达标，PM10、O3不达标，评价区环境空气质量现状评价结果为不达标。 二、声环境质量现状 1、监测点位 在项目东、南、西、北侧共设4个噪声监测点，监测点位见附图4。 2、监测时间及方法 陕西铎鑫环境检测技术有限公司于2019年8月21日对项目区进行了噪声监测，监测方法按GB3096-2008《声环境质量标准》进行。 3、评价标准 采用GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 4、监测结果与评价 噪声监测结果见表12。 表12 噪声监测结果统计表 单位：dB(A) 编号 点位名称 昼间（Leq） 标准值 夜间（Leq） 标准值 评价结果 1# 厂界东 45.5 60 41.2 50 达标 2# 厂界西 46.2 42.9 达标 3# 厂界南 45.3 41.1 达标 4# 厂界北 45.9 41.3 达标 由上表可以看出，项目区四周各监测点噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，项目区声环境质量较好。 三、土壤环境质量现状 本项目项目属于M7471能源矿产地质勘查行业，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），附录A表A.1土壤环境影响评价类别，项目属于其他行业，为Ⅳ类项目，不需开展土壤环境评价工作。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据评价人员现场调查，本项目以建设项目所在地周围居民的身体健康为主要环境保护目标。经评价对工程排污特征和周围环境特征综合分析后，确定了本次评价的主要环境保护目标见表13。本项目不涉及运营期，不需要设环境保护范围。 表13 环境保护目标 环境要素 保护目标 方位 距离（m） 保护目标功能区划分情况 保护要求 地下水 区域具有饮用价值的地下水 环境 Ⅲ类区 《地下水质量标准》GB/T14848—2017Ⅲ类标准 地表水 区域地表水环境 Ⅲ类区 GB3838—2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准 声环境 场界外1m范围 2类声环境功能区 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 生态环境 土壤及植被 项目周边 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地相应标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境空气 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体见表14。硫化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》表D.1的浓度限值，见表15。非甲烷总烃参考执行《大气污染物综合排放标准详解》中推介值，见表16。 表14 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 序号 污染物项目 平均时间 浓度限值 单位 1 SO2 年平均 60 μg/m3 24小时平均 150 1小时平均 500 2 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 3 CO 24小时平均 4 mg/m³ 1小时平均 10 4 O3 日最大8小时平均 160 μg/m3 1小时平均 200 5 PM10 年平均 70 24小时平均 150 6 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 表15 硫化氢执行标准 单位：ug/m3 序号 项目 硫化氢 1 1h平均 10 表16 《大气污染物综合排放标准详解》 序号 污染物名称 浓度限值 1 非甲烷总烃 2.0mg/m3 2、地下水 地下水环境质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）中的Ⅲ类水质标准，具体见表17。 表17 《地下水质量标准》（GB/T14848—2017） 项目 单位 标准 K+ mg/L — Na+ mg/L Ca2+ mg/L — Mg2+ mg/L — CO32- mg/L — HCO- mg/L — Cl- mg/L — SO42- mg/L — pH — 6.5-8.5 氨氮 mg/L 0.50 硝酸盐 mg/L ≤20.0 亚硝酸盐 mg/L ≤1.00 挥发酚 mg/L ≤0.002 耗氧量 mg/L ≤3.0 总大肠菌群 CFU/100mL ≤3.0 细菌总数 CFU/mL ≤100 3、地表水环境质量标准 本项目评价区内地表水质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 4、声环境 该项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类区标准，具体见表18。 表18 《声环境质量标准》（GB3096－2008） 单位：dB(A) 声环境功能类别 时段 昼间 夜间 2类 60 50 5、生态环境 生态环境执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准及《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）（试行）中的限值要求。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物 施工期施工扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中的浓度限值；硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中二级标准；其它大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；具体见表19、20、21。 表19 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 控制项目 无组织排放监控最高允许排放浓度限值（mg/m3） 硫化氢 0.06 表20 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度（m） 15 20 30 40 监测点 浓度限值（mg/m3） 颗粒物 120 3.5 5.9 23 39 周界外浓度最高点 1.0 HC 120 10 17 53 100 4.0 NOx 240 0.77 1.3 4.4 7.5 0.12 SO2 550 2.6 4.3 15 25 0.40 表21 《施工场界扬尘浓度执行标准》 单位：mg/m3 序号 污染物 监控点 施工阶段 小时平均浓度限值 1 施工扬尘 周界外浓度最高点 拆除、土方及地基处理工程 ≤0.8 2 基础、主体结构及装饰工程 ≤0.7 水污染物 污废水综合利用，不外排。 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，见表22、23。 表22 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB（A） 施工阶段 噪声限值 昼间70 夜间55 表23 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A） 类别 时间 昼间 夜间 2 标准值[dB（A）] 60 50 4、固体废弃物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001），环境保护部公告（公告2013第[36号文]）及修改单中的有关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中有关要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）中相关要求。 5、其他要素评价按国家有关规定执行。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目仅含施工期，运营期另行评价，因此本次评价无总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程及产污环节 天然气勘探工艺主要涉及钻前工程（场地平整、井场基础设施建设、设备安装等）、钻井工程（钻井、固井等）、试井工程等。项目勘探期工艺流程及产污环节见图2、压裂工艺流程见图3。 图2 勘探期工艺流程及产污环节图 图3 压裂工艺流程图 1、钻前工程 钻前工程主要包括：场地平整、井场基础设施建设（循环系统及设备的基础准备）、钻井设备搬运和安装以及配套设施布置与建设（井口设备准备与放喷池修建以及活动房布置等）。这些设施建成并经验收合格后进入钻井作业工序。 2、钻井及取岩心 本项目在钻井过程中，一开钻井液选择清水+坂土钻井，以利于钻井生产正常。二开钻井开始，用低固相钻井液，密度在1.05-1.08g/cm3，含沙量<1%，pH值8-10。由于地层中的砂岩和泥岩造浆，返排出的钻井液（又称泥浆）含有岩屑，带岩屑泥浆通过泥浆管输入振动筛进行固液分离，将泥浆中粒径大于0.1mm的固相物质留于筛上，振动筛筛下的液相进入循环罐暂存，再依次通过除砂器、除泥器分离出粒径大于0.01mm的固相物质后，用于钻井作业和后续的配浆作业。当循环泥浆中含砂率过高时，在除泥器后续启动离心机，进一步对循环泥浆进行固液分离，以降低循环泥浆中岩屑含量，确保钻井作业的稳定运行。振动筛、除砂器、除泥器、离心机分离出的固相物质即岩屑，暂存于泥浆罐中。但由于钻头切削造成的岩屑在不能被及时携带到地面后造成二次或多次破碎，有些岩屑颗粒极小，使用泥浆循环系统也不能及时清除时，暂存于泥浆罐中。 泥浆循环系统主要包括钻井泥浆振动筛、除砂器、除泥器、离心机、泥浆循环罐等钻井固控设备及成套泥浆循环系统。 3、下套管及固井 钻井工程分为一开和二开钻井工程。一开包括下标称套管500m，固表层套管，此阶段采用清水泥浆（泥浆配方：清水+0.2-0.3%，Na2CO3+6-7%）迅速钻井，在套管的保护下能有效的保护浅层地下水；二开包括下气层套管、固气层套管。每开钻井结束后通过固井作业封隔地层与套管之间的环形空间。 ①下套管 下套管是将套管进入到产气层中，然后用射孔或割裂实现地层进入的一种方式，保持井筒稳定，防止井壁坍塌，以有利于后续的强化作业。下套管前将套管逐一用通径规进行通径，用柴油将套管丝扣清洗干净。下套管时用干抹布擦净后再公扣上涂抹丝扣油，保证丝扣连接紧密。下套管中途要分两次向套管柱内注入钻井液，保证液柱压力。下完套管后要连接主动钻杆，开泵循环，保证循环通畅。项目井身结构图见图4。 图4 井身结构图 ②洗井、固井 固井中先注入前置液洗井，洗井完成后开始注入水泥，要求平均密度在1.80g/cm3，采用开始密度小，中间大，最后小的办法，连续注入。注水泥完成后开始顶替，顶替量就是阻流环以上套管柱的内容积。 由于固井车和钻机现场的泥浆泵泵量很大，洗井、注水泥、顶替过程中，井内都会有大量钻井液排出，要及时排入泥浆净化系统。 固井结束后，固井侯凝48h后开始测固，严格按固井工程设计的时间和取样的实际凝固情况侯凝。 4、压裂工程 钻井后，为了消除井筒附近地层渗透率低的不良影响，以达到增产的目的，需进行压裂作业，主要是通过向井下注入压裂液进行压裂。压裂改造过程中，大量压裂液将进入地层进行储层改造，压裂结束后，需要快速的排液。 压裂后需要关井一段时间，使压裂裂缝闭合，施工造成的压力波在地层中有逐步扩散，液体逐渐水化。压裂放喷一般分为两个阶段。第一阶段：压裂后，由于地层弹性能量较足，加之施工过程中伴注液氮，井筒可实现自喷；第二阶段：关放排液，压裂后第一次放喷连续2~3小时不出液后，即可以关井，等压力恢复起来后再放喷，往复关放直至彻底不出液后关井。 5、测气工程 为了解气井的产气量，在完井及压裂后，需进行测试放喷，利用测试放喷专用管线将井内天然气引至放喷池点火燃烧对天然气产量进行测试的过程，放喷前需接一条可测试流量的专用管线。依据测试气量，采用间歇性放喷，每次放喷时间约4~6h，废气排放属不连续排放。 6、完井搬迁 完井测试结果若表明勘探井有工业开采的价值，进行完井搬迁。完井搬迁主要包括设备和设施的拆除和搬迁，钻井机、柴油发电机、泥浆循环系统等设备和生活设施拆除后搬迁至周边其他井场继续使用。搬迁完成后即对场内基础设施进行拆除，如清除场地碎石、拆除硬化地面、清完设备基础等。根据钻井作业规范和钻井环保管理规定，钻井液全部回收，不得遗弃在井场，废水和固体废物需进行无害化处理处置，做到“工完、料尽、场地清”，并办理竣工环保验收合格后方可交井。若勘探井具有开采价值，则进行临时封井，若不产天然气或所产天然气不具有工业开采价值，则用水泥永久封井后搬迁，封井时将临时占地恢复为原有地貌。 主要污染工序 本项目为天然气勘探工程，主要污染表现在施工期，不涉及运营期污染影响。 1、废气：主要是施工扬尘、柴油发电机废气以及测试放喷和事故放喷天然气燃烧废气； 2、废水：本项目生产废水主要是钻井工程废水、泥浆析出水、压裂废水及生活污水； 3、噪声：本项目噪声主要为钻井过程中柴油发电机组、泥浆泵、振动筛等钻井设备产生的噪声、测试放喷噪声及事故放喷噪声； 4、固废：主要为建筑废料、废弃钻井泥浆、岩屑、废油、机械设备清理保养过程中产生的废棉纱和钻井工人的生活垃圾。 污染源强分析 一、勘探工程环境影响分析 1、大气污染物 ⑴钻前工程扬尘 钻前施工由于土方开挖和露天堆放，有可能在风速较大时起尘，使空气中悬浮颗粒增加，给周围环境带来一定不利影响。 扬尘产生浓度和强度与土方的含水率、土壤粒度、风向、风速、湿度及土方回填时间等密切相关，据有关资料介绍，当灰尘含水率为0.5%时，其启动风速为4.0m/s。根据当地条件分析，一般情况下，施工过程中土方的挖掘和回填不会形成大的扬尘。基本不会对周围空气质量造成不利影响。据类比资料调查，在风速为4.0m/s时，施工现场下风向不同距离的扬尘浓度见表24。 表24 项目下风向不同距离的扬尘浓度 单位：mg/m3 距污染源距离 1m 25m 50m 80m 150m TSP 3.744 1.630 0.785 0.496 0.246 （2）钻井期废气 ①柴油发电机废气 项目钻井期供电使用柴油发电机，柴油发电机排放废气的主要污染物为NOx、CO、CO2、碳氢化物和少量烟尘等，属连续排放。依据《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材（社会区域）》给出的每消耗1t柴油各项污染物产生量为烟尘：0.31kg、SO2：2.24kg、NOx2.92kg，本项目勘探期使用柴油约52.5t，则项目工程勘探期大气污染物排放量为：烟尘0.016t，SO20.12t，NOx0.15t。 ②测试放喷废气 为了准确了解和进一步核定气井的产气量，在完井后，通常需进行测试放喷，项目测试时间约1-2天，依据测试气量间歇放喷，每次持续时间约4～6h，属短时间排放。类比类比周边同层位气井洲6-13井、洲6-13井气质组成，天然气组分H2S含量约为5.27mg/m3，测试放喷的天然气经专用放喷管线引至放喷池后点火燃烧后排放的气体为SO2、NOx和少量烃类。 ③事故放喷废气 钻井进入气层后，有可能遇到异常高压气流，如果井内泥浆密度值过低，达不到平衡井内压力要求，就可能发生井喷。此时利用防喷器迅速封闭井口，若井口压力过高，则打开防喷管线阀门泄压，即事故放喷。事故放喷时间短，属临时排放。 （3）食堂油烟废气 项目在生活区设灶头一个，燃用煤气，油烟废气通过烟囱直接排放，工程施工期共60天，工期较短，对环境影响较小。 2、水污染物 （1）生产废水 本项目钻井期间生产用新鲜水总量为1075.6m3。钻井期生产废水全部集中收集，沉淀后作为钻井配液回用。钻井期生产废水不落地收集和不外排，钻井工程结束后，全部交陕西朗新环保科技有限公司处置，因此不会对周边地表水体产生影响。 ①压裂返排液 压裂液的主要原料是清水、支撑剂陶粒及一些外加剂如粘土稳定剂等。压裂作业阶段配备压裂液储存在集污罐中（在压裂作业前，将集污罐清空），可满足压裂液临时储存的要求。根据勘探项目组多年勘探经验，每次注入压裂液量约150m3（通过泵注入，每次注入时间约2-3h），共注入2次，注入压裂液总量约300m3。受地层压力作用，压裂后会产生压裂返排液，返排时间约为6-10天，每天返排压裂废水量约15-25m3，返排液量总计约100-180m3，本次工程按180m3计。工艺上可通过控制放喷嘴的尺寸控制返排量。压裂返排液经压裂返排液处理装置处理后排入储罐中再次作为压裂液配液重复使用。待完井后，压裂返排液全部交陕西朗新环保科技有限公司处置司进行处理。 ②钻井泥浆析出水 井底返排泥浆中含有大量岩屑，经振动筛筛分后，粒径大于70mm的岩屑暂存于泥浆罐中；泥浆与小碎屑经泥浆泵打入泥浆罐中回用于钻井；循环过程中无法再重复利用废弃的泥浆和井筒内贮存的钻井泥浆全部暂存于泥浆罐内，根据钻井泥浆配比，这部分泥浆在泥浆罐内经静止沉淀后，约64.54m3上清液析出，作为钻井配液回用，项目泥浆析出水循环利用，不外排，完井后，项目合计产生泥浆析出水为64.54m3。 废泥浆沉淀上清液是直接从钻井泥浆中析出的，因此，主要污染物为pH、色度、COD、石油类、SS等，浓度较高。 ③钻井废水 钻井废水主要包括钻井地面设备、振动筛、井台、钻具等设备冲洗废水和钻井井筒洗井废水，产生量随井深和钻井周期变化，通过对长庆油田分公司勘探井资料调查，每钻进1m平均产生钻井废水0.05m3，本项目进尺为2689m，则钻井废水产生量为134.45m3。钻井废水全部进入井场收集罐，经沉淀处理后上清液作为钻井配液回用。项目钻井废水循环利用，钻井结束后，委托陕西朗新环保科技有限公司处置。 钻井废水主要污染物成分与钻井泥浆成分相似，其性质是钻井泥浆的高倍稀释废水。采用的水基钻井泥浆不含重金属等有毒物质，钻井冲洗废水在自然状态下通常呈褐、黑色，主要污染物为pH、色度、COD、石油类、SS等。 （2）生活污水 项目施工期间钻井队共50人，生活用水定额按35L/人·d计，钻井周期按60天计，钻井期间施工队生活用水量为105m3，排污系数取0.8，项目生活污水产生量为84m3。场区设置移动式旱厕1座，定期清掏，用作农肥。生活污水经隔油、沉淀处理后用于场地洒水抑尘。 3、固体废物 （1）废弃泥浆 废弃泥浆是指钻井完工后弃置的泥浆。根据设计资料，本项目钻井过程中泥浆用量为0.3m3/m，总用量为806.7m3。钻井设备采用移动式收集容器对泥浆进行收集，然后全部进入泥浆循环系统，处理后的泥浆80%回用，剩余20%回收于泥浆储罐，产生量约161.34m3，其中40%为泥浆析出废水，产生量约64.54m3，作为钻井配液回用；60%为废弃泥浆，约为96.8m3。钻井结束后，由专用车辆将废泥浆送陕西朗新环保科技有限公司处置，本项目泥浆循环利用工艺流程图见图5。 图5 泥浆循环利用工艺流程图 （2）岩屑 钻井岩屑是钻井过程中钻头切屑地层岩石而产生的碎屑和土层，经泥浆循环携带出井口，在地面经振动筛和离心机分离出来存放于井场的废渣箱中。钻井岩屑产生量与井眼长度，平均井径及岩石性质有关。根据类比调查，大约单位进尺产生岩屑为0.03m3/m，本项目钻井岩屑产生量为80.67m3。 根据本地区同类项目工程经验，钻井岩屑中不含重金属和放射性含量物质，属于Ⅱ类一般固废，委托陕西朗新环保科技有限公司处置。 （3）压滤渣 压裂返排液处理系统会产生压滤渣，压滤渣存放于废渣箱中。根据类比调查，压滤渣产生量为压裂返排液的3%，本项目压裂反排液以180m3计，则本项目压滤渣产生量为5.4m3。 (4)废油、废棉纱 钻井过程中废油的主要来源是：机械（泥浆泵、转盘、链条等）润滑废油；清洁、保养产生的废油，如更换柴油机零部件和清洗钻具、套管时产生的废油。这部分废油属于危险废物，经类比本项目钻探过程产生的废油约0.5t。工程钻井过程中会产生一定的废棉纱，主要来源为机械保养、清洁后的擦拭，工程钻井过程中产生废棉纱量为0.01t。 （5）生活垃圾 本项目劳动定员50人，勘探时间为60天，生活垃圾人均按0.5Kg/d计，则本项目生活垃圾产生量为1.5t。 本项目产生的固体废物分类收集后，生活垃圾与废棉纱交由环卫部门处置，废机油委托有资质单位处置，废弃泥浆、岩屑、压滤渣集中收集至专用罐内，委托陕西朗新环保科技有限公司处置，可实现《榆林市油气开采废弃物不落地集中处置推广项目建设管理指南（试行）的通知》【2018】164号文要求。项目固废处置措施合理、可行。 4、噪声 本项目噪声主要为钻井过程中柴油发电机组、泥浆泵、振动筛等钻井设备产生的噪声、测试放喷噪声，声级在75-90dB之间。经距离衰减后项目产生的噪声对环境影响较小。 二、封井工程污染源及源强分析 封井分为临时封井与永久封井。项目勘探若不具有产能，则进行永久封井，若具有产能，则进行临时封井处理。封井工程污染源主要是设备拆除及场地清理过程中产生的扬尘及施工建筑垃圾。 （1）废气 封井期地面设施拆除、场地清理过程中会产生少量扬尘，受影响人群主要为拆除人员，项目建构筑物均为简易集装箱，拆除作业工程量少，且地区扩散条件较好，拆除作业扬尘造成的环境影响较小。 （2）固废 封井期地面设施拆除、场地清理过程会产生废弃管线和建筑垃圾，废弃管线应分类回收再利用，不能利用的外运至指定场所处置。 三、生态 工程的生态环境影响主要集中在项目开挖填土方等引发的水土流失、植被破坏等对生态环境的干扰和破坏，但项目勘探期结束后及时组织复垦、恢复植被。 因此项目对生态的影响较小，且影响是短期的。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 钻井 工程 | 废气 | SO2 | 0.12t | 0.12t |
|  |  |  | NOX | 0.15t | 0.15t |
|  |  |  | 烟尘 | 0.016t | 0.016t |
|  | 试气 工程 | 废气 | SO2、NOX、CO2 | 产生量较少 | 产生量较少 |
|  | 封井 工程 | 施工 扬尘 | TSP | 少量 | 少量，无组织排放 |
| 水污染物 | 钻井 工程 | 生产 废水 | 钻井废水 | 134.45m3 | 钻井过程中循环利用，钻井结束后交陕西朗新环保科技有限公司处置 |
|  |  |  | 压裂返排液 | 180m3 |  |
|  |  |  | 弃置泥浆析出水 | 64.54m3 |  |
|  |  | 生活 废水 | 废水量 | 84m3 | 食堂废水经隔油处理后与生活污水一起进入沉淀池，经沉淀后用于场地洒水抑尘，不外排 |
|  |  |  | CODCr | 250mg/L | 0.021t |  |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.0025tt |  |
| 噪声 | 钻井 工程 | 工作区 | 设备噪声 | 75~85dB(A) | 达到建筑施工场界噪声昼间<70dB(A)，夜间<55dB(A) |
|  | 试气 工程 | 工作区 | 放喷和设备噪声 | 85dB(A) |  |
| 固体废物 | 钻井 工程 | 钻井 固废 | 废弃泥浆 | 96.8m3 | 委托陕西朗新环保科技有限公司处置 |
|  |  |  | 岩屑 | 80.67m3 |  |
|  |  |  | 压滤渣 | 5.4m3 |  |
|  |  | 生活区 | 生活垃圾 | 1.5t | 集中收集后由环卫部门处置 |
|  |  | 钻井区 | 废棉纱 | 0.01t |  |
|  |  |  | 废机油 | 0.5t | 委托有资质单位处理 |
|  | 封井 工程 | 拆除 固废 | 建筑垃圾 | 少量 | 综合利用或指定场所填埋 |
| 主要生态影响 本项目钻前工程施工时对场地进行平整、开挖、施工车辆碾压等活动会对活动范围内的土壤质地和性质以及地表植被造成影响，从而造成一定量的水土流失，随着施工的结束并对临时占地进行植被恢复，对周边生态环境影响较小。 |

# 环境影响分析与污染防治措施

一、环境影响分析与污染防治措施 （一）大气环境影响分析及防治措施 本项目大气污染源主要有钻前施工扬尘、钻井期使用柴油产生的废气和试气产生的燃烧废气。 1、钻前施工扬尘 根据工程分析可见，在不利天气条件下，施工扬尘可在150m范围内超过国家二级标准，对大气环境可造成不利影响；150m范围外，一般不会有大的影响。项目区年平均风速为2.4m/s，小于含水率0.5%的灰尘的启动风速4.0m/s，因此一般情况下，工程施工过程中土方的挖掘和回填不会形成大的扬尘。但如果堆土风干、春季风速较大的情况下，有可能在一定范围内形成扬尘，对周围空气质量造成不利影响。井场附近最近的敏感保护目标为场址北侧600m处的兴庄村，位于施工扬尘影响范围外，因此，井场施工扬尘对周边主要敏感目标基本无影响。 为防止扬尘对施工人员的影响和减少交通运输扬尘，评价要求钻前施工时对各扬尘点采取以下控制措施： （1）根据主导风向和工地的相对位置，对施工现场合理布局，建材堆场应尽量远离环境保护目标。施工现场的的各种设施、物料应当按照施工总平面图划定的区域存放。 （2）装卸物料时尽量降低高度以减少冲击扬尘污染，对散装物料应设置简易材料棚或覆盖，以免露天堆放造成的风蚀扬尘。 （3）主要气象条件变化，土方施工应尽量避开风速大、湿度小的气象条件。当出现4级及以上风力天气情况时，禁止进行土方施工，并做好遮掩工作。 （4）对于进场道路应适时洒水抑尘，以防道路扬尘对环境的污染；提高场内硬化覆盖率，对于易产生粉尘的散装物料运输车辆，视物料的具体性状采取密封或围护措施，防止散装物料在运输过程中洒落引起扬尘污染。 （5）施工单位文明施工，不得在附近村庄进行运输作业和任意扩大施工路线，并在施工场地四周设置不低于2.5m的围挡。 本项目钻前工程施工期短，产生的扬尘量较少，而且山区场地空旷，加之通过加强对材料运输的管理，合理布置材料堆放临时场地，对材料进行覆盖以及及时清运弃渣等措施，可以有效降低施工扬尘对当地大气环境的影响。随着施工的完成，水土保持和生态恢复工程的实施，这些影响也将消失，不会对周围环境产生较大影响。 2、钻井期废气 ①柴油发电机废气 项目钻井期设柴油发电机，柴油发电机排放废气的主要污染物为NOx、CO、CO2、碳氢化物和少量烟尘等，属连续排放。项目勘探期使用柴油52.5t，大气污染物排放量为：烟尘0.016t，SO20.12t，NOx0.15t。项目勘探期是短暂的，同时该地区扩散条件较好，因此对地区环境空气造成的影响较小。 ②测试放喷废气 为了准确了解和进一步核定气井的产气量，在完井后，通常需进行测试放喷，项目测试时间约1-2天，依据测试气量间歇放喷，每次持续时间约4～6h，属短时间歇排放。类比周边同层位气井洲6-13井、洲6-13井气质组成，天然气组分H2S含量约为5.27mg/m3，测试放喷的天然气经专用放喷管线引至放喷池后点火燃烧后排放的气体为SO2、NOx和少量烃类。为了最大程度降低测试放喷废气对环境的影响，测试放喷时，要选择合适的时间，在天气晴朗，且风较大的天气进行，便于废气扩散。加之测试放喷时间短，对大气环境的影响较短，测试完毕，影响很快消除，因此对大气环境影响较小。 ③事故放喷废气 钻井进入气层后，有可能遇到异常高压气流，如果井内泥浆密度值过低，达不到平衡井内压力要求，就可能发生井喷。此时利用防喷器迅速封闭井口，若井口压力过高，则打开放喷管线阀门泄压，即事故放喷。事故放喷时间短，属临时排放。放喷的天然气经专用放喷管线引至放喷池后点火燃烧，对环境影响较小。 ④食堂油烟废气 项目在生活区设灶头一个，燃用煤气，油烟废气通过烟筒直接排放，工程施工期共60天，对环境影响较小。 3、污染防治措施 项目勘探期测试放喷、事故放喷选择在合适时间，在天气晴朗，风较大时进行，以便于废气扩散。柴油废气、食堂油烟废气产量较少，对环境影响较小。 采取以上措施后，项目勘探期对大气环境影响较小。 （二）水环境影响分析及防治措施 1、地表水环境影响分析 本项目钻井期生产废水全部经沉淀后作为钻井配液回用。钻井期生产废水不落地收集和不外排，钻井工程结束后，委托陕西朗新环保科技有限公司处置，不会对周边地表水体产生影响。 （1）压裂废水 本项目配备废水收集罐，压裂废水进行统一收集。本项目压裂返排液由专用收集罐收集，经处理装置处理后排入储罐中再次作为压裂配液重复使用，完井后，委托陕西朗新环保科技有限公司处置，不外排。项目勘探过程中，产生的压裂废水，严格按照榆林市《榆林市油（气）开采废弃物处置环保暂行管理办法》制度分类收集，统一处置。因此项目压裂废水不会对周边地表水体产生影响。 此外，环评要求建设单位同时根据《榆林市环境保护局关于进一步加强油气开采项目压裂废水管理的通知》要求，开采项目生产废水环境管理：①严格申报登记：在井场压裂作业前必向市环保局精细压裂废水单位申报登记，包括压裂废水类型、产生量、作业单位运输单位、接收单位等信息。同时由市环境监察大队对压裂废水运输单位、接收单位审核备案；②规范处理：各油气开发项目必须建立压裂废水台账。严格按照环评“三同时”及油气开采废弃物集中处置方案要求，加快压裂废水处理处置设施建设，鼓励井场中水回用，对不能利用的全部同层回注，建立处理记录及回注台账。严格擅自交由无处理能力的单位，严禁深层回灌，严禁随意排放；③统一联单制度：压裂废水转移实施联单制度及车辆GPS定位监控，油气开发单位需填报《榆林市油气开发项目转移登记表》向市固废管理中心申请《榆林市油气开发项目压裂废水集中处置转移联单》。 采取以上措施后，项目产生的压裂废水，不会对周边地表水体产生影响。项目压裂废水处置措施合理、合规。 （2）钻井泥浆析出水 井底返排泥浆中含有大量岩屑，经振动筛筛分后，粒径大于70mm的岩屑暂存于泥浆罐中；泥浆与小碎屑经泥浆泵打入泥浆罐中回用于钻井；循环过程中无法再重复利用而废弃的泥浆（废弃泥浆）暂存于泥浆罐内，这部分泥浆在泥浆罐内经静置沉淀后，析出的上清液，作为钻井配液回用，不外排，因此不会对地表水体产生影响。泥浆循环利用工艺流程见图6。 图6 废弃泥浆析出水循环利用工艺流程图 （3）钻井废水 钻井废水主要包括钻井地面设备、振动筛、井台、钻具等设备冲洗废水和钻井井筒清洗废水，产生量134.45m3，排入沉淀罐中，沉淀后作为钻井配液回用。钻井期生产废水不落地收集和不外排，钻井工程结束后，送陕西朗新环保科技有限公司进行处理，因此不会对周边地表水体产生影响。钻井废水中含高倍稀释的钻井液与油类污染物，主要有以下特征： ①偏碱性，pH值大多8.0～9.0； ②悬浮物含量高，在钻井液中含有大量的粘土和钻井液加重剂，同时钻井液在循环过程中还携带了一些钻井岩屑，这些固体颗粒很容易进入钻井废水； ③有机、无机污染物含量高，在钻井液中含有各种有机、无机的钻井液添加剂，有CMC、PAM、SMC、磺化酚醛树脂，以及降失水剂等。 根据类比分析，本项目钻井废水污染物浓度见表25。 表25 钻井废水污染物浓度 污染物名称 pH COD SS 石油类 挥发酚 水基钻井液钻井废水 7.5-9.0 ≤5000mg/m3 ≤2500mg/m3 ≤70mg/m3 ≤7.0mg/m3 （4）生活污水 项目生活污水产生量为84m3。场区设置移动式旱厕1座，定期清掏用作农肥，生活污水经隔油、沉淀处理后用于场地洒水抑尘，对环境影响较小。 （5）废水污染防治措施及处理效果 本项目设置专用收集罐，用于收集项目产生的钻井废水、压裂返排液、钻井泥浆水等生产废水。本项目钻井期间压裂返排液、钻井泥浆析出水、钻井废水全部循环利用。钻井结束后，统一由防渗漏、防溢流的运输车辆送至陕西朗新环保科技有限公司处置。本项目水污染防治设施设置合理，处理措施可行，可实现《榆林市油气开采废弃物不落地集中处置推广项目建设管理指南（试行）的通知》【2018】164号文要求。 废水收集罐均为碳钢结构，其本身具有防渗作用，顶部设置防雨棚防止雨水进入，与其他储罐一同置于防渗围堰内，底部压实后铺设2mm厚高密度聚乙烯膜，使渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，可有效防止污染物入渗土壤。 2、地下水影响分析 （1）钻井过程对地下水的影响 由于各地层岩性、孔隙度不同，对于孔隙度大的地层，在钻井过程中可能会发生钻井液漏失的现象，若漏失地层与含水层之间存在较多的断裂或裂隙，漏失的钻井液就有可能顺着岩层断裂、裂隙进入地下水，造成地下水污染。另外，固井过程中固井液的漏失对地下水也有一定的影响。本项目整个钻井作业按照规章操作，可避免因压力激增和开泵过猛使泥浆泵入地层污染地下水；钻井过程中实时监测，一旦发现漏失采取及时堵漏等措施，既能满足工程要求，又可减少对地下水的影响。项目钻井时采用膨润土浆钻井（膨润土遇水后发生较大膨胀性，具有良好的胶体性质，可使悬液的粘度增高，在用于钻井泥浆时，可以增加钻具的润滑性，清洗钻井过程中的岩屑，防止孔内事故的发生）。项目固井技术完善，在套管的保护下能有效地保护浅层地下水，对地下水影响较小。 （2）井场污染物入渗对地下水的影响 井场污染物收集、存储措施不到位，容易造成地表污染物入渗，对浅层地下水造成一定的污染。造成地表污染物入渗的主要因素有：罐区基础防渗措施不到位，运行中出现渗漏。项目井口作业区、泥浆循环系统区散落的泥浆析出水、压裂返排液、钻井废水和柴油渗漏会污染浅层地下水。本项目产生的废水全部收集后进入地上收集罐，对井口作业区、循环罐区、压裂废水专用收集罐及废弃钻井泥浆岩屑收集罐周边地面使用HDPE防渗土工膜进行防渗，项目使用的柴油统一储存于柴油罐中，储存区做防渗处理。施工时及时收集散落在井场的污染物，可有效避免污染物下渗，因此，井场污染物入渗对地下水影响较小。 （3）地下水串层影响 在自然状态下，由于存在隔水层，浅层水与深层水很难相互沟通混合。如果隔水层被人为破坏形成孔洞，浅层污染水就会下渗污染深层水，造成地下水串层污染。本项目钻至隔水层，采用速凝水泥迅速封堵隔水层孔洞，可防止地下水串层污染。 地下水污染防治措施 本项目采取的地下水污染防治措施如下： ①表层固井要求：表层固井必须封固含水层； ②固井作业要求：为了确保地层的承压能力能够满足固井时防漏及打开气层时安全钻井的需要，在进入气层前必须按工程设计要求进行转化钻井液和工艺堵漏；固井所用水泥、外掺料、外加剂及水泥浆配方必须经油田公司工程技术管理部检验认可备案后，方可使用； ③生产套管固井后钻水泥塞要求：钻完全井水泥塞后，必须大排量循环冲洗干净胶皮及铝片； ④定期对井内套管和井壁进行检查、修缮，防止套管和井壁发生损坏； ⑤其他要求 1）钻井中遇到潜水层，下套管时应注水泥封固，防止地下水层被地层其它流体或钻井泥浆污染； 2）钻井过程中采取平衡钻进，避免因压力挤动和开泵过猛使泥浆憋入地层； 3）井场储备足够的封堵剂，钻井过程中应密切注意钻井液的漏失情况，一旦出现漏失，应立即采取堵漏措施，防止钻井液的漏失污染地下水；堵漏剂的选取应考虑清洁、无毒、对人体无害、环境污染轻的种类，建议使用水泥堵漏； 4）在井下作业过程中，钻井液和压裂液应集中配置，洗井废水、压裂废水应100%回收； 5）钻井、压裂作业和试井过程应采取防喷、地面管线防刺、防漏、防溢等措施。 ⑥防渗措施 为进一步减少工程建设对地下水环境的影响，环评建议对井场各区域切实做好防渗措施，具体如下： 1）罐区防渗措施：柴油罐、废弃泥浆罐、钻井废水罐和压裂返排液罐地面底部均铺设防渗材料（复合土工膜，双层），使渗透系数K≤10-7cm/s，可有效防止污染物入渗。 2)放喷池防渗措施：池底及四周铺设复合土工膜，双层作防渗漏处理，防水卷材搭接长度不小于300mm；池底填筑一定厚度的土壤后压实。 3)循环系统防渗措施：采用密闭循环罐，铺设防渗材料（复合土工膜，双层），使渗透系数≤10-7cm/s，防水卷材搭接长度不小于300mm。本项目防渗要求见表26。 表26 项目防渗分区一览表 防渗分区 储存设施 防渗措施 一般防渗区 沉淀罐 铺设2mm厚度的HDPE材料，渗透系数≤10-10cm/s 循环泥浆罐 压滤返排液废液罐 废渣罐 废棉纱收集桶 废油贮存桶 柴油罐（双层） 简单防渗区 垃圾桶 砖混硬化 办公生活区 物料堆存区 （三）声环境影响分析及防治措施 1、声环境影响分析 本项目噪声源主要为施工场地使用的设备产生的噪声，噪声值在85~95dB(A)之间。本项目的钻前工程施工量少，而且施工时间短，所需设备数量有限，根据现场踏勘，项目井场附近无居民聚居区，其余地方也无敏感点，因此本项目产生的钻前施工噪声基本不会对周围居民产生影响。 （1）噪声衰减模式 项目噪声源主要来源于柴油发电机组、各类泵和测试放喷等，声级在85~95dB之间，针对源强采取相应的降噪措施后其噪声值在75~85dB(A)之间，见表27。 表27 各种机械设备的噪声值 序号 噪声源 噪声源强dB（A） 降噪措施 采取措施后声级dB（A） 1 泥浆泵 90 加衬弹性垫料 80 2 压裂液泵 90 加衬弹性垫料 80 3 柴油发电机 85 隔声屏障、消声器 75 4 振动筛 90 加衬弹性垫料 80 5 空压机 90 隔声屏障、加衬弹性垫料 80 6 测试放喷 95 挡风罩 85 钻井和压裂过程的噪声源为点源，井场所在位置一般较空旷，噪声向外传播的过程中，仅考虑几何发散衰减。因此本次噪声衰减预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的点声源几何发散衰减的基本公式： L2=L1-20Lg(r2/r1) 式中：L2-----距离声源为r2处的声级，dB（A）； r1、r2---距离声源的距离，m，计算时，r1=1米。 L1----距离声源r1处的声级，dB（A）； 本项目设备作业时噪声值随距离衰减值见表28。 表28 设备噪声衰减一览表 序号 声源 噪声强度 距声源不同距离处的声级dB（A） 20m 40m 60m 80m 100m 200m 1 泥浆泵 80 57 51 47 45 43 37 2 压裂泵 3 振动筛 4 空压机 5 柴油发电机 75 49 43 39 - - - 6 放喷 85 59 53 49 47 45 39 （2）噪声影响预测 距本项目最近敏感点为项目北侧600m处兴庄村，因此，项目产生的噪声不会对附近的居民产生影响。 2、噪声污染防治措施 （1）钻井噪声 平面布置时将主要噪声源布置于距离工作人员办公生活区较远的方位；项目选用的柴油发电机组配套安装消声装置，运行时排气口朝向避开工作人员办公生活的方位，并设置隔声罩等降噪措施；管理和作业过程中平稳操作，避免特种作业时产生非正常的噪声。这些措施可以大大降低钻井噪声，根据已有项目经验，通过采取以上措施可有效降低井场产生的噪声值5～15dB(A)。 （2）完井测试噪声 在放喷、测试作业前，对井口周边村民进行测试作业的告知和安全防范知识宣传，放喷、测试作业禁止在夜间进行；建立警戒点并进行24小时警戒，禁止过往村民进入警戒区，防止与钻井作业无关的人员进入井场发生意外事故。该措施为安全措施，同时也有效的避免了测试放喷时产生的放喷噪声对周围居民的影响。 目前钻井噪声的治理难度较大，当前降低钻井噪声的影响，主要采取的噪声治理措施为：a、合理布置柴油机方向，不朝向环境保护目标和办公生活方位；b、尽量使用噪声较低的设备；c、设备设置减振基础、隔声罩等；d、泥浆泵等主要噪声源设置减振基础；e、发电机房采用特殊的减振基础，并安装吸声材料；f、满足《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）规定。 此外，建设单位还应严格控制施工时间，尽可能避开夜间和午休时间动用高噪声设备，以免产生扰民现象，车辆进入施工现场应减速，禁止鸣笛。通过采取以上措施后，本项目厂界噪声可达《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。对周围环境影响较小。 （四）固体废物环境影响分析及防治措施 本项目固体废物主要有废弃泥浆、岩屑、压滤渣、废机油、废棉纱、生活垃圾。 1、废弃钻井泥浆、岩屑、压滤渣 （1）废弃钻井岩屑 钻井岩屑是钻井过程中钻头切屑地层岩石而产生的碎屑和土层，经泥浆循环携带出井口，在地面经振动筛和离心机分离出来存放于井场的储罐中。钻井岩屑产生量与井眼长度，平均井径及岩石性质有关。本项目钻井岩屑单合计产量80.67m3。 根据本地区同类项目工程经验，钻井岩屑中一般不含重金属和放射性含量物质，属于Ⅱ类一般固废，委托陕西朗新环保科技有限公司处置处置。 环评建议，项目勘探过程需对钻井岩屑进行定期检验，若含重金属和放射性物质，则钻井岩屑为危险废物，需委托有资质单位处置。 （2）废弃钻井泥浆 废弃泥浆是指钻井完工后弃置的泥浆。本项目泥浆用量为806.7m3，合计产生废泥浆量约为96.8m3。废泥浆由专用密闭车辆将送至陕西朗新环保科技有限公司处置。 （3）压滤渣 压裂返排液处理系统会产生压滤渣，压滤渣存放于废渣箱中。本项目压滤渣产生量为5.4m3。 防治措施 ①防治措施 A、井场配备钻井泥浆岩屑地上移动式收集设施，对钻井过程中废弃钻井泥浆岩屑进行不落地收集，收集的泥浆和岩屑经过泥浆循环系统处理后暂存于循环泥浆罐内，定期清运，不得混合其它废弃物。 B、泥浆罐根据泥浆岩屑产生量设置5个，总容积250m3，为钢结构，四周设围堰底层铺HDPE膜，废弃钻井泥浆和岩屑不得在泥浆罐内堆积过多，应定期清运、防止满溢，由防渗漏、防抛洒、防扬尘的运输车辆送陕西朗新环保科技有限公司进行处置。严禁将废弃钻井泥浆和岩屑在井场处理、就地固化或随意抛洒、掩埋。 C、长庆油田盆地天然气勘探公司在井场钻井作业前15日内，向佳县环保局申报登记废弃钻井泥浆、井下作业废水及其它污染物的产生量、去向及处理处置方式等。 D、废弃钻井泥浆岩屑转移前须向榆林市环保部门申领《榆林市油（气）开采废弃物转移联单》，运输过程实施全程GPS定位及监控；严禁运输过程中随意掩埋、抛洒废弃钻井泥浆岩屑。 E、钻井过程泥浆循环利用，钻井结束后运至周边其他井场用于钻井施工，利用不便时运往陕西朗新环保科技有限公司进行处置。 F、由10m3滤渣罐对压滤返排液处理后压滤渣进行收集，待完井后3日内由防渗漏、防抛洒、防扬尘的运输车辆统一陕西朗新环保科技有限公司进行处置。可实现《榆林市油气开采废弃物不落地集中处置推广项目建设管理指南（试行）的通知》【2018】164号文要求。 ②依托可行性分析 根据调查，榆林市现已建成油气勘探废弃物处置单位3所，分别位于靖边、榆阳区、定边；本项目距离榆阳区最近，因此完井后本项目产生的勘探废弃物全部运至榆阳区勘探废弃处置单位陕西朗新环保科技有限公司处置。 该公司位于榆林市麻黄梁镇乔堡村旧堡组，主要处理油气开采过程中产生的钻井废弃物，该项目已取得了榆林市环境保护局的批复（榆政环批复〔2016〕292号）。陕西朗新环保科技有限公司占地60亩，分两期建设，目前一期工程已投产运行，设计年处理能力为5万t，实际处理量约3.4万t/a，尚有1.6万t/a的余量。因此，依托合理、可行。 2、废油、废棉纱 钻井过程中废油的主要来源是：机械（泥浆泵、转盘、链条等）润滑废油；清洗、保养产生的废油，如更换柴油机零部件和清洗钻具、套管时产生的废油。本项目钻探过程产生的废油约0.5t，属于危险废物，采用废油罐收集，贮存于危废暂存间内，项目结束后委托有资质单位处理。此外，工程钻井过程中会产生一定的废棉纱，主要来源为机械保养、清洗后的擦拭。根据调查分析，工程钻井过程中产生废棉纱量为0.01t，依据《国家危险废物目录》（2016），废棉纱属于危险废物豁免管理范畴；项目产生的废棉纱与生活垃圾一并收集交由环卫部门处理。 3、生活垃圾 职工生活垃圾以每人每天0.5kg计，项目生活垃圾产生量为1.5t。生活垃圾集中收集，由环卫部门定期处置。 4、固废处置合规性分析 本项目产生的固体废物分类收集后，生活垃圾与废棉纱交由环卫部门处置，废机油委托有资质单位处置，废弃泥浆、岩屑、压滤渣集中收集至专用罐内，委托陕西朗新环保科技有限公司处置。可实现《榆林市油气开采废弃物不落地集中处置推广项目建设管理指南（试行）的通知》【2018】164号文要求。项目固废处置措施合理、可行。 本项目固体废物类别、产生量及具体处置措施见表29。 表29 项目固体废物类别、产生量与处置措施表 固废名称 产生量 类别 收集设施 处理措施 建筑材料 / 一般固废 分类储存 综合利用 弃置泥浆 96.8m3 一般工业固废 泥浆罐 委托陕西朗新环保科技有限公司处置 岩屑 80.67m3 一般工业固废（若含放射性及重金属，则属危险废物，需委托有资质单位处置） 压滤渣 5.4m3 一般工业固废 废机油 0.5t 危险废物 废油贮存桶 委托有资质单位进行处置 废棉纱 0.01t 危险废物（豁免） 废棉纱收集桶 交环卫部门处置 生活垃圾 1.5t 生活垃圾 垃圾桶 综上所述，在加强施工过程固体废物管理的前提下，固体废物环境影响可以得到有效控制和治理，对环境影响较小。 （五）生态环境影响分析及防治措施 钻前工程期间，井场道路修建和井场土建会对所征用土地上的作物、植被进行清除。作物和植被的清除使地表裸露，可能引起水土流失。同时，因开挖的土石方临时堆放，防护措施不当也会引起水土流失。 由于佳县水土严重流失，毛乌素沙漠缓慢南侵，逐渐形成东南黄河沿岸土石山区（18%）、西南丘陵沟壑区（52%）、北部丘陵风沙区（30%）3个有明显差异的地貌分区。本项目所在区为西南丘陵沟壑区，梁峁起伏、沟壑纵横，为强度水土流失区，气候干旱少雨，属暖温带大陆性半干旱季风气候，年降水量390mm。本项目总占地面积7200m2，其中井场占地7000m2，道路占地200m2，占地类型为以灌木和草本为优势种的灌木草地，植被覆盖率约70%，周边植被均以灌木草地为主。 工程占地包括永久占地和临时占地，当勘探井不具有开发价值时，采取永久封井，对临时占地（7200m2）包括进场道路恢复原状；当勘探井具有开发价值时，采取临时封井，将采气树作为永久占地（100m2），其余均恢复原状。本项目工程占地情况见表30和表31。 表30 临时封井项目占地情况 序号 分区 总占地面积 占地面积 占地性质 永久占地 临时占地 1 钻井井场 7000 — 7000m2 灌木草地 2 采气树 100m2 100m2 — 3 进场道路 200m2 — 200m2 合计 7300m2 100m2 7200m2 表31 永久封井项目占地情况 序号 分区 总占地面积 占地面积 占地性质 永久占地 临时占地 1 钻井井场 7000m2 — 7000m2 灌木草地 2 进场道路 200m2 — 200m2 合计 7200m2 — 7200m2 1、土地利用 本项目井场占地为灌木草地，不占用基本农田等保护用地。临时占地在占用完毕后都可在较短时间内恢复。根据现场调查，项目的井场选址占地在当地现有土地利用类型中所占比例很小，不会导致区域土地利用格局的变化，对区域土地利用格局产生的影响甚微。 2、土壤 钻前工程期间的开挖和填埋行为将会破坏土壤结构。对场地平整产生的剥离表层土在井场的临时土石方堆存点集中临时堆放，完井后用于场地复垦用土。剥离表层土临时堆场地设置截排水沟等严格的水保措施防止水土流失。完井后，随着生态保护和临时占地植被恢复措施的进行，井场对土壤的影响将得到尽快恢复。 3、植被 本项目区域内未发现珍稀保护植物。井场占地以灌木草地为主，主要植被为灌木草地。本项目对植被的影响主要表现在临时占地对少量植被的破坏。临时占地在完井后应尽快恢复其原有植被。 4、水土流失 钻前工程建设需开挖土石方，将对地表进行剥离、挖掘和堆积，使原来的地表结构、土地利用类型、局部地貌发生变化。施工场地为自然地面和经过切坡、开挖后的地面，单位面积的悬浮物冲刷量和流失量较大。遇到雨天，因地表水流会带走泥沙，水土流失加剧。本项目开挖面积小，施工期短，土石方就近占地进行临时堆放，无转运丢弃，实际新增水土流失量小。本项目土石方最终可做到挖填平衡。土石方临时堆放场设置挡土墙，可有效减少水土流失。同时，应利用土工布或塑料膜遮盖或采用水泥砂浆抹面的方法来减少水土流失。完钻后作表层的覆土复植用，对临时堆放场地也进行复垦。 本项目采取的具体生态保护措施如下： ①施工中尽量缩小影响范围，合理布置井场，挖好井场四周的界沟，选择合适的设备搬迁路线，合理布置钻井设备，减少井场占地面积。提高工程施工效率，减少工程在空间上、时间上对生态环境的影响； ②根据植被生态、生理学特征，因地制宜的选择施工季节，避开植物的生长期，可减缓这种不利影响； ③恢复土地生产能力，提高土壤肥力。施工过程中要尽量保护土地资源，不要打乱土层，要先挖表土层单独堆放，然后挖心、底土层另外堆放。复原时要先填心、底土，然后平复表土，以尽快恢复耕作层土地原貌； ④迅速恢复植被破坏的地表形态，填埋废土坑、平整作业现场、改善植被更新生长条件，防止局部土地退化； ⑤为防止井场作业加剧水土流失，进场前收集表土进行遮盖围堵以防风吹雨淋流失，作业结束后再覆盖表土等措施后，可有效减少水土流失； ⑥井场内禁止废水、废弃泥浆、废弃岩屑、以及其他废物流失和乱排放，严禁机油、柴油等各种油料落地，擦洗设备和更换的废油品料要集中到废油回收罐，如果发现外溢和散落必须及时清理； ⑦完井后回收各种原料，清理井场上散落的泥浆、污水、油料和各种废弃物。泥浆药品等泥浆材料及废油必须全部回收，不得随意遗弃于井场，完井后做到作业现场整洁、平整、卫生、无油污、无固废。 通过采取相应的生态保护对策，本项目生态环境的影响是可以减缓的，对区域生态系统的完整性、稳定性及生物多样性影响较小，不会对各生态系统造成显著的影响 二、封井工程环境影响分析及治理措施 （一）影响分析 本项目为勘探项目，封井分为临时封井和永久封井，当勘探井具有开发价值时对采气井进行管网建设用于生产输送，或采取临时封井等待管网建设以及开发生产。当勘探井不具有开发价值时，采取永久封井。 1、临时封井 临时封井时按行业规范进行封井作业，对钻井设备等地面设施进行拆除、搬迁至下一井场使用，天然气井口安装采气树。在井口位置设标记，注明该井的启用与封闭时间及使用单位等，在封井结束后清理井场，然后对场地的植被予以恢复。 2、永久封井 封井的目的主要包括：保护淡水层免收地层流体或地表水窜入的污染；隔离开注采井段与未开采利用井段；保护地表土壤和地面水不受地层流体污染；隔离开污水的层段；将地面使用冲突降低到最小的程度。 弃井封井措施按照中石油企业标准《废弃井封井处置规范》（QSH0653-2015）要求执行，关键性层段之间应隔离开，主要包括以下工作： ①封堵井内所留套管的井段从下至上依次为：套管鞋、套管外无水泥的井段（主要为水层）和井口。如果井内所留套管深度较浅，且套管外无水泥固结，应将井内套管拔出（或切割后拔出），在井内全部灌注水泥浆封井。 ②当生产套管外被水泥固结到上层套管鞋以上至少30m时，在生产套管内，上层套管以下30m到管鞋以上30m井段位置打一个至少60m的悬空水泥塞；当生产套管外没有水泥固结到上层套管鞋以上至少30m时，则管鞋的封堵可以采用封堵套管外无水泥井段方法进行封堵，同时保证在封堵后，在生产套管内留一个至少50m后的水泥塞。 ③天然气井封井时，封固位置须包括气层、窜漏位置、水泥返高位置、井筒完整性的薄弱点（尾管悬挂器顶部、分级箍等位置）及井口等位置； ④天然气井产层应采用防气窜泥浆进行封堵。封井施工要在压稳气层后进行，水泥塞封堵井段要大于待封堵层位顶界200m以上，井口水泥塞的长度不少于100m； ⑤打地表水泥塞，阻止地面水渗入井内，并流入淡水层，同时限制井内流体流出地表，从而保护土壤和地面水； ⑥封堵技术套管或表层套管井口带压或井口冒泡的天然气井前，应先对井口气样进行取样分析，确定窜漏位置，采用相应措施对窜漏井段进行挤注封堵；天然气井产层应采用防水窜水泥浆进行封堵。 ⑦恢复地貌，去掉井口装置和割掉一定深度以上的表层套管，使气井与土地使用的矛盾最小化。封井后使用GPS重新定位，建立档案。 ⑧用水泥塞封堵后，进行正向泵注加压15MPa，稳压30min压降不大于0.5MPa，加压检验合格。 封井结构见图7。 封井的目的主要包括：保护淡水层免收地层流体或地表水窜入的污染；隔离开注采井段与未开采利用井段；保护地表土壤和地面水不受地层流体污染；隔离开污水的层段；将地面使用冲突降低到最小的程度。 弃井封井措施按照中石油企业标准《废弃井封井处置规范》（QSH0653-2015）要求执行，关键性层段之间应隔离开，主要包括以下工作： ①封堵井内所留套管的井段从下至上依次为：套管鞋、套管外无水泥的井段（主要为水层）和井口。如果井内所留套管深度较浅，且套管外无水泥固结，应将井内套管拔出（或切割后拔出），在井内全部灌注水泥浆封井。 ②当生产套管外被水泥固结到上层套管鞋以上至少30m时，在生产套管内，上层套管以下30m到管鞋以上30m井段位置打一个至少60m的悬空水泥塞；当生产套管外没有水泥固结到上层套管鞋以上至少30m时，则管鞋的封堵可以采用封堵套管外无水泥井段方法进行封堵，同时保证在封堵后，在生产套管内留一个至少50m后的水泥塞。 ③天然气井封井时，封固位置须包括气层、窜漏位置、水泥返高位置、井筒完整性的薄弱点（尾管悬挂器顶部、分级箍等位置）及井口等位置。 ④天然气井产层应采用防气窜泥浆进行封堵。封井施工要在压稳气层后进行，水泥塞封堵井段要大于待封堵层位顶界200m以上，井口水泥塞的长度不少于100m。 ⑤打地表水泥塞，阻止地面水渗入井内，并流入淡水层，同时限制井内流体流出地表，从而保护土壤和地面水。 ⑥封堵技术套管或表层套管井口带压或井口冒泡的天然气井前，应先对井口气样进行取样分析，确定窜漏位置，采用相应措施对窜漏井段进行挤注封堵；天然气井产层应采用防水窜水泥浆进行封堵。 ⑦恢复地貌，去掉井口装置和割掉一定深度以上的表层套管，使气井与土地使用的矛盾最小化。封井后使用GPS重新定位，建立档案。 ⑧用水泥塞封堵后，进行正向泵注加压15MPa，稳压30min压降不大于0.5MPa，加压检验合格。 图7 封井结构示意图 （二）封井后采取的环保措施 1、若为临时封井，除预留转成生产井所需的面积外，对其余临时占地覆土并恢复植被；若为永久封井，对整个施工区域覆土并恢复植被。 2、气井测试完毕后，拆除放喷池周围的砖墙，并进行回收。清除放喷测试留下的相关设施，再用井场建设时的表层土进行覆盖，然后进行植被恢复。 3、人工拆除临时占地基础。将井场建设保留的耕植土直接摊铺覆盖于场面上，然后进行植被恢复。 4、为尽快恢复土地功能，可增施肥料，加强灌溉，以改良土壤结构及其理化性质，提高土壤的保肥保水能力，恢复土壤生产能力。 ①植被恢复系数＞90%，草地覆盖率＞70%，复垦区单位面积产草量达到周边地区同等土地利用类型水平，具有生态稳定性和自我维持力； ②植被选用当地耐寒、保水固土能力强根系发达的物种，优先考虑灌木树种，其次为草本植物。本区域种植较成功的乔木树种有新疆杨、油松、龙抓槐、云杉、旱柳、榆树等；灌木树种有柠条、沙棘等；草本有冰草、沙打旺、沙嵩、黄蒿等； ③井场弃土弃渣边坡土地整治后，在外边坡采取植物防护措施，种植草灌混交林。可选择披碱草、柠条、紫花苜蓿、白三叶等，披碱草、紫花苜蓿、白三叶撒播量45kg/hm2，灌木株行距2×2m，行间种植三百叶； ④若永久封井，检修道路两侧布设道路防护林带，种植乔木林。乔木林选用3年生壮苗，春季、秋季植苗造林； ⑤后期需派专职人员进行封育管护工作。 三、清洁文明井场建设 根据陕西省环保厅关于《陕北油气开采清洁文明井场验收标准》（陕环发〔2010〕78）的要求，长庆油田分公司要严格对照该标准要求组织开展清洁文明井场自查自验工作，务必做到排查全面，不留死角。对自查不符合清洁文明井场验收标准的井场，由长庆油田分公司清洁文明井场建设专项领导小组结合企业实际制定建设计划，分阶段实施改造，重新治理。 1、钻探井场 ①钻井作业的泥浆池和泥浆槽必须采取防渗漏、防外溢措施。泥浆上清液应循环使用。钻井泥浆应当交由有资质单位处置，岩屑及其他废弃物要进行无害化处理。 ②试气作业必须采取防喷、导流等有效措施。试气完成后，应在60日内完成泥浆处置、岩屑固化及善后处理。 2.生态环境修复 关闭气井应封堵气层、封闭井口，并同步实施井场复垦还田或植树种草工程措施。 3、清洁文明井场管理 1）井场应做到清洁卫生，无跑、冒、滴、漏现象，场外无油污、无垃圾，杜绝污染物乱堆乱放。 2）泥浆、压裂液、钻井废水回收罐及钻井作业的防渗漏措施必须经环保部门验收合格后，方可投入使用。 3）按照环境事故应急预案，要对井场操作人员进行应急培训，并储备相应抢险应急物资。 4）清洁文明井场实行动态管理。县级环保部门负责日常监督管理，市级环保部门负责验收。 四、环境风险影响评价 （一）风险评价目的 1、评价依据 （1）风险源调查 本项目可能发生风险事故的可能有：钻井时发生井喷，天然气逸散到空气中污染空气；或发生井漏，钻井液漏入地层孔隙污染地下水；以及柴油罐、泥浆罐等发生渗漏污染地下水等。 （2）风险潜势初判 类比相似钻井日产油、气数据估算，本工程井场5min井喷过程泄漏的天然气量预计为0.2t，低于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中甲烷临界量10t，则危险物质数量与临界量比值Q为0.02<1，柴油属于危害水类该项目天然气环境风险潜势为I。 （3）评价等级 根据评价工作等级划分表，本项目评价工作等级为简单分析。 2、环境敏感目标概况 距本项目最近敏感点为项目北侧600m处兴庄村。 3、环境风险识别 （1）危险物质识别 本工程涉及的主要物质为天然气，具有易燃易爆的性质，按《原油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）中对火灾危险性的分类原则，属于火灾危险性甲B类物质，所以本工程的危险性物质主要为天然气。天然气主要由低分子烷烃混合物和二氧化碳组成，密度为0.81kg/m3（标态），低发热值4.23×104KJ/m3，比热2.06KJ/kg℃，最小引燃能量 0.28MJ，属甲B类易燃气体。天然气的爆炸极限较宽（5%~15%），爆炸下限较低。泄漏到空气中能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸，燃烧分解产物为CO、CO2。天然气与空气组成气体混合物，其中天然气的体积占总体积的15%以上时着火正常燃烧，若占5%~15%时点火即爆炸。天然气的爆炸是在一瞬间产生高压、高温的燃烧过程，爆炸波速可达3000m/s，造成很大破坏力。天然气为烃类混合物质，是无色、无臭气体，属低毒性物质。长期接触可出现神经衰弱综合症。空气中烃类混合物质浓度过高能使人窒息，当空气中烃类混合物质达到25%~30%时，由于氧含量相对降低而引发一系列缺氧症状，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、精细动作故障等，甚至窒息、昏迷。 （2）可能影响环境的途径 ①井喷 当钻井进入气层后，遇到高压气流，因各种原因使井底压力不能平衡底层压力时而造成井喷和井喷失控事故。井喷失控发生的机率虽然很小，但危害较大，主要表现在井喷后会有大量的天然气逸散到空气中，对周围的环境空气造成一定的影响；井喷失控喷射出的天然气遇火燃烧爆炸，造成冲击波和热辐射伤人。 ②井漏 井漏是钻井过程中遇到复杂地层，钻井液或其他介质（固井水泥浆等）漏入地层孔隙、裂缝等空间的现象。若漏失地层与含水层之间存在较多的断裂或裂隙，漏失的钻井液就有可能顺着岩层断裂、裂隙进入地下水，造成地下水污染。 ③储存设施渗漏 柴油储罐、泥浆罐、废液罐等发生渗漏，漏失的柴油、废液会通过土壤渗入地下水，造成地下水污染。 4、环境风险分析 ①井喷对大气环境的影响分析 天然气泄漏事故对大气环境造成的影响较大。其主要成分是烷烃和芳烃碳氢化合物，其中，对大气环境可造成污染的是其中较轻的烃类组份，这些成分挥发进入大气形成烃类污染。若泄漏得不到及时处理，则烃类挥发时间持续较长，形成的污染就较严重。如果一次事故泄漏量过多，覆盖面较大，在未能及时回收、气象因子适宜的条件下，便可形成较重的局部大气污染，这时，大气中总烃的浓度可比正常情况高出数倍甚至更多。泄漏后如果发生火灾，则燃烧形成的黑烟造成较重的大气污染。根据气质组分，该区天然气中不含硫化氢，因此不会造成H2S或SO2中毒事故。 ②事故状态对地下水的影响 钻井阶段对地下水的事故影响主要是钻井泥浆对地下水层的污染、油气串层污染地下水，可能的污染途径包括：一开钻井污染饮用水层、油气通过井套管与钻孔器之间的圆环缝隙运移下渗等。为了保护饮用水层，在表层钻进时，使用清水泥浆，减少添加剂的使用。一般在起钻发生井漏事故时，可能发生污染地下水的情况，工程制定了相应的防漏措施：钻时突然加快、返出量不正常等情况，应检查油污漏失，严格控制起、下钻速度，井场按设计要求储备堵漏剂等。根据油气井开发的生产实际，保证钻孔固井质量是保护油气田地下水的有效措施，本工程钻井过程中使用双层套管，表层套管和生产套管固井水泥浆均返至井口，确保安全封闭此深度内的潜水层和承压水层，同时封固地表松动地层，为井口控制和后续完井采用预应力固井创造条件；尽可能缩短水泥胶的稠化时间减少对地层水的污染；表套固井禁止使用带毒性的水泥外加剂。钻井过程中的固井措施，一方面加固井壁，同时也有分隔地层的作用，使各个不相连通的地层分隔开来，保持其原有的循环运移道路。目前油气田开发在固井技术等方面已非常成熟可靠，一般井管泄漏的可能性极小。 ③事故状态对地表水的影响 井喷事故可能造成钻井泥浆随地表径流进入附近水体，钻井泥浆可能造成水体中pH、含盐量等变化。通过采取事故预防和应急措施的情况下，能够防止钻井泥浆落地原油进入附近地表水体造成污染事故。例如，钻井液储备池开挖应严格执行《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）。 ④事故状态对生态环境影响 事故状态下对生态环境的影响包括井喷燃烧产生的热辐射、钻井废水外溢事故影响。 A.热辐射影响 在钻井过程中，井喷产生的燃烧热，将对产生点周围植被产生灼烧影响。但事故后可进行复耕，因此，热辐射对生态环境的影响是暂时的、可逆的。 B.钻井废水外溢事故影响 钻井废水的危害主要表现在：可溶性盐含量高，含石油的钻井污水影响土壤的结构，危害植物生长；污水所含的其他有机处理剂使水体的COD和BOD5增高，影响水生生物的生长。 ⑥火灾对环境的影响 本项目事故状态下天然气泄漏后的火灾、爆炸，可能对周围的人员造成伤亡。天然气事故泄漏产生的逸散和燃烧产生大量碳氢化合物、一氧化碳、烟尘及颗粒物等有毒有害污染物，会造成大气污染。 5、环境风险防范措施及应急要求 本项目的环境风险主要是井喷、井漏造成的环境污染事故。环评要求采取的防范措施如下： （1）主要措施 ①钻井时安装防喷器，防止井喷事故的发生。 ②钻井过程中钻井队要认真做好地层孔隙压力监测。 ③施工方在施工过程中因地质情况或施工条件出现较大变化时，应及时对钻井作业进行风险识别和评价，制定出安全技术保障措施，并提出修改设计的请求，按程序审批后方可实施。 ④严格执行钻开油气层前的准备和检查验收制度，在进入油气层前50~100m，按照下部钻井的设计最高钻井液密度值，对裸眼地层进行承压能力检验。 ⑤钻井液性能符合钻井设计要求，特别是钻井液密度必须在设计范围内。起钻前充分循环井内钻井液，使其性能稳定。 ⑥起钻过程中，要严格控制起钻速度，起钻中严格按规定及时向井内灌满钻井液，并做好记录、校核，及时发现异常情况；起钻完应及时下钻，检修设备时必须保持井内有一定数量的钻具，并观察出口管钻井液返出情况。严禁在空井情况下进行设备检修。 ⑦钻进中发生井漏应将钻具提离井底、方钻杆提出转盘，以便关井观察。采取定时、定量反灌钻井液，保持井内液柱压力与地层压力平衡，防止发生溢流，其后采取相应措施处理井漏。 ⑧完井下套管建立循环前，必须在套管内灌满钻井液。 ⑨固井作业时不得拆除防喷器，应配套微变径闸板、换与套管直径相匹配的闸板或 在钻台配备套管螺纹和防喷钻杆相匹配的接头。固井全过程保证井内压力平衡，尤其防止水泥浆候凝期间因失重造成井内压力平衡的破坏，甚至井喷。 （2）现场防火、防爆安全措施 ①井场钻井设备的布局要考虑防火的安全要求。值班房、发电房、配电柜距井口不小于30m。 ②距井口30m以内及钻井液循环系统的电气设备、照明设备、开关、输电线路及接线方法应符合防火防爆安全规定。 ③做好防止柴油机排气管排火的工作。钻台下面和井口周围严禁堆放杂物和易燃品，机泵房下无积油。柴油机排气管无破漏和积碳，并有灭火装置，出口与井口距离不小于15m，不朝向油罐。 ④井场内严禁吸烟和动用明火，应有明显的防火标志。若需动火，应执行相关的安全规定。 ⑤一旦发生井喷事故，要及时上报上级主管部门，并有消防车、救护车、医护人员和技术安全人员在井场值班。 （3）储存过程中的风险防范措施 ①对井场进行分区防渗，钻台、柴油储罐、泥浆罐、废液罐等按照重点防渗区要求进行防渗处理。 ②对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决。 ③井场配备足够的堵漏材料，一旦发现井漏，立即采取堵漏措施。 （4）管理措施 ①在钻井施工时，制定出正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故。 ②日常监督、隐患整改、事故发生、事故发生、操作失误等各项安全行为都有记录和建立档案规定。 ③编制应急预案，同时制订应急操作规程中应说明发生井喷、火灾爆炸等事故时应采取的具体操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响，人员责任等问题。 ④制定应急操作规程，在规程中应说明发生井喷、火灾爆炸时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响。 ⑤操作人员每周应进行安全活动，提高职工的安全意识，识别事故发生前的异常状态，并采取相应的措施。 ⑥对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法；按计划进行定期维护；有专门档案（包括维护记录档案），文件齐全。 ⑦对周围居民进行发生事故时如何应急的宣传教育，使发生事故时能够将影响减到最小。在井场主导风下风向位置设置有毒有害气体和可燃气体监测仪，一旦发生事故并有有毒有害气体和可燃气体泄漏时，及时组织下风向居民进行疏散和撤离。 （5）应急措施 ①井下发生事故时应及时响应，及时封堵漏洞，减少钻井液泄漏；压井液和堵漏材料应选用不含有毒有害或重金属成分的矿物质和结净水。 ②井下发生险情无法有效控制时，立即上报当地环境、国土行政主管部门和上级单位，同时做弃井处理，避免险情进一步扩大。 ③要开展特征污染物的监测工作，采取环境风险防范识别和应急措施，防止发生由突发油气泄漏产生的环境事故。 ④发生污染事故要在1小时内向当地环保部门报告，并积极采取措施切断污染源，控制污染危害；钻井人员应配备防毒面具，井架和井场附近应设风向标，发生事故时，人员向上风向疏散。 6、分析结论 综上所述，井场作业需严格按照钻井作业操作规程进行，做好防范措施。该项工程采取的环境风险措施及制定的预案切实可行。在严格落实风险防范措施、应急预案后，井场环境风险达到可接受水平。 表32 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 长庆油田分公司盆地东部天然气勘探项目组米36H井勘探项目 建设地点 （陕西）省 （榆林）市 （/）区 （佳）县 （/）园区 地理坐标 经度 110.125666 纬度 38.22489 主要危险废物及分析 天然气、柴油 环境影响途径及危害后果（大气、地下水、地表水） 环境影响途径： 钻井时发生井喷，天然气逸散到空气中污染空气；或发生井漏，钻井液漏地层孔隙污染地下水；以及泥浆罐、柴油罐等发生渗漏污染地下水等。 危害后果： ①大气：天然气泄漏事故导致空气中烃类污染物增加，如遇火灾，则燃烧形成的黑烟造成严重的大气污染； ②地下水：井漏事故导致钻井泥浆污染地下水、油气串层污染地下水、柴油泄漏污染地下水； ③地表水：井喷事故可能造成钻井泥浆随地表径流进入附近水体，污染地表水； ④生态：热辐射影响、地下水和地表水的污染导致土壤污染，从而危害植物生长。 风险防范措施要求 ①井控措施；②现场防火、防爆安全措施；③储存过程中的防范措施；④管理措施；⑤应急措施。 填表说明 本项目为天然气勘探工程，根据风险潜势初判，环境风险潜势为I，则风险评价工作等级为简单分析 五、环境管理 根据《榆林市环境保护局关于进一步加强油气开采项目压裂废水环境管理的通知》、《榆林市环境保护局关于进一步规范油气开采废弃物集中处置的通知》、《榆林市油气开采废弃物不落地集中处置推广项目建设管理指南（试行）》等规定，本项目必须设环境管理机构，具体采取的管理办法如下： 1、钻井过程泥浆岩屑采用地上移动式收集设施收集，经泥浆循环处理系统处理后暂存循环泥浆罐中，定期由防渗漏、防抛洒、防扬尘的运输车辆统一运至陕西朗新环保科技有限公司进行处置。 2、对油气开采废弃物加以利用，对不能利用的，委托陕西朗新环保科技有限公司进行规范化处置，严禁就地固化掩埋。 3、压裂产生的返排液通过处理装置处理后排入储罐作为压裂配液重复使用，不外排，待完井后，压裂返排液运至陕西朗新环保科技有限公司处置。 4、长庆第四采油厂在单井勘探过程中，建立废水、固废管理台账，如实详细记录废水、固废产生量、处置方式、处置去向。。 5、钻井过程泥浆岩屑采用地上移动式收集设施收集经泥浆循环处理系统处理后暂存于循环泥浆罐中，定期由防渗漏、防抛洒、防扬尘的运输车辆统一运至陕西朗新环保科技有限公司进行处置。严禁在井场处理、就地固化或随意抛洒、掩埋。 6、钻井清洗废水、钻井泥浆析出水、洗井废水全部排入沉淀罐中，沉淀后作为钻井配液回用。钻井期以上废水不落地收集和不外排，完井后运至陕西朗新环保科技有限公司处置。 7、废弃钻井泥浆岩屑和井下作业废水转移前须向榆林市环境保护局申领《榆林市油（气）开采废弃物转移联单》，运输过程实施全程GPS定位及监控。 8、本项目产生废水和固废均经过处理后回用，确实不能再次利用的定期或者完井后运往陕西朗新环保科技有限公司处置。 六、环境保护投资 项目总投资为300万元，环保投资60.5万元，占项目投资总额的20.17%。环保投资估算见表33。 表33 米36H井环保投资明细表 项目 内容 投资（万元） 废水治理 雨污分流水沟 2 在泥浆储备罐区、柴油罐区、废油存区域等危险废物储存区域设围堰并进行防渗处理，铺设2mm厚度的HDPE材料，使渗透系数≤10-10cm/s。 5 钻井废水、压裂返排液、泥浆析出水收集后委托陕西朗新环保科技有限公司处置。 4 生活污水经隔油、沉淀池处理后回用于绿化，地面洒水抑尘，处理规模3.0m3/d 1 噪声治理 消声器、隔声罩、减振垫 1 固体废弃物处置 泥浆循环利用，弃置泥浆、钻井岩屑、压滤渣分别由专用容器收集；定期清运或完井后送至陕西朗新环保科技有限公司进行处置。 30 废棉纱、废油分别设专用容器收集，委托有资质单位处置。 2 生活垃圾、集中收集，由环卫部门统一清运。 0.5 水土保持与植被恢复 采用本地植物进行生态恢复 15 合计 / 60.5 七、项目竣工环境保护验收清单 项目竣工环境保护验收清单见表34。 表34 竣工环境保护验收清单 类别 污染源 验收内容 废水 泥浆储罐区、柴油罐区等 在泥浆储备罐区、柴油罐区、废油存区域等危险废物储存区域设围堰并进行防渗处理，铺设2mm厚度的HDPE材料，使渗透系数≤10-10cm/s。 钻井废水、压裂返排液、泥浆析出水 收集至专用储罐，罐底防渗，钻井结束后后委托陕西朗新环保科技有限公司处置 生活污水 设沉淀池，沉淀后用于绿化、地面洒水抑尘 固废 废油、废棉纱、生活垃圾建筑垃圾、废料 工程产生的废油、废棉纱、生活垃圾安全处置；项目区无残留废油、废棉纱、生活垃圾、建筑垃圾、废料。 废弃钻井泥浆、钻井岩屑 无残留钻井泥浆和岩屑。 生态恢复 临时封井后永久占地范围外 1、区域内建构筑物等彻底清除； 2、有效土层厚度≥40cm； 3、回填后的地面以0-15°为宜，最大坡度不超过25°； 4、永久占地外，临时占地和渣场全部恢复植被。 永久封井后井口范围外 1、区域内建构筑物等彻底清除； 2、有效土层厚度≥40cm； 3、回填后的地面以0-15°为宜，最大坡度不超过25°； 4、井口范围以外，临时占地和站场全部恢复植被。 污染物排放清单 污染物排放清单见表35。

表35  本项目污染物排放清单

| 污染 类别 | 污染源 | 污染物 | 污染物排放清单 | 总量控制指标（t/a） | 排污口位置 | 拟采取的环保措施及主要运行参数 | 数量 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度 | 排放量 |  |  |  |  |  |
| 废气 | 钻前工程 | 土石方开挖 | 扬尘 | 少量 | 少量 | 无 | 无组织排放不设排污口 | 合理布局，物料棚储、洒水抑尘 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 钻井工程 | 柴油机 | SO2 | / | 0.6t | 无 | 无组织排放 不设排污口 | 使用环保节能型柴油机和油脂柴油，加强维护等 | / |  |
|  |  |  | NOx | / | 0.515t | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 烟尘 | / | 0.108t | 无 |  |  |  |  |
|  | 试气工程 | 试气 | SO2 | 少量 | 少量 | 无 | 不设排污口 | 选择在天气晴朗，风较大的天气进行 | / |  |
|  |  |  | CO2 | 少量 | 少量 | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | NOX | 少量 | 少量 | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 烃类 | 微量 | 微量 | 无 |  |  |  |  |
| 废水 | 生活污水 | 废水量 | / | 0 | 无 | 不设排污口 | 食堂废水经隔油池（2m3）处理后与生活污水一起进入沉淀池（2m3），经沉淀处理后回用于绿化，不外排；池底进行防渗处理。 | 各1座 | 不外排 |
|  |  | COD | 250mg/L | 0 | 无 |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 0 | 无 |  |  |  |  |
|  | 钻井工程 | 钻井废水 | SS、COD | / | 0 | 无 | 不设排污口 | 设置沉淀罐200m3，沉淀后作为钻井液配水回用；储存区进行防渗处理；完井后送至陕西朗新环保科技有限公司进行处置。 | 5个40m3沉淀罐 | 不外排 |
|  |  | 压裂返排液 | SS、氯化物 | / | 0 | 无 | 不设排污口 | 排入压裂返排液收集罐，经处理系统处理后，暂存于处理储罐中（200m3），作为压裂液重复使用；储存区进行防渗处理；完井后送至陕西朗新环保科技有限公司进行处置。 | 处理系统1套，5个40m3储罐 | 不外排 |
|  |  | 弃置泥浆析出水 | SS、COD | / | 0 | 无 | 不设排污口 | 进入循环泥浆罐，作为钻井配液回用；完井后送至陕西朗新环保科技有限公司进行处置。 | / | 不外排 |
|  | 试气工程 | 压裂返排液 | SS、COD | / | 0 | 无 | 不设排污口 | 排入压裂返排液收集罐，完井后送至陕西朗新环保科技有限公司进行处置。 | 1个 | 不外排 |
| 固体废物 | 钻井工程 | 废弃钻井泥浆和岩屑 | SS、有机物等 | 0 | 无 | 不设排污口 | 设50m3泥浆罐，定期清运或完井后送至陕西朗新环保科技有限公司进行处置；储存区进行防渗处理 | 5个 | 《榆林市油（气）开采废弃物处置环保暂行管理办法知》（榆政环发[2015]170号）规定 |
|  |  | 压滤渣 | SS | 0 | 无 | 不设排污口 | 1个10m3滤渣罐，待完井后送至陕西朗新环保科技有限公司进行处置。 | 1个 |  |
|  | 钻井区 | 废油 | 废油 | 0 | 无 | 不设排污口 | 暂存于1m3的收集桶中，委托有资质单位进行处理；储存区进行防渗处理。 | 1个 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |
|  |  | 废棉纱 | 废棉纱 | 0 | 无 | 不设排污口 | 暂存于1m3的收集桶中，由环卫部门定期处置，储存区进行防渗处理。 | 1个 | 《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008） |
|  | 生活区 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 无 | 不设排污口 | 设收集箱收集，由环卫部门统一清运。 | 1个 |  |
|  | 封井工程 | 建筑垃圾 | 建筑垃圾 | 0 | 无 | 不设排污口 | 综合利用或统一运输至城建部门指定场所处置 | / | 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB16889-2008） |
| 噪声 | 泥浆泵 | 噪声 | / | 90dB（A） | 无 | 不设排污口 | 选用低噪声设备，设置独立基础，柔性接头，隔声罩，加强管理，定期维护等 | / | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 压裂泵 | 噪声 | / | 90dB（A） | 无 | 不设排污口 |  | / |  |
|  | 振动筛 | 噪声 | / | 90dB（A） | 无 | 不设排污口 |  | / |  |
|  | 空压机 | 噪声 | / | 85dB（A） | 无 | 不设排污口 |  | / |  |
|  | 柴油发电机 | 噪声 | / | 85dB（A） | 无 | 不设排污口 | 选用低噪声设备，设置隔声罩 | / |  |
|  | 放喷 | 噪声 | / | 95dB（A） | 无 | 不设排污口 | 合理安排时间，加强与周边居民的沟通 | / |  |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工扬尘 | TSP | 定期洒水；避免在大风天气土地开挖和回填作业；尽量减少开挖土方的露天堆放时间 | 达标 排放 |
|  | 柴油发电机 | NOX、CO、THC | 用低硫柴油，加强机械保养，降低柴油消耗 |  |
|  | 排采废气 | SO2、NOX、烟尘、烃类 | 火炬点燃，自然扩散 |  |
| 水污 染物 | 钻井废水 | SS、COD | 井场设置1个沉淀罐，钻井废水排入沉淀池中，经处理后循环使用；完井后送至陕西朗新环保科技有限公司进行处置 | 不外排 |
|  | 压裂返排液 | SS、氯化物 | 井场设置压裂返排液储罐，压裂返排液全部排入储罐中，经处理后循环使用；完井后送至陕西朗新环保科技有限公司进行处置 |  |
|  | 泥浆析出水 | pH、COD、SS等 | 作为钻井配液回用；完井后送至陕西朗新环保科技有限公司进行处置 |  |
|  | 生活区 | SS、COD、BOD以及植物油 | 井场设置1个隔油池和1个生活污水沉淀池，生活污水经隔油、沉淀处理后回用于井场洒水抑尘和植被浇洒 |  |
| 噪声 | 施工机械、发电机、泵类 | 噪声 | 用环保低噪设备、采取加强机械保养、减振、隔声等措施 | 达标 排放 |
| 固体污染物 | 钻井工程 | 弃置泥浆、岩屑和压滤渣 | 泥浆循环利用，弃置泥浆、钻井岩屑、压滤渣分别由专用容器收集；定期清运或待完井后送至陕西朗新环保科技有限公司进行处置 | 合理 处置 |
|  |  | 废油 | 委托有资质单位进行处理 | 合理 处置 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾、废棉纱 | 在井场定点收集后，由汽车定期运至环卫部门指定垃圾收集点，由环卫部门统一清运 | 合理 处置 |
| 生态保护措施及预期效果 根据本项目对生态环境的影响，同时结合本项目的特征，主要提出以下生态保护措施： （1）应严格按施工设计进行施工范围的划定，禁止超计划占用土地和破坏施工范围外植被，禁止进入水土保持功能区生态保护红线，尤其是关键物种及遗传资源红线； （2）合理安排施工程序，易造成水土流失的工程尽量避开雨季，尤其是基础开挖应避免在雨天进行； （3）工程施工中做好土石方平衡工作，开挖的土方作为施工场地平整回填之用； （4）为减少雨季地表径流对施工场地的冲刷，减少项目区域内的水土流失，在施工区外设置排洪沟，将区外地表径流排出； （5）开挖的裸露面要有防治措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失； （6）对道路及井场附近树林中、灌木丛中野生动物、鸟类，杜绝捕食或捕杀； （7）工程在井场完井搬迁后，对临时占地的土地进行恢复，可增施肥料，把有机肥和无机肥结合起来用，以改良土壤结构及其理化性质，提高土壤的保肥保水能力，恢复土壤生产能力。 （8）建设单位应成立生态恢复小组，施工期结束后，从筹资、种植到养护全过程落实好生态恢复工作，保证项目占地区域生态系统恢复原貌。 采取以上措施后，不仅能有效的进行生态破坏防治，减少水土流失，还能通过生态恢复保持当地生态系统的连续性和稳定性。 |

# 结论

一、结论 1、项目概况 本项目位于陕西省榆林市佳县方塌镇兴庄村，中心地理坐标为东经110.125666，北纬38.224890。海拔为1174m，项目占地面积7000m2。设计井深为2689m及相关辅助工程建设。项目总投资300万元，其中环保投资60.5万元，占总投资的20.17%。 2、环境现状结论 大气环境：依据陕西省环境保护厅办公室发布的《环保快报》中2018年连续一年子洲县城区空气质量，本项目区域PM2.5、SO2、CO、NO2达标，O3、PM10不达标，评价区环境空气质量现状评价结果为不达标。 声环境：噪声监测昼间声级范围为45.3~46.2dB(A)，夜间声级范围为41.1~42.9dB(A)，均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值，声环境质量现状良好。 3、环境影响分析和防治措施 （1）大气环境影响分析和防治措施 本项目钻前工程产生的粉尘量较少，通过采取加强对材料运输的管理、合理布置材料、对原料进行覆盖，以及及时清运弃渣等措施，可使扬尘影响降低到可接受程度；测试放喷和事故放喷废气引入放喷器燃烧后排放，可有效减少废气污染物的产生量；放喷时间选择在气象条件好的时间，可以充分自然稀释；柴油机尾气可通过自然稀释扩散后，满足环境空气质量标准要求。项目周边地势开阔，废气一经产生便可迅速扩散，施工废气对周围环境影响较小。 （2）声环境影响分析 由于钻井施工作业时间段，施工完成后影响即消除，对井场产噪声设备进行隔声、消声、减振处理后，噪声对周围环境的影响可接受，施工期噪声不会对当地环境及居民产生影响。 （3）水环境影响分析 本项目生产废水主要为钻井废水、压裂废水和泥浆析出液，经处理后全部回用，钻井结束后委托陕西朗新环保科技有限公司处置。 生活污水主要为食堂废水与日常生活用水，食堂废水经隔油池处理后与其它生活污水经沉淀处理后用于洒水抑尘；项目区生产废水与生活污水均得到合理处置，对地表水影响较小。 同时，做好油罐区、泥浆罐区等设施的防渗和防护，本项目基本不会对水环境造成污染。 （4）固体废物影响分析 本项目固废主要为弃置泥浆、钻井岩屑、压滤渣、废棉纱、废机油和生活垃圾。钻井废弃泥浆、钻井岩屑、压滤渣分别由专用容器收集，定期运至陕西朗新环保科技有限公司处置；钻井过程中产生的废机油属危险废物，委托有资质单位进行处理；生活垃圾、废棉纱集中收集，委托当地环卫部门进行处置。因此，本项目各类固体废物均可得到妥善处置，不会对周围环境产生影响。 （5）生态环境 本项目对所产生的各类废物需进行妥善处理处置，并使其符合相关的环保标准和技术规范的规定；对工程临时堆土(料)采取拦挡、覆盖等措施；完井后，对临时占地按照原土地利用类型恢复其地表植被，减少水土流失；对井场临时占地进行地表植被恢复等措施，可以有效防止本项目对生态环境造成的不利影响。 4、环境风险评价结论 本工程针对井场废水泄漏及外溢、柴油储运、废油转运以及钻井工程中存在的井喷、井漏等风险提出了相应的环境风险防范措施，制定应急预案。在落实风险防范措施及应急预案后，项目的环境风险达到可接受水平。 环境管理与监测计划 环境管理是现代化管理的重要组成部分，报告中明确规定了本项目的环境管理相关要求，制定了详细的环境监测计划。 总结论： 综上所述，“长庆油田分公司盆地东部天然气勘探项目组米36H井勘探项目”符合国家产业政策。本项目所产生的废气、废水、噪声、固体废弃物经有效措施处理后均不会对周围环境造成不利影响。因此，本项目建设可行。

主要要求： 项目勘探过程产生的固体废物应严格按要求进行处理，禁止随意填埋或倾倒；废水应严格执行本报告要求处置，严禁采用渗井、渗坑等排放；项目可能发生渗漏的区域严格按照要求做防渗处理。 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 项目立项文件 附件3 控制线监测报告 附件4 现状监测报告 附件5 项目探矿证 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 项目四邻关系图 附图4 项目监测点位图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。