# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 榆林佳鑫建筑材料有限公司年产2000万块粘土空心砖建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 榆林佳鑫建筑材料有限公司 |
| 法人代表 | 万建军 | 联系人 | 万建军 |
| 通讯地址 | 佳县王家砭镇柳树会村 |
| 联系电话 | 13571221575 | 传真 |  | 邮政编码 | 719200 |
| 建设地点 | 佳县王家砭镇柳树会村 |
| 立项审批 部门 | 佳县发展改革和科技局 | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建 改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 C303 |
| 占地面积 （平方米） | 4160 | 绿化面积 （平方米） | 1248 |
| 总投资 （万元） | 285 | 环保投资 （万元） | 73.1 | 环保投资占总投资比例 | 28.3% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产 日期 |  |
| 工程内容及规模： 1、概述 ⑴ 建设项目特点 为加快全国实体墙材料改革的步伐，国家实施了一系列优惠政策，下发了《关于加强墙体材料革新与建筑节能的通知》，明确指出：“墙体材料就是以新材料替代传统实心粘土砖做墙体材料”；用煤矸石制砖是政府大力提倡的行业，矸石砖是国家提倡发展的建筑节能材料，是替代粘土砖的更新产品。烧结普通砖有自重大、体积小、生产能耗高、施工效率低等缺点，用烧结多孔砖和烧结空心砖代替烧结普通砖，可使建筑物自重减轻30%左右，节约粘土20-30%，节省燃料10%-20%，墙体施工功效提高40%，并改善砖的隔热隔声性能。通常在相同的热工性能要求下，用空心砖砌筑的墙体厚度比用实心砖砌筑的墙体减薄半砖左右。经济效益十分可观。 因此，榆林佳鑫建筑材料有限公司决定在佳县王家砭镇柳树会村新建一条年产2000万块粘土空心砖生产线。 ⑵ 环境影响评价工作过程 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定，本项目分类属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》“十九、非金属矿物制造业第51 砖瓦制造”，应编制环境影响报告表。2019年7月，榆林佳鑫建筑材料有限公司正式委托我单位承担该项目的环境影响评价工作，委托后我单位组织相关技术人员进行现场踏勘和资料收集，按照国家环评导则及相关规定，编制完成了《榆林佳鑫建筑材料有限公司年产2000万块粘土空心砖建设项目环境影响报告表》。 ⑶ 分析判定相关情况 ① 产业政策符合性 依据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第40号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）对照分析，本项目属于允许类建设项目，2019年7月10日，佳县发展改革和科技局对项目备案予以审核通过，本项目代码为：2019-610828-30-03-038898。 ② 规划符合性 本项目为煤矸石、粘土烧结空心砖，与相关规划的符合性判定见表1。 项目与相关规划的符合性分析 表1 文件名称 序号 文件内容 本项目建设情况 符合性 《产业结构调整指导目录》（2013年修正） 淘汰类 1 第八条“建材”类，12、砖瓦24门以下轮窑以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑（2011年）；13、普通挤砖机，14、SJ1580-3000双轴、单轴制砖搅拌机；15、SQP400500-700500双辊破碎机，16、1000型普通切条机；17、100吨以下盘转式压砖机 项目采用隧道窑烧结制砖，大多采用自动化设备，未使用淘汰型号的设备 符合 限制类 2 第九条“建材”类的第7项“粘土空心砖生产线（陕西、青海、甘肃、新疆、宁夏除外）” 项目属于陕西地区 符合 《墙体材料行业结构调整指导目录》（2016年本） 淘汰类 3 破坏农田、耕地和破坏环境取土烧制的实心粘土砖生产线 本项目为建设粘土空心砖生产线，且不占用农田、耕地和破坏环境取土 符合 《陕西新型墙材“十三五”发展规划重点及措施》 4 榆林市、延安市根据当地煤矸石、粉煤灰等工业废料资源丰富的特点，重点发展利废的粉煤灰加气混凝土砌块、粉煤灰蒸压砖、矩形孔煤矸石烧结多孔砖、煤矸石烧结空心砖和空心砌块、粉煤灰小型混凝土砌块、脱硫石膏砌块（板）及各种轻质墙板和新型装配式墙材等 项目采用当地煤矸石等丰富的资源，主要生产矩形空心砖 符合 《烧结砖瓦行业准入条件》 5 新建或改建扩建烧结砖瓦生产项目，必须符合国家产业政策和产业规划，新建或改建扩建烧结砖瓦生产企业用地、必须符合城乡规划的要求，必须符合土地利用总体规划、土地供应政策和土地使用标准的规定。严格执行环境保护有关规定，严格禁止毁田烧砖。 项目符合相关政策，项目用地已取得王家砭镇人民政府用地批准，土地手续正在办理，不占用农田 符合 6 在国家法律、法规、行政规章及规划确定或县级以上人民政府批准的风景名胜、生态保护、自然和文化遗产以及饮用水源保护区，不得建设烧结砖瓦生产企业 根据榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告可知，本项目不在风景名胜、生态保护、自然和文化遗产以及饮用水源保护区 符合 7 在距粉煤灰、煤矸石堆存地20公里范围内不准新建、扩建粘土砖厂 项目20公里范围内没有粉煤灰和煤矸石堆存地 符合 8 为促进生产力合理布局和协调发展，对烧结砖瓦实施分地区指导和区别对待的政策。 粘土资源较为丰富的西部地区，要发展粘土空心制品，限制生产粘土实心砖。 项目属于西部地区，粘土空心砖 符合 9 大中城市或经济发达地区新建和改（扩)建烧结砖企业单线生产规模不小于5000万块(折普通砖)/ 年；其它地区单线生产规模不小于3000万块(折普通砖)/年；烧结瓦企业单线生产规模不小于70万㎡/年。 项目属于其他地区，按照“粘土砖瓦及建筑砌块制造业”产排污系数，项目折普通砖，生产规模为3400万块/年 符合 10 新建和改建烧结砖瓦企业必须采用人工干燥和隧道窑的生产工艺 本项目采用人工干燥和隧道窑的生产工艺 符合 11 新建和改(扩)建隧道窑的宽度必须在3m以上(含3m)，正常生产时。窑体维护结构温度无阳光照 射时外墙不高于环境温度5℃，窑顶不高于环境温度8℃。以煤矸石等含热能工业废渣为原料且不用商品燃料补充热量、余热充分利用后仍有富余的可不作要求。 宽度3.6m，烧窑时依靠煤矸石自燃烧，不需要外部燃料 符合 12 新建和改(扩)建烧结砖瓦企业应采用正常挤出压力2．0blPa以上、真空度≤-0.092MPa的真空挤出机。 项目采用JZK90真空挤砖机，符合要求 符合 陕西新型墙材推广应用行动方案 13 到2020年，全省县级（含）以上城市禁止使用实心粘土砖，设区级城市规划区限制使用粘土制品 项目为粘土空心砖 符合 14 陕北地区重点发展利用煤矸石、粉煤灰等废弃物生产各类建筑板材和砌块，DP型煤矸石多孔砖和空心砖，发展装配式建筑部品构件等 利用粘土、煤矸石生产空心砖 符合 15 淘汰落后产能。落实《产业结构调整目录》，加大落后产能淘汰力度，结合全省粘土砖厂整治行动，淘汰年生产能力2000万块标砖以下的多孔（空心）粘土砖厂、24门轮窑等国家或地方政府明令禁止的落后工艺、技术和设备的生产企业 项目规模为年产2000万块（折标砖3400万块/年）粘土空心砖 符合 《关于陕西省粘土砖厂专项整治行动方案》 16 2017年底全省完成关闭转产粘土实心砖厂，在满足当地工程建设总量需求的前提下，关中地区一个乡镇原则上只保留1个年生产能力在5000万块标准砖以上、其他地区一个乡镇原则上保留1-2个年生产能力2000万块标准砖以上的多孔（空心）粘土砖厂 项目规模为年产2000万块（折标砖3400万块/年）粘土空心砖 ，（所在乡镇共有两家砖厂（含本项目），生产能力均大于2000万块/年） 符合 17 位于城乡规划区、生态保护区、风景名胜区、文物古迹保护区、森林公园、地质公园等各类禁采区、限采区、保护区内的 项目不涉及生态红线，不在文物古迹保护区等禁采区、限采区、保护区内 符合 18 位于交通路线两侧威胁线路安全或严重破坏环境、影响观瞻的 本项目取土厂设在厂区西北侧，距离东侧道路83米，不会威胁线路安全和影响观瞻 符合 工业炉窑大气污染综合治理方案 19 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能； 项目位于佳县王家砭镇柳树会村，不在生态保护红线管控范围内，配套建设高效环保治理设施 基本 符合 20 加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。 烧窑时依靠煤矸石自燃烧，不需要外部燃料 符合 21 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。 项目严格执行行业排放标准相关规定，确保各项污染物可达标排放 符合 通过上述对照分析，项目符合相关规划要求。 ③“三线一单”符合性 本项目与“三线一单”符合性分析见表2。 项目与“三线一单”相符性分析 表2 序号 “三线一单”内容 符合性 1 生态保护红线 项目位于佳县王家砭镇柳树会村，项目区距离自然保护区、风景名胜区较远，根据榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告[2019]2115号）可知，项目不在生态保护红线管控范围内 2 环境质量底线 项目废气均可达标排放，废水不外排，厂界噪声排放满足标准要求，固体废物均合理处置，不外排；项目建设符合环境质量底线要求 3 资源利用上线 项目建成后主要能源消耗为水、电、粘土、煤矸石。能源消耗合理，不触及资源利用上线 4 负面清单 本项目不触及榆林市负面清单 ④“多规合一”符合性 本项目与榆林市“多规合一”符合性分析见表3，控制线检测报告见附件。 项目与榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告符合性分析 表3 控制线名称 检测结果及意见 符合性分析 土地利用总体规划 该项目涉及限制建设区，建议与国土部门对接 本项目已取得王家砭镇人民政府用地批准，国土土地手续正在办理 城镇总体规划 符合 / 林地保护利用规划 符合 / 生态红线 符合 / 文物保护紫线（县级以上保护单位） 符合 / 基础设施廊道控制线（电力类） 符合 / 基础设施廊道控制线（长输管线类） 符合 / 基础设施廊道控制线（交通类） 符合 / 项目符合榆林市“多规合一”要求，满足生态红线管控要求，不属于禁止建设类别。 ⑤ 选址环境可行性分析 项目位于佳县王家砭镇柳树会村，项目原辅料由周边企业用汽车运进，原料来源可靠；项目供电由区域引入；项目区临近道路，交通便利，有利于物流的转输；项目区距离自然保护区、文物古迹较远；项目符合国家产业政策，符合相关规划的要求，符合《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》的要求，符合“三线一单”和榆林市“多规合一”的要求，项目选址可行。 ⑷ 关注的主要环境问题及环境影响 ① 项目运行过程中SO2、NOx、颗粒物等大气污染物对环境空气的影响； ② 项目运行过程中生产废水、生活污水对水环境的影响； ③ 项目运行过程中主要为破碎机、搅拌机、风机、运输车辆等生产设备噪声对声环境的影响； ④ 生产固废、生活垃圾等固体废物对环境的影响。 ⑸ 环境影响评价主要结论 榆林佳鑫建筑材料有限公司年产2000万块粘土空心砖建设项目符合国家产业政策及相关规划，选址合理。项目在采取可研及环评报告提出的各项污染防治措施后，项目各污染物可实现达标排放，对环境影响较小。从满足环境质量目标要求分析，本项目建设是可行的。 2、项目组成 项目主要建设内容为：原料储棚、破碎筛分车间、陈化库、制砖成型车间、存车库、隧道窑、产品储存场地等辅助设施。项目组成见表4。 项目组成一览表 表4 工程 类别 工程名称 工程内容 主体 工程 破碎筛分 车间 占地面积230m2，封闭车间和输送带廊道，车间内设原料破碎机2台、筛分机2台 陈化库 占地面积约100m2，砖混结构，用于陈化搅拌好的煤矸石粉料、粘土，提高可塑性能 制砖成型 车间 占地面积360m2，封闭式轻钢结构，设主搅拌机1台、切条机1台、切坯机1台 隧道窑 占地面积800m2，砖混结构，窑内设离心通风机2台，轴流通风机2台 取土场 开采方式为露天开采，位于厂区西北侧 储运工程 存车库 占地100m2，半封闭式存车库，配5辆摆渡车，用于砖坯拉运 煤矸石 储棚 占地面积150m2，封闭式储棚，主要用来堆放煤矸石 成品砖 储存场地 占地面积1000m2，主要用来临时储存成品砖 辅助 工程 办公生活区 占地面积150m2，单层砖混结构，用于日常办公职工生活 脱硫系统 脱硫塔1座，浆液池、再生池、沉淀池容积均为10m3各1个 公用 工程 给水 生产用水取自佳芦河，生活用水从柳树会村民水井拉取 排水 项目无生产废水排放，脱硫废水经沉淀池、再生池处理后循环使用，不外排 厂区设卫生防渗旱厕1个，定期清掏外运；厂区设有雨水排水沟；生活污水经沉淀后用于场内绿化、道路洒水等综合利用 供热 项目冬季停运，无需采暖 供电 供电由乡管站电网引入，厂区设变压器两台，配电室1个 环保工程 废水治理 脱硫废水经沉淀池、再生池处理后循环使用 防渗旱厕定期清掏外运；职工生活污水沉淀后用于场内绿化、道路洒水等综合利用；不外排 废气治理 取土场粉尘 浸湿开采，洒水抑尘 煤矸石储棚 设封闭式储棚，洒水抑尘 输送转运 密闭运输、洒水抑尘 破碎筛分工段 原料破碎筛分设备置于封闭车间 隧道窑焙烧 脱硫系统 隧道窑产生的烟气经SCR脱硝（脱硝效率90%）、钙钠双碱法脱硫塔（脱硫塔1座，脱硫效率达85%、除尘效率95%）净化后经15m排气筒排放 噪声治理 生产设备 合理布局、设备入室、基础减振、厂房门窗隔声等措施 风机及泵类 加装消声器、设置隔声罩 运输车辆 严格控制运输时间，夜间禁止鸣笛、限速等措施 固废治理 生产 固废 废泥坯、脱硫渣重新回用于制砖 不合格砖用于铺路等 磁选除铁产生的金属废物收集后外售 生活 垃圾 设生活垃圾分类收集桶，收集后定期送垃圾填埋场作卫生填埋处理 生态环境 对取土场应及时采取覆土、恢复植被等措施 绿化 绿化面积1248m2，绿化率30% 工程规模：年产2000万块粘土空心砖。 3、建设地点 本项目位于佳县王家砭镇柳树会村，地理坐标东经110°11′35.63″，北纬38°16′54.79″，海拔高1109m。项目北侧为农田，西侧、南侧均为空地，东侧紧邻柳园路，与项目厂区道路相接，周围交通较为便利。项目地理位置及交通见附图1，项目四邻关系见图1。 图1 项目四邻关系图 4、原辅料及能源消耗 ① 原辅料用量及成分分析 项目生产过程中产生的废气采用钠钙双碱法脱硫除尘，脱硫剂采用纯碱和石灰，纯碱主要成分为Na2CO3，易溶于水的白色粉末，溶液呈碱性（能使酚酞溶液变浅红）。高温能分解，加热不分解，是一种重要的有机化工原料。石灰是一种以氧化钙为主要成分的气硬性无机胶凝材料，具有较强的碱性，生石灰呈白色或灰色块状，石灰膏是块状生石灰用较多的水(约为生石灰体积的3-4倍)熟化而得到的膏状物，也称石灰浆，其主要成分是Ca(OH)2。项目煤矸石、脱硫剂等物料储存均需密闭储存、置于室内，封闭方式输送，尽可能减少无组织粉尘排放。项目主要生产原辅材料及能源消耗见表5，项目原辅料成分分析结果见表6-8。 主要原辅料及能源消耗 表5 序号 材料名称 单位 数量 来源 运输方式 1 煤矸石 t/a 9850 购于临县祥通洗煤有限公司 汽车运输 2 粘土 t/a 137500 厂区西北侧取土场 装载机 5 水 m3/a 5599.86 生产用水取自佳芦河，生活用水从村民水井拉取 / 6 电 Kw·h/a 20万 引自区域 / 7 纯碱 t/a 18 采用当地市场供应 汽车运输 8 石灰 t/a 40 采用当地市场供应 汽车运输 煤矸石成分分析表 表6 工业 分析 灰分（%） 硫（%） 固定碳（%） 高位发热量（KCal/kg） 全水（%） / / / 0.33 / 279 6.2 / / 化学 分析 烧失量 SiO2（%） Al2O3（%） Fe2O3（%） TiO2（%） CaO（%） MgO（%） 8.80 60.06 23.05 4.98 0.15 2.91 0.97 粘土化学分析结果表 表7 成分 SiO2 Fe2O3 Al2O3 TiO2 氟化物（以F计） 含量(%) 43-55 1-3.5 20-30 0.8-1.2 0.0012 燃料煤成分一览表 表8 成分 水份（Mad%） 氮（%） 灰份（Ad%） 全硫（St，ad%） 发热量（MJ/kg） 含量(%) 8.42 0.51 6.45 0.36 25.78 ② 物料平衡 项目生产物料平衡见表9、硫平衡见表10。 项目生产物料平衡表 表9 序号 输入（t/a） 输出（t/a） 1 煤矸石 9850 产品空心砖 145309.0792 粘土 137500 不合格砖 2040.0 3 点火煤 10 SO2排放 6.349 4 NOx排放 0.5168 5 排放粉尘 0.805 6 磁选固废 3.25 合计 147360 合计 147360 项目硫平衡表 表10 输入 输出 原料名称 用量（t/a） 含硫率（%） 含硫量（t/a） 产物名称 含硫量（t/a） 煤矸石 9850 0.33 32.505 空心砖 17.5905 点火煤 10 0.36 0.036 脱硫渣 8.6015 排放SO2 6.349 合计 32.541 合计 32.541 项目氟平衡表 表11 输入 输出 原料名称 用量（t/a） 含氟率（%） 含氟量（t/a） 产物名称 含氟量（t/a） 粘土 137500 0.0012 1.65 空心砖 1.023 废气 0.627 合计 1.65 合计 1.65 5、生产工艺简述 本项目利用煤矸石、粘土制砖，主要包括原料预处理、砖坯制备、干燥、焙烧、成品出库五个工序。 6、主要生产设备 本项目新建粘土空心砖生产线一条，主要设备清单见表12。 主要设备一览表 表12 序号 名称 规格型号 数量 备注 1 挖机 ZX-470 1台 / 2 装载机 ZD50 1台 / 3 给料机 / 1台 置于车间内 4 滚筒筛 GT160 2台 置于车间内 5 强力搅拌机 / 1台 置于车间内 6 搅拌机 SJ300×50 1 台 置于车间内 7 锤式破碎机 PC110×1000 2台 置于车间内 8 真空挤砖机 JZK90 1台 置于车间内 9 真空泵 / 1台 置于车间内 10 空压机 / 1台 置于车间内 11 烘干房液压顶车 YD15 1台 置于车间内 12 隧道窑液压顶车 YD15 1台 置于车间内 13 头轮、电机 750型 3台 置于车间内 14 隧道式焙烧窑 111.6x3.6x2.2m 1孔 / 15 摆渡车 BDC 5辆 / 16 排烟风机 Y-73-12 1台 置于车间内 17 自动切条机 ZQT600X200 1台 置于车间内 18 自动切坯机 ZQT24L 1台 置于车间内 19 自动码坯机械手 500 1台 置于车间内 20 冷风机 T35-11 4台 置于车间内 21 变压器 630KVA 1台 置于车间内 7、产品方案 项目产品规格执行GB 13545-2014《烧结空心砖和空心砌块》标准，产品方案见表13。 项目产品方案 表13 砖块规格 主要型号为240×115×90mm孔洞率≥40% 其它型号依市场供需状况调整 产量（万块/年） 2000 8、占地及平面布置 ⑴ 项目占地 项目厂区占地4160m2，用地类型属于荒地。建设内容为原料储棚、破碎筛分车间、陈化库、存车库、隧道窑、产品储存场地及生活办公等辅助设施。 ⑵ 平面布置 项目平面布置坚持以下原则： ① 满足生产、物流及运输对总平面布置的要求。 ② 合理组织货物运输对总平面布置的要求。 ③ 力求紧凑合理，节约用地。 ④ 符合现行设计标准、规范、规定的防火、卫生安全距离。 项目平面布置设计方案如下： 总平面布置结合厂区地形，在满足生产工艺要求的条件下，力求“安全、适用、经济”，做到场地利用率高、占地少的原则布置。项目建设区与四周间距符合消防安全要求，厂内道路与生产及生活区域相连。根据项目工艺特点，破碎车间布置在原料储棚南侧、成型车间布置在破碎车间西侧、隧道窑布置在成型车间的西侧，总体布置紧凑合理，功能分区明确，生产、办公、辅助设施较为齐全。具体平面布置详见附图2。 9、公用工程 ⑴ 给水 项目用水主要为生活用水及生产用水，生产用水取自距离项目南侧1.5km处的佳芦河，生产用水采用泵抽取，水管线运输至项目区，运水管路不在本次评价范围内。生活用水从柳树会村村民水井采取罐车拉取。 ① 生产用水 项目生产用水主要为搅拌工序应加入适量的清水拌和，每生产一块砖需水量为0.2L，本项目平均每天生产空心砖9.5238万块，则用水量为19.05m3/d（4000.5m3/a）。 项目在采土时，取土前须对取土面进行润湿，使土壤呈潮湿状态，潮湿用水按5.0L/t（粘土）计算，每天采土量约为654.76t，通过计算，本项目润湿用水量为3.27m3/d（686.7m3/a）。 脱硫工序循环水量为5 m3/d，新鲜补水量为1.2m3/d（252m3/a）。 则项目生产用水量为23.52 m3/d（4939.2m3/a）。 ② 生活用水 项目劳动定员10人，员工用水定额按照65L/（人·d）计，则生活用水量为0.65m3/d（136.5m3/a ）。 项目绿化面积为1248 m2，绿化用水量按2 L/ m2﹒d，则绿化用水为2.496m3/d（524.16m3/a ）。 项目生活用水量为3.146 m3/d（660.66m3/a ）。 ⑵ 排水 本项目无生产废水排放，原料破碎和搅拌工序用水全部进入砖坯内，在烘干烧制过程中以水蒸气形式挥发。 项目排水主要为工作人员产生的生活用水，项目生活污水产生量0.52m3/d（109.2m3/a ）（按用水量的80%计），厂内设防渗卫生旱厕，定期清掏用作农肥。生活污水经沉淀池处理后用于厂区绿化、洒水抑尘。雨水通过厂区坡度，自然排放。项目水平衡见图2。 图2 项目水平衡图（单位：m3/d） ② 供电 项目供电由区域引入，厂区建有变压器和配电室，厂内用电主要为生活用电和设备用电。 ③ 供热 项目冬季停运，生活区无需采暖。 10、劳动定员及工作制度 根据市场需求，项目在每年4~10月进行生产，全年工作210天，制砖生产线采用一班制，砖窑采用三班制，每班8小时；劳动定员10人。 11、主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见表14。 主要技术经济指标表 表14 序号 项目名称 单位 数量 备注 一 生产规模 1 空心砖 万块/年 2000 粘土空心砖 二 主要原辅料 1 煤矸石 吨/年 9850 周边企业 2 粘土 吨/年 137500 厂区西北侧取土场 3 纯碱 吨/年 18 当地市场采购 4 石灰 吨/年 40 当地市场采购 三 占地面积 1 总用地面积 平方米 4160 / 四 公用动力消耗 1 耗电量 万度/年 20 区域电网引入 2 耗水量 吨/年 5599.86 生产取至河水，生活拉取村民水井 五 年工作制度 1 年工作日 天 210 / 2 原料制备、成型年工作时 小时 1680 / 3 干燥、焙烧年工作时 小时 5040 / 4 劳动定员 人 10 / 5 项目总投资 万元 285 / 6 环保投资 万元 73.1 / |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染情况。 |

# 建设项目所在地自然环境概况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 佳县位于陕西省东北部，黄河西岸，毛乌素沙漠南缘。东隔黄河与山西临县相望，南邻绥德县、吴堡县，西连米脂县，西北接榆阳区，北以秃尾河与神木为界，距榆林市71千米。王家砭镇位于佳县北部，佳芦河上游，重点经济干线省道302线榆佳公路中段，302线贯穿王家砭镇全境，过境线长21km，是佳县、通镇等地通往榆林、神木的必经之道。王家砭镇具有了良好的交通条件，是佳县对外交通的柏油之路和窗口。 项目位于佳县王家砭镇柳树会村。 2、地质及地形地貌 佳县海拔在633~1022米之间，自然资源贫乏，立地条件差，由北至南呈现出支离破碎、纵横 交错的复杂地形，大部分地区属黄土丘陵沟壑地形，由西北向东南倾斜。县境北部是片沙黄土梁峁宽谷，地势开阔，梁面上沙丘断续分布。东部地区是黄河沿岸的峡谷丘陵。西部和南部黄土层较厚，地表破碎，梁峁起伏，沟壑纵横，是梁峁丘陵沟壑区。大体分为三个地貌类型：北部丘陵、片沙林牧粮区，占总面积30.4％；西南丘陵沟壑林木粮果区，占总面积52.3％；东南黄河沿岸土石山枣粮间作区，占总面积17.3％。佳芦河谷的毛国川段，地势平坦，灌溉方便，农业生产条件优越。总土地面积中，25度以上的陡坡地占30%。 项目拟建地地势平坦。 3、地质构造 项目区属鄂尔多斯台向斜的中北部偏东，地层平缓，地质活动相对稳定，岩层构造简单，地壳无大型褶皱和断裂。根据《中国地震烈度区划图》和《建筑抗震设计规范》的规定，当地区建筑场地设防烈度为6度，设计基本地震加速度为0.05g。 4、气象气候 项目区属中温带半干旱大陆性季风气候区，四季分明，日照充足，特点是春季风大沙多，夏季炎热干旱，秋季凉爽短促，冬季干冷漫长。年平均气温8.1℃，极端最高气温38.6℃，极端最低气温-32℃；最热月（7月）平均温度23.3℃，最冷月（1月）平均温度-9.3℃；年平均降雨量420mm，且多以暴雨出现，主要集中在7-9月份，占全年降水量的60%以上；气候干燥，风大沙多是该地区的主要特征，主导风向为NNW（频率为10.5%），次主导风向为NW（频率为9.4%），全年平均风速2.2m/s，最大风速19m/s。 5、水文 佳县属黄河流域，境内有6级及6级以上河流11条，即黄河、秃尾河、佳芦河、螅镇河、坑镇河、店镇河、乌镇河、金明寺河、五女河、车会河、盐沟河。有6级以下小沟道357条。 佳芦河古名茹芦水，发源于佳县县双山乡断桥村。从源头起流经30.2公里进入佳县王家砭镇王寨村，该村以上称“上游”；王寨村至通镇，称“中游”，地形开阔，比降小；通镇以下至木场湾村入黄河，称“下游”，河床狭窄。河流全长93公里，境内流程62.8公里，有支毛沟2046条。平均比降6.28‰，多年平均流量3.29m3/s，年平均输沙量3.31 万吨，最大含泥沙量1.480公斤/立方米，最大洪水总量3800万立方米。最大洪峰流量5770 立方米/秒，最大流速11.4米/秒，最大洪水历时13小时（1970 年8 月2 日），1983年前，年平均径流量为1.037亿立方米。1993年以来，降雨量偏少，补给严重不足，1998年径流量减为3230万立方米，加之上游毛谷川灌溉用水，致枯水期下游形成断流。总流域面积1134平方公里，境内894平方公里。 距离本项目最近河流为南侧约1500m处的佳芦河。 6、土壤与植被 项目拟建地表以风沙土壤和沙滩地区沙土为主。由于气候寒冷干旱、多风沙，项目区植被主要以耐寒、耐风沙的沙生植物为主，拟建地无植被生长。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气 ⑴ 区域达标判定 本次规划区域环境空气质量达标情况的判定，引用2018年陕西省环境保护厅办公室《环保快报 2018年1~12月全省环境空气质量状况》中的相关数据，见表15。 佳县2018年空气质量状况统计表 表15 污染物 年评价指标 单位 现状浓度 标准值 占标率/% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 μg/m3 65 70 92.86 达标 PM2.5 年平均质量浓度 μg/m3 34 35 97.14 达标 SO2 年平均质量浓度 μg/m3 16 60 26.67 达标 NO2 年平均质量浓度 μg/m3 23 40 57.50 达标 CO 第95百分位浓度 μg/m3 1.4 4 35.00 达标 O3 第90百分位浓度 μg/m3 173 160 108.13 不达标 根据上表可知，佳县的PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO现状浓度值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准规定的浓度限值；O3的第90百分位浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准规定的浓度限值，项目所在区域为环境空气质量不达标区，这与佳县的多年的自然环境状况有关，佳县属于温带半干旱大陆性季风气候，受西北部毛乌素沙漠及覆沙丘陵影响，常伴有风沙天气。 ⑵ 补充监测数据现状评价 本项目主要排放的污染物为颗粒物，2019年9月28日委托西安圆方环境卫生检测技术有限公司对项目场址进行了监测。 ① 监测点位 项目场址设1个监测点。 ② 监测项目及分析方法 项目监测因子是氟化物，采样及分析方法按照《环境监测技术规范》进行。具体方法见表16。 环境空气监测项目及分析方法 表16 污染物 分析方法 主要仪器型号 检出限（mg/m3） 氟化物 HJ955-2018滤膜采样/氯离子选择电极法 2037空气氟化物采样器 0.0005 ③ 监测结果及评价。 补充监测污染物环境质量现状监测结果见表17。 氟化物监测结果表 表17 监测点位 名称 污染物 评价标准 （mg/m3） 监测浓度 （mg/m3） 超标率（%） 达标情况 项目场址 氟化物 20 0.0005ND 0 达标 由上表可知，评价区环境空气中氟化物监测值符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）表A.1 1小时平均浓度限值。 2、地表水环境 本次评价地表水质量引用《佳县王家砭金源加油站有限公司新建标准化三级加油站项目现状监测报告》中监测数据。 ⑴ 监测断面 以佳芦河为监测断面，设项目上游300m、下游1000m两个监测断面，监测断面位置见附图3。 ⑵ 监测项目 水温、pH值、COD、BOD5、氨氮、高猛酸盐指数、SS、总磷、石油类共9项。 ⑶ 监测时间 陕西正为环境监测有限公司于2018年03月10日~03月11日对断面进行监测，每个断面每天采样3次，取一个混合水样。 ⑷ 监测分析方法 采样和分析方法按国家规范进行，监测项目分析方法见表18。 地表水监测分析方法 表18 项目 分析方法 方法来源 检出限 水温 温度计 GB/T 13195-1991 0.1℃ pH值 玻璃电极法 GB/T6920-1986 .01 COD 重铬酸钾法 GB/T 828-2017 5mg/L BOD5 稀释与接种法 HJ 505-2009 0.5mg/L 氨氮 纳氏试剂分光光度法 HJ/T 535-2009 0.025mg/L 石油类 红外风光光度法 HJ 637-2012 0.01mg/L 高锰酸盐指数 高锰酸盐指数的测定 GB 11892-89 0.5mg/L 悬浮物 重量法 GB/T 11910-1980 4mg/L 总磷 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989 0.01mg/L ⑸ 监测结果 地表水环境监测结果统计见表19。 地表水监测断面监测结果统计表 表19 单位：mg/L（pH除外） 采样点项目 佳芦河上游300m 佳芦河下游1000m II类 标准 最大超标倍数 3月10日 3月11日 3月10日 3月11日 水温 12.1 11.8 11.4 11.7 / / pH值 8.10 8.09 8.14 8.12 6~9 / COD 9 12 12 ≤15 / BOD5 1.7 2.1 2.6 2.5 ≤3 / 氨氮 0.577 0.563 0.892 0.871 ≤0.5 0.78 高锰酸盐指数 0.8 0.6 1.2 1.1 ≤4 / 悬浮物 4 4 5 6 / / 总磷 0.02 0.02 0.03 0.02 ≤ 0.1 / 石油类 0.02ND 0.02ND 0.02ND 0.02ND ≤0.05 / 由监测结果可知，评价区地表水监测断面各监测因子除氨氮超标外其他检测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。氨氮最大超标倍数为0.78，超标原因可能是沿线居民排污所致。 3、声环境 ⑴ 监测布点 于本项目厂地四周各设一个监测点，共4个监测点位。（见附图3）。 ⑵ 监测方法 监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）有关规定进行。 ⑶ 监测时间与频次 陕西阔成检测服务有限公司于2019年8月30日对评价区声环境进行了监测。昼、夜各监测一次。 ⑷ 监测结果 声环境质量监测结果见表20。 声环境质量监测结果统计表 表20 单位：dB（A） 序 号 监测点位 监测结果 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a标准 昼间 夜间 昼间 夜间 1 东界 57 45 70 55 2 南界 55 45 60 55 3 西界 54 43 60 55 4 北界 57 42 60 55 由监测结果可知，项目评价区昼间和夜间等效连续A声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准。 4、地下水环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》HJ610-2016，本项目属于“J非金属矿采选及制品制造—64、砖瓦制造”，地下水环境影响评价类别为IV类，根据导则“4总则--4.1一般性原则--IV类建设项目不开展地下水环境影响评价”，因此，本次评价未对区域地下水水质现状调查监测。 5、土壤环境 根据现场踏勘及建设单位介绍，项目建设地块原为空地。项目区土壤无特殊污染物，故本次不对土壤环境做评价。

主要环境保护目标（列出名单及保护目标）： 通过现场调查，项目区及周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等需特殊保护的区域；根据工程内容及污染物排放特点，环境保护内容和目标主要为： ⑴ 环境空气：项目区周围 保护级别：《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准； ⑵ 地表水：佳芦河 保护级别：《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）II类标准； ⑶ 地下水：项目厂址及其周边区域 保护级别：《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准； ⑷ 声环境：厂界外1m 保护级别：《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类、4a类标准； ⑸ 生态:植被、水土流失 保护级别：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1中的标准。项目环境保护目标见表21。 环境保护目标 表21 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离 X Y 大气 环境 4238881 430123 旧寨村 44户/126人 二类 东南 2.0km 4238230 430579 柳林会村 32户/96人 南 1.1km 4237211 430741 火神山村 32户/98人 东南 1.7km 声环境 厂界外1m 声环境 2类 / / 地表水 / 佳芦河 水质 Ⅱ类 南 1.5km 地下水 / 项目区及其周边区域 水质 Ⅲ类 / / 土壤 站区及附近区域 周围生态 二类 / /

评价适用标准

| 环境质量标准 | ⑴ 环境空气质量评价执行（GB 3095-2012）《环境空气质量标准》的二级标准； ⑵ 地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）II类标准； ⑶ 地下水环境质量评价执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准； ⑷ 声环境质量评价执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类、4a类标准； ⑸ 生态环境影响评价执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中相关标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | ⑴ 施工期扬尘执行（DB 61/1078-2017）《施工场界扬尘排放限值》表1中浓度限值；运行期废气执行（GB 29620-2013）《砖瓦工业大气污染物排放标准》表2、表3要求限值及（GB 16297-1996）《大气污染物综合排放》表2中的二级标准； ⑵ 污（废）水全部综合利用，不外排； ⑶ 一般固体废弃物贮存、处置执行（GB 18599-2001）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单中的相关要求；危险废物贮存执行（GB 18597-2001）《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单中的相关要求；生活垃圾排放执行（GB 16889-2008）《生活垃圾填埋场污染控制标准》中有关要求； ⑷ 施工期噪声排放执行（GB 12523-2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》中有关规定；厂界噪声排放执行（GB 12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准； 其他要素，按国家有关规定要求进行。 |
| 污染物排放总量 | 根据“十三五”全国主要污染物排放总量控制中提出的全国主要污染物排放总量控制项目，结合本工程的排污特点，本项目产生的废气主要为SO2、NOX以及烟尘；产生的废水经处理后综合利用，不外排，本次环评总量控制建议指标为： SO2：6.349t/a NOX：0.5168t/a 项目污染物总量控制最终以环保行政部门批复为准。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、施工期 项目建设期对环境的影响主要表现为：施工扬尘、施工废水、施工机械噪声以及施工队伍的生活排污。施工流程及各阶段主要污染物产生见图2。 图2 施工期工艺流程及产污环节图 2、运营期 本项目利用煤矸石、粘土制砖，主要包括原料预处理、砖坯制备、干燥、焙烧、成品出库五个工序。 ⑴空心砖生产工艺流程 项目各工序产污环节叙述如下： ①原料预处理 原料的预处理是对原料进行充分均化、混合、破碎。 首先将进场煤矸石送至原料棚煤矸石储棚内暂存，由于煤矸石中一般含有铁钉之类的杂质，极易损坏粉碎设备，故煤矸石在进入粉碎工序之前，首先要进行除铁，除铁后的煤矸石通过皮带输送机送入粉煤机，破碎之后将煤矸石（0.3-1.0mm）经输送带输送至煤筛，筛上物重新进入粉煤机，筛下物经过输送带输送至粉煤棚。 项目使用的粘土原料来自厂区西北侧的取土场，粘土开采条件简单，自上而下分层开挖。开挖设备主要为挖掘机、铲车，取土至粘土投料口经皮带传输机传送，粘土即采即用。挖掘机将粘土送至生产土厢，粘土经过传送带输送至对辊机，对粘土进行粉碎，粉碎后之经传送带输送至过滤筛，符合粒径的粘土（≤2mm）通过混合皮带输送机输送至搅拌机，与粉煤棚中的煤矸石粉按比例混合（14:1），加水后并进入陈化库陈化，使得制砖原料含水均匀化。 ② 砖坯制备 经过陈化后，进入双轴搅拌机强制搅拌，之后送入双级真空挤砖机挤出成型，成型后的泥条经表面处理后，经自动切条机、自动切坯机切割成所要求的尺寸半成品砖坯，在此过程中有少量的废砖坯产生，废砖坯全部由回泥带重新输送至搅拌机进行搅拌，切好的砖坯由运坯皮带机运至码车位，用自动码坯机械手送至摆渡车，经摆渡车送至存车库。 ③ 干燥 砖坯经摆渡车送至存车库，存车库呈半封闭状态，本项目通过自然通风晾晒后，减少砖块的部分含水率，之后送至隧道窑进行预热烧制，项目建设规格为111.6×3.6×2.2m的隧道窑，窑车在预热带停留一段时间（7~8天左右）经过充分干燥后，之后进入烧成带。 ④ 焙烧段 焙烧是生产的关键工序，使用木头点火，利用砖块本身含有的煤矸石自燃烧制，本项目采用新型隧道窑进行，正常焙烧的隧道窑可分为预热带、烧成带、冷却带，制品码入隧道窑后不移动，而各带随着连续不断地装坯，焙烧，出窑作业。 ⑤ 成品出库 制成的砖坯转入产品储存场储存，经7-8天晾干，自然冷却、暂存，然后对砖的质量进行检验，合格产品分拣进入产品堆放区待售；不合产格品堆放于废品堆放区，用于附近村民铺路等综合利用。 项目生产工艺流程及产污环节见图3。 图3 生产工艺流程及产污环节 ⑵ SCR脱硝工艺 本项目建设1套SCR反应装置，反应器对应炉窑空预器，同时配套氨水储存和供应系统，NOX脱硝效率按不低于90%设计。主要化学反应式如下： 4NO+4NH3+O2—4N2+6H2O 6NO2+8NH3—7N2+12H2O NO+NO2+2NH3—2N2+3H2O SCR脱硝系统工艺流程示意见图4。 图4 SCR脱硝工艺流程示意图 SCR催化剂主要由一些催化活性成分（V2O5）和一些支撑材料（TiO2）等组成。催化剂类型可分为蜂窝状和板状催化剂，SCR系统所用催化剂一般约每隔2年更换一次，更换下来的废钒钛系催化剂由厂家带回，最终交由有资质单位处置。 选择性催化还原法烟气脱硝工艺流程：氨水从专用密封槽车由卸氨泵送入氨水储罐，再经过蒸发槽蒸发为氨气后通过氨缓冲槽和输送管道进入发泡窑燃烧区，通过与空气均匀混合后进入SCR反应器内部反应，SCR反应器设置于空气预热器前，氨气通过一种特殊的喷雾装置和烟气均匀分布混合，混合后烟气通过反应器内触媒层内进行还原反应。 ⑶ 双碱法脱硫除尘工艺原理 经过调查和市场研究，制砖过程中产生的废气采用钠钙双碱法脱硫除尘，脱硫剂主要是Na2CO3、NaOH、Ca（OH）2，脱硫剂的消耗量是SO2与其反应的消耗量，用量需要过量5%以上（按5%计算），本项目中脱硫剂约消耗58t/a。其工艺流程如下： 废气经烟道从塔底进入脱硫塔，脱硫塔喷淋层至少设2层，每层喷头至少16个以上，喷出细微液滴雾化均布于脱硫塔内，烟气与喷淋脱硫液进行充分汽液混合接触，使烟气中SO2和灰尘被脱硫液充分吸收、反应，达到脱除SO2和烟尘的目的。经脱硫洗涤后的净烟气经塔顶除雾器脱水，经脱硫塔上部进入烟囱排入大气。脱硫循环液经塔内气液接触除SO2后，进入塔底循环区，经过循环泵，部分脱硫循环液进入脱硫塔上部循环使用，部分进入再生池再生（在池内与配置好的石灰乳液进行再生反应），再生后的脱硫液进入沉淀池进行沉淀处理，上层清液进入清液池，在清液池补入一定量的Na2CO3后，充分吸收SO2，之后由泵打入脱硫塔顶部循环使用。脱硫过程生成的脱硫渣在沉淀池中分离出来，主要成分为CaSO3、CaSO4及脱除的烟尘等。工艺流程见图5。 该过程的主要反应式如下： ①吸收反应 Na2CO3 + SO2 → Na2SO3 + CO2 ① Na2CO3 + SO2 + H2O → 2NaHCO3 ② 2NaOH + SO2 →Na2SO3 + H2O ③ 其中式①是启动阶段纯碱溶液吸收SO2的反应过程；式②是运行过程的主要反应式；式③是再生液pH较高时的主要反应式。 ② 再生反应 2NaHSO3 + Ca(OH)2 →Na2SO3 + CaSO3·1/2H2O +3/2H2O ④ Na2SO3 + Ca(OH)2 +1/2H2O → 2NaOH + CaSO3·1/2H2O ⑤ 式④是再生反应的主要反应式；式⑤是再生液高pH时的再生反应。 图5 钠钙双碱法脱硫工艺流程 ③ 氧化反应 2Na2SO3 + O2 → 2 Na2SO4 ⑥ CaSO3·1/2H2O + 1/2O2 +3/2H2O → CaSO4·2H2O ⑦ 这些氧化产物的生成系烟气中的O2氧化所致。 项目脱硫渣主要为脱硫剂（纯碱和石灰）与SO2等有害物质反应后生成的副产物、未反应的脱硫剂及被脱硫系统捕集下来的烟尘等混合物，年产生脱硫渣165吨，脱硫渣经过加工成粉末状可作为原料，回用于制砖工序。 主要污染工序： 1、施工期 ⑴ 施工废气 项目施工现场扬尘、道路运输扬尘、运输及动力设备运行产生的燃油废气等。 ⑵ 施工废水 施工期产生的废水主要是搅拌砂浆、润湿建筑材料、清洗施工设备所产生的少量生产废水和施工人员排放的少量生活污水。生产废水主要污染物为SS等；生活污水主要污染物为COD、BOD5和SS等。 ⑶ 施工噪声 施工期间噪声来源于推土机、切割机、电锯、装载机、自卸卡车等工程机械。 ⑷ 施工固废 施工期间排放的固体废物主要为表层土剥离物、建筑垃圾和生活垃圾等。 ⑸ 生态环境 项目工程建设开挖与占地，将改变地表形态，破坏地表植被，引发水土流失，同时还将改变土地类型，造成土地结构和功能的变化。 2、运营期 ⑴ 废气 本项目运营后大气污染物主要为粘土开采产生的粉尘、原料储棚产生的粉尘、皮带输送产生的粉尘、破碎过程中产生的粉尘、隧道窑产生的废气以及运输扬尘。 ⑵ 废水 本项目废水主要为厂区生活污水、生产脱硫废水。 ⑶ 噪声 本项目噪声主要为给料机、破碎机、风机等生产设备运行时产生的噪声。 ⑷ 固废 本项目固废主要包括切条及切坯工序产生的废泥坯、脱硫渣、不合格砖、磁选除铁固废以及生活垃圾等。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 治理措施 | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 粘土场 | 颗粒物 | 1.375t/a | 湿法开采 | 0.275t/a |
|  | 原料储棚 | 颗粒物 | 少量 | 设置原料棚、洒水抑尘 | 忽略不计 |
|  | 输送转运 | 颗粒物 | 少量 | 洒水抑尘 | 忽略不计 |
|  | 破碎、筛分 | 颗粒物 | 1.1788t/a | 封闭车间，喷雾洒水 | 0.295t/a |
|  | 隧道窑废气 | 点火阶段 | 烟尘 | 485mg/m3、0.097t/a | 钙钠双碱法脱硫和除尘+15m排气筒 | 24.25mg/m3、0.005t/a |
|  |  |  | SO2 | 290mg/m3、0.058t/a |  | 43.5mg/m3、0.009t/a |
|  |  |  | NOX | 140mg/m3、0.028t/a |  | 14mg/m3、0.0028t/a |
|  |  | 自燃阶段 | 烟尘 | 45.71mg/m3、16t/a |  | 2.29mg/m3、0.8t/a |
|  |  |  | SO2 | 120.73mg/m3、42.26t/a |  | 18.11mg/m3、6.34t/a |
|  |  |  | NOX | 132mg/m3、5.14t/a |  | 13.2mg/m3、0.514t/a |
|  |  |  | 氟化物 | 1.89mg/m3、0.66t/a |  | 1.89mg/m3、0.66t/a |
|  | 运输扬尘 | 颗粒物 | 0.62t/a | 洒水抑尘 | 0.62t/a |
| 水污 染物 | 生活 | 生活污水 | 109.2m3/a | 沉淀池 | 处理后用于场内绿化 |
|  | 生产 | 生产废水 | 脱硫废水经沉淀池、再生池处理后循环使用，不外排 | 0 |
| 固体 废物 | 生活 | 生活垃圾 | 2.1t/a | 集中收集，定期运送至垃圾填埋场 | 全部妥善处置，处置率100% |
|  | 生产固废 | 废泥坯 | 1473.5t/a | 返回生产工序重新用于制砖 |  |
|  |  | 脱硫渣 | 165t/a |  |  |
|  |  | 不合格砖 | 2040t/a | 用于铺路 |  |
|  |  | 磁选固废 | 3.25t/a | 外售 |  |
| 噪声 | 破碎车间 | 破碎机、滚筒筛 | 80-95dB(A) | 合理布局、基础减振、厂房门窗隔声等措施 | ＜70 |
|  | 成型车间 | 双轴搅拌机、真空挤出机、切条切坯机、码坯机 | 80-95dB(A) | 设备入室、厂房门窗隔声等措施 | ＜65 |
|  | 隧道窑 | 风机、水泵类 | 80dB(A) | 风机口设置消声器、水泵等设置隔声罩 | ＜65 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目在建设过程中对当地生态环境的影响主要表现在项目建设期土建工程扰动和破坏地表，侵占土地、破坏植被、造成水土流失，但随着建设期的结束，通过一系列措施将会使项目周围的生态环境得到改善，对生态环境的影响将会逐渐减弱。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 施工过程中环境影响主要表现为施工过程中产生的废气、扬尘对大气环境的影响，施工废水和生活污水对当地水环境的影响，建筑和生活垃圾对景观和植被的影响，施工机械噪声对声环境的影响等。 1、大气环境影响分析 项目在施工期产生扬尘的作业有建材运输、堆放、装卸、轮窑拆除等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更为严重。据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶引起的，约占扬尘总量的60%，并与道路路况及车辆行驶速度有关，一般情况下，施工场地在自然风力作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70％左右，能有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小在20-50m范围。施工扬尘的另一种情况是建材的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速的影响，因此，禁止在大风天气进行此类作业及减少建材的露天堆放是抑制这类扬尘的有效措施。 根据陕西省人民政府《关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战2018年工作要点的通知》陕政办发（2018）22号和榆林市市委、市政府办公室印发《榆林市铁腕治污二十二项攻坚行动计划》相关要求。 涉及土石方作业的重大民生工程和重点项目确需施工的，由项目所在地县级政府申请，经市级行业主管部门初审并报市政府批准后可以施工，施工项目要向社会公示，并进行严格监管。对施工期间违规的企业，按相关规定从严处理，处理结果向社会公开。严禁以各种借口将“禁土令”降低标准、减少时限、缩小范围。严格管控施工扬尘，全面落实建筑施工“六个100%管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度，施工工地安装视频监控设施，并与主管部门管理平台联网。加强渣土车运输监管，车辆必须全部安装卫星定位系统，杜绝超速、超高装载、带泥上路、抛洒泄漏等现象。 总体而言，施工扬尘随着施工期的结束而自然消失，对周围环境的影响也是相对短暂的。 2、水环境影响分析 ⑴ 施工人员生活污水 施工期间，施工人员在施工营地生活将产生生活污水，生活污水主要为盥洗废水，生活污水产生量较少，拟采用沉淀池沉淀处理后回用于施工场地洒水抑尘，不外排；施工场地旱厕依托原有，定期清掏外运。 ⑵ 施工废水 施工生产废水包括砂石冲洗水、场地冲洗水以及混凝土搅拌机及输送系统冲洗废水，主要污染物为石油类及SS，项目拟对施工废水采用自然沉降法进行处理，施工废水由沉淀池收集，经沉淀简单处理后，循环回用，不外排。 因此，项目施工过程中产生的废水对水环境影响较小。 3、声环境影响分析 由于施工期噪声来自挖掘机、搅拌机等建筑施工机械作业时产生的噪声和出入施工场地车辆（主要是建筑材料运输车辆）产生的噪声，该噪声具有阶段性、临时性和不固定性等特点，因此管理显得尤为重要。施工现场的噪声管理必须执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，加强管理，文明施工。为有效降低施工噪声对周围居民的影响，现就施工期噪声控制措施提出以下措施： ① 严格控制施工时间，根据不同季节正常休息时间，合理安排施工计划，避开夜间（22：00-06：00）、昼间午休时间（12：00-14：00）施工，以免产生扰民现象；对位置相对固定的高噪声机械设备，选择合适地点设置单面声障。 ② 运输车辆，运载建筑材料及建筑垃圾的车辆要选择合适的时间、路线进行运输，车辆出入现场时应低速、禁止鸣笛。 ③ 施工设备选型上采用低噪声设备。以降低噪声源声压级；在施工过程中对动力机械设备定期进行维修和保养；搅拌站及其运料通道远离居民、文化区；运输车辆应减速行驶，减少鸣笛等。 ④ 要求施工单位进行文明施工，减轻施工期间施工人员产生的社会噪声对环境的影响。在施工现场标明投诉电话号码，对投诉问题业主应及时与当地环保部门取得联系，在24小时内处理各种环境纠纷。 经采取上述措施后，工期噪声排放可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的规定，对周边环境的影响较小。 4、固体废物影响分析 施工期不进行开挖土方，无弃土外运。固体废物主要来源于施工期的建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾，均属于一般固体废物。 施工过程产生的建筑垃圾送到环保部门指定地点堆放，生活垃圾送垃圾填埋场统一处置。项目建设期固废均得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 5、生态环境影响分析 随着施工基底开挖、填方、平整，原有地表土层受到破坏，土壤松动，或者施工过程中由于挖方及填方形成的土堆不能及时清理，遇到较大降雨冲刷，易发生水土流失。 本项目占地较小，施工期较短，只要加强施工管理、合理安排施工进度，就可以避免发生水土流失，随着施工期结束，建设场地被水泥、建筑物及植被覆盖，有利于消除水土流失的不利影响。

运营期环境影响分析： 1、大气环境 ㈠ 废气污染源源强分析 本项目运营后大气污染物主要为粘土开采产生的粉尘、原料储棚产生的粉尘、皮带输送产生的粉尘、破碎过程中产生的粉尘、隧道窑产生的废气以及运输扬尘。 ⑴ 粘土开采产生的粉尘 项目粘土取自厂区西北侧采矿场，采矿区距离生产车间距离为50m。开采矿种为砖瓦用粘土，采用露天采矿工艺，采矿区域采用分层分区采土，表土要求设置专门区域进行储存覆盖，底层粘土通过挖掘机和装载机，经皮带运输至投料口供后续生产使用，闭矿区进行生态恢复处理，将表土重新敷在土地表面。生产规模为137500t/a，开采范围为0.004km2，开采深度为+1201m至+1207m，开采年限为2年，项目土地手续正在办理中，手续未取得前不得运营，项目取土厂设在厂区西北侧，距离东侧道路83米，不会威胁线路安全和影响观瞻，选址合理。 本项目粘土的自然湿度为8%-12%，开采时需提前喷水润湿作业面。采取此措施后无组织粉尘产生量一般为挖掘量的0.001%，本项目粘土用量为137500t/a，则开采作业粉尘无组织排放量约为1.375t/a。根据制坯工艺要求，采矿前对预采土方进行浸湿，提高原料含水率，可有效降低采矿扬尘，降尘效率按80%计算，则项目采土场无组织排放粉尘量0.275t/a。运营期，根据产品生产进度和情况，适度开采粘土。 ⑵ 原料储棚产生的粉尘 本项目主要利用的原材料是煤矸石、粘土；煤矸石设封闭式储棚，定期洒水抑尘，煤矸石堆存地做混凝土硬化处理，并具有一定的围挡结构，采取措施后原料储棚产生的粉尘量较小，忽略不计。 ⑶ 皮带输送产生的粉尘 本项目原料输送转运采用传输带，为封闭传输，输送原料一般为潮湿状态，定期洒水抑尘，产生粉尘量很少可忽略不计。 ⑷ 破碎过程中产生的粉尘 本项目主要利用的原材料是煤矸石和粘土，原料在破碎和筛分这两道工序中将产生一定量的粉尘。本项目采用锤式破碎机对原料进行破碎，锤式破碎机置于密闭破碎车间，按破碎1t原料产尘0.008kg计算，本项目破碎量为14.735万吨，产尘量为1.1788t/a，本项目采用湿破碎法，产尘点上方加装喷雾设施，粉尘基本就地沉降，按照起尘量的75%计算，则破碎筛分过程粉尘排放量为0.295t/a。 ⑸ 隧道窑产生的废气 项目空心砖在焙烧之前，要进行砖坯干燥，本项目将制成的砖坯堆放至半封闭存车库，通过自然通风晾晒合格后送至隧道窑进行焙烧，自然干燥一般耗时7-8天。 项目制砖采用内燃法生产工艺，需要用煤进行点火，用于助燃，点火用煤量为10t/a（煤质平均灰分6.45%，平均含硫量为0.36%，属低灰份、低硫份高热值煤）。点火以后主要依靠煤矸石自身燃烧进行烧制，在煤矸石燃烧时产生的污染物主要是SO2、NOX、烟尘、氟化物等。燃烧产生的污染物按点火阶段和矸石自燃阶段划分，各个阶段污染物产生情况如下： ①点火阶段 项目每年最多点火5次，每次点火用煤约2.0t/次，每次燃烧时间为1小时，一年总计点火时间为5小时，一年点火总计用煤量为10t/a。煤中灰分6.45%，硫分0.36%，低位发热量按照25.78MJ/kg计算，通过估算，点火阶段废气产生量为20.0万m3/a。污染物产生情况计算过程如下： 计算烟尘的排放量以经验公式进行估算，公式如下： G烟尘= B×Afh×d 式中：B——耗煤量（t），取值10t/a； Afh——煤的灰分（%），取值6.45%； d——烟气中可燃物的百分含量（%）（其值与燃烧方式有关），取值15%； 通过计算得出烟尘产生量为0.097t/a，产生浓度为485.0mg/m3，经钙钠双碱法净化后（除尘效率为95%），烟尘排放量为0.005t/a，排放浓度为24.25mg/m3。 计算SO2的排放量以经验公式进行，公式如下： GSO2 = 2×B×0.8×S 式中：B——燃煤量（t）（取10）； S——煤的全硫分，取值0.36%， 通过计算得出SO2产生量为0.058t/a，产生浓度为290mg/m3，经过脱硫净化后（钙钠双碱法脱硫效率达85%），SO2排放量为0.009t/a，排放浓度43.5mg/m3。 计算NOx的产生量以经验公式进行，公式如下： GNOX=1.63×B×（N×η3+0.000938） 式中：B——燃煤量（t）（取10）； N ——含氮量，0.52%； η3——燃煤中氮的转化率，15%。 通过计算得出NOx产生量为0.028t/a，NOx产生浓度为140mg/m3，经过脱硝后（SCR脱硝效率达90%），NOx排放量为0.0028t/a，排放浓度14mg/m3。 ②自燃阶段 本项目采用内燃法生产工艺，正常燃烧后是利用原料本身的热值就能够满足生产过程中的热能消耗，不需添加其他燃料，产生的污染物主要有烟尘、SO2、NOx、氟化物。 A、烟尘 根据《工业污染源产排污系数手册-3131烧结类砖瓦及建筑砌块制造业产排污系数表》，粘土、煤矸石类砖废气产生量为17.5万m3/万块标砖，烟尘产生量为8.0kg/万块标砖，则本项目废气产生量为35000万m3，烟尘产生量为16t/a，烟尘产生浓度为45.71mg/m3，产生的烟尘经钠钙双碱法净化（除尘效率95%）后经15m高烟囱排放，排放量为0.8t/a，排放浓度为2.29mg/m3。 B、SO2 项目煤矸石中硫的含量为0.33%，每年消耗煤矸石9850t用于自燃阶段。根据化工工业出版社《煤矸石砖》可知，在不同焙烧温度下原料中硫可在砖坯中有残留，根据调研多家同类企业，在实际烧结过程中温度可达到1000℃，本次砖坯固硫以35%计，SO2产生量为42.26t/a，产生浓度为120.73mg/m3，经脱硫（脱硫效率达85%）净化后SO2排放量为6.34t/a，排放浓度为18.11mg/m3。 C、NOx 由于《工业污染源产排污系数手册-3131烧结类砖瓦及建筑砌块制造业产排污系数表》中未涉及NOx的计算，本次环评收集到“绥德名州建材厂年产5000万块粘土空心砖项目”的验收监测，绥德名州建材厂位于绥德县名州镇苏家沟村，距离本项目较近，与本项目具有相同的气候条件、地貌状况、生态特点以及环境功能；绥德名州建材厂使用粘土、煤矸石先经过细碎搅拌后进入成型车间，之后进入新型隧道窑烧结空心砖，烧结周期以及日工作时间与本项目相同，氮氧化物的排放浓度和排放速率可进行类比；根据验收监测报告可知，类比相同规模同等工艺的砖瓦验收数据，氮氧化物排放速率最大值为2.23kg/h，排放浓度最大值为132mg/m3，绥德名州建材厂生产能力为本项目的2.5倍。因此本项目的氮氧化物产生速率为0.892kg/h，产生量为5.14t/a，产生浓度为132mg/m3，经过脱硝后（SCR脱硝效率达90%），NOx排放量为0.514t/a，排放浓度13.2mg/m3。 D、氟化物 在煤矸石烧结砖过程中会产生一定量的氟化物，本项目粘土含氟率为0.0012%，通过调查以及查阅相关资料，氟化物在砖坯中以60%计，氟化物排放量为0.099t/a，排放浓度约为1.89mg/m3。 隧道窑产生的烟气由引风机抽出后，经钠钙双碱法脱硫系统（烟尘去除率为95%，脱硫效率为85%）处理后经15m高排气筒进入大气，经计算，各污染物的产排情况如下表所示。 砖坯焙烧废气污染物产排汇总表 表22 内容 废气量（m3/a） 污染物 产生量 （t/a） 产生浓度（mg/m3） 治理措施 排放量 （t/a） 排放浓度（mg/m3） 标准（mg/m3） 点火阶段 20万 烟尘 0.097 485 钠钙双碱法脱硫、SCR脱硝（除尘效率为95%，脱硫效率为85%，脱硝效率为90%） 0.005 24.25 30 SO2 0.058 290 0.009 43.5 300 NOX 0.028 140 0.0028 14 200 自燃阶段 35000万 烟尘 16 45.71 0.8 2.29 30 SO2 42.26 120.73 6.34 18.11 300 NOX 5.14 132 0.514 13.2 200 氟化物 0.61 1.76 0.61 1.76 3 由上表可知，该项目隧道窑燃烧废气污染物排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2新建企业标准（颗粒物30mg/m3，SO2 300mg/m3，氮氧化物200mg/m3）限值要求。 ⑥ 原料及产品运输产生的扬尘 工程交通运输起尘采用以下公式进行计算： 式中：Qy——交通运输起尘量，Kg/Km·辆； Qt——运输途中起尘量，Kg/a； V——车辆行驶速度，Km/h（以20km/h计）； P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，Kg/m2（以0.12Kg/m2计）； M——车辆载重，t/辆（重车约30.0t）； L——运输距离，Km（0.5Km）； Q——运输量，t/a（以18万t/a计）。 根据计算，本项目运输扬尘量为0.62t/a，建设单位对进出厂道路及厂区路面进行硬化，并定期洒水抑尘。运输车辆均使用加盖篷布的运输车辆，定期检修，杜绝抛洒，在易起尘路段减速慢行，运输扬尘量得到有效控制，排放量可降低70%，则排放量为0.19t/a。 ㈡大气环境影响分析 本项目运营后大气污染物主要为粘土开采产生的粉尘、原料储棚产生的粉尘、皮带输送产生的粉尘、破碎过程中产生的粉尘、隧道窑产生的废气以及运输扬尘。 根据工程分析，本项目有组织废气排放参数见表23，无组织废气见表24。 有组织废气输入清单表 表23 编号 污染源名称 排气筒底部中心坐标/（经纬度） 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率（kg/h） 经度 纬度 SO2 NO2 TSP 1 脱硫塔废气 110.1932543° 38.2819369° 1109.5 15 0.6 15 110 5040 正常排放 1.52 0.09 0.16 无组织排放污染物源强参数表 表24 名称 面源起点坐标/(经纬度) 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） 经度 纬度 TSP 取土场粉尘 110.1931148° 38.281867° 1111.4 5 6 45 15 1680 连续 0.164 破碎筛分粉尘 110.1933133° 38.281973° 1108.7 50 30 45 15 1680 连续 0.175 ⑴ 评价等级判定 ① 评价因子和评价标准 评价因子和评价标准表见下表25。 评价因子和评价标准表 表25 评价因子 平均时段 标准值（ug/m3） 标准来源 SO2 1h平均质量浓度限值 500 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准 NO2 200 TSP 24h平均质量浓度限值 300 ② 估算模型参数 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），附录A 推荐的AERSCREEN模式进行估算，估算模型参数表见下表26。 估算模型参数表 表26 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 35 最低环境温度/℃ -28.1 土地利用类型 荒漠 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 □是 ☑否 地形数据分辨率/km / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ☑否 岸线距离/km / 岸线方向/° / ③ 估算结果 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的大气估算工具（AerScreen），按照上述排放参数，项目污染物估算模式预测结果见表27。 主要污染源估算模式计算结果见下表 表27 单位（μg/m3） 下风向距离/m 取土场粉尘 破碎筛分粉尘 隧道窑废气（SO2） 隧道窑废气（NO2） 隧道窑废气（TSP） 预测质量浓度 占标率/% 预测质量浓度 占标率/% 预测质量浓度 占标率/% 预测质量浓度 占标率/% 预测质量浓度 占标率/% 25 70 7 / / / / / / / / 60 / / 64 6 / / / / / / 167 / / / / 21.13 4.23 1.25 0.63 2.22 0.74 由计算结果可看出，无组织废气有粘土厂产生的粉尘，在下风向25米处预测质量浓度达到最大，破碎筛分粉尘在下风向60米处预测浓度达到最大；有组织废气在下风向305m处各污染源落地浓度最大，TSP最大落地浓度为2.22μg/m3，占标率为00.74；SO2为21.13μg/m3，占标率为4.23%；NO2为1.25μg/m3，占标率为0.63%；各污染源落地浓度较小，对评价区的环境空气质量影响较小。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级判定表以及评价等级判定遵守的规定可知，该项目大气评价等级为二级评价。只对污染物排放量进行核算。 ④大气环境防护距离 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式 AERSCREEN计算无组织废气的大气环境防护距离。经计算，本项目不需设置大气环境防护距离。 ⑵ 污染物排放核算 ① 有组织废气 本项目大气污染物主要为隧道窑废气呈有组织排放，大气污染物有组织排放核算见表28。 大气污染物有组织排放量核算表 表28 序号 产污环节 污染物 主要防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排量 /（t/a） 标准名称 污染浓度限值（mg/m3） 1 隧道窑焙烧过程 SO2 钙钠双碱法设施 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2限值要求 300 6.349 2 NOX 200 0.5168 3 TSP 30 0.805 有组织排放总计 有组织排放总计 SO2 6.349 NOX 0.5168 TSP 0.805 ② 无组织废气 本项目大气污染物无组织排放主要为原料储棚粉尘和破碎筛分粉尘，无组织粉尘排放量见下表。 大气污染物无组织排放量核算表 表29 序号 产污环节 污染物 主要防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排量/（t/a） 标准名称 污染浓度限值 1 粘土厂取土 颗粒物 洒水抑尘 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准 1.0 mg/m3 0.275 2 破碎筛分过程 颗粒物 洒水抑尘 0.295 无组织排放总计 无组织排放总计 TSP 0.570 ③ 大气污染物年排放量核算 大气污染物年排放量核算 表30 序号 污染物 年排量/（t/a） 1 SO2 6.349 2 NOX 0.5168 3 TSP 1.375 ㈢ 措施可行性分析 ① 脱硫除尘措施可行性分析 双碱法脱硫除尘工艺是以钠碱为脱硫剂，用钙碱再生的脱硫工艺。该工艺系统简单，适应性好，脱硫效率高，吸收剂采用Na2CO3或NaOH，主要作为塔内中间脱硫剂，再生剂采用石灰或熟石灰，采用塔外再生工艺，不会在塔内壁、管道、除雾器通道产生石膏晶体而发生结垢现象，影响系统正常运行。反应产物同普通石灰石石膏湿法方案一样均为二水硫酸钙(石音C2SO4. 2H2O)脱硫效率高，可达80%以上，脱硫剂利用率大于95%。 该工艺具有工艺流程简单，投资省、综合运行成本低的特点。脱硫后的烟气中SO2排放浓度完全满足环保排放要求，并且烟气含尘量进一步减少；技术成熟，运行可靠性高，脱硫渣无毒，溶解度极小，无二次污染，可考虑综合利用。工艺简单，比较适用于中小型工业砖窑配套使用。相对于传统湿法脱硫工艺，双碱法脱硫工艺液气比只有石灰石石膏法的1/3，电耗水耗较低。此外项目应尽可能选择含硫量低的煤矸石、末煤等，从源头上降低硫的排放。 ②脱硝措施可行性分析 SCR脱硝工艺属脱硝的主流工艺，该工艺技术成熟。该法适用于排气量大，连续排放源；特点为二次污染小，净化效率高，技术成熟，NOX脱除率可达到90%以上。 综上可知，运营期项目产生的废气经脱硫脱硝除尘措施后，各项污染物均能达标排放，污染物浓度符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2限值要求，项目采用的脱硫脱硝除尘措施可行。 2、水环境影响分析 ⑴ 生产废水 本项目脱硫废水经沉淀池、再生池处理后循环使用，脱硫系统内循环水为5m3，脱硫补水1.2m3/d，无废水排放。 ⑵ 生活污水 厂区生活污水产生量为0.52m3/d（109.2m3/a），产生量较小，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N等，厂内设防渗卫生旱厕，定期清掏用作农肥。生活污水经沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘，对水环境影响较小。 ⑶取用地表水对河流影响分析 项目生产过程用水主要是，抽取自地表水体佳芦河。项目生产用水约23.52m3/d（4939.2 m3/a）。 项目生产用水水源佳芦河为黄河一级支流，发源于榆林市榆阳区，于佳县县城南侧汇入黄河，全长93km，过境长度62.8km，河流水面比降为0.628‰，常年流量为3.29m3/s。项目生产用水量23.52m3/d，即约0.000272m3/s，项目生产取水量占河流流量的0.0082%，对河流流量影响很小，对下游生物基本无影响。 3、声环境影响分析 ⑴ 噪声源 本项目主要噪声污染源为给料机、破碎机、风机、泵类等，项目主要噪声源输入清单见表31。 主要噪声源输入清单 表31 主要产噪设备 台数 源强 dB（A） 位置 工作性质 采取治理措施 治理后室外 声压级dB(A) 给料机 1 80-95 破碎 筛分 车间 连续稳态 选取低噪设备，置于室内，设减振垫 70 破碎机 2 连续稳态 滚筒筛 2 连续稳态 强力搅拌机 1 80-90 连续稳态 70 真空挤出机 1 制砖 成型 车间 连续稳态 选取低噪设备，置于室内，设减振垫 切条切坯机 2 连续稳态 自动码坯机 1 连续稳态 皮带输送机 2 80 连续稳态 60 风机 4 90 隧道 窑内 连续稳态 置于室内，设减振垫，设置消声器 65 隧道窑液压 顶车 1 连续稳态 置于室内，设减振垫 泵类 2 90 车间内 连续稳态 安装时加装减振基础，出水管接SD型挠性橡胶接头，设置隔声罩 65 挖机、装载机、卡车等 / 80 厂区内 间歇 减速行驶，禁止鸣笛 65 ⑵ 整体声源的确定 本次评价将主要噪声源视为整体声源，预测其对声环境的影响，噪声源的有关参数见表32。 整体噪声源有关参数 表32 车间名称 噪声源声压级dB(A) 预测点到声源中心距离（m） 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 破碎筛分车间 70 15 30 56 29 制砖成型车间 70 25 31 46 29 风机 65 40 32 34 28 泵类 65 44 31 30 32 装载机及车辆运输 65 / / / / ⑶ 预测模式 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐模式进行预测。某个噪声源在预测点的A声级为： 式中： LA(r)—距离声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)； r0—参考位置距离声源的距离，m； r—预测点距离声源的距离，m； ΔL—各种因素引起的声衰减量（如声屏障、遮挡物、空气吸收、地面吸收等引起的声衰减），dB(A)。 ⑷ 噪声预测结果 本次噪声预测仅考虑距离衰减量，不考虑空气吸收、声屏障衰减量，噪声预测结果见表33。 厂界噪声预测结果表 表33 单位：dB(A) 序号 预测点位 贡献值 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 1 东厂界 46.5 昼间60 夜间50 2 南厂界 40.5 3 西厂界 36.7 4 北厂界 40.8 由预测结果可知，在采取噪声控制措施后，项目厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。此外，对运输车辆加强管理，要求减速慢行、禁止鸣笛等措施，本项目噪声对外环境的影响较小。 5、固体废物环境影响分析 ⑴ 生产固废 生产固废主要包括切条及切坯工序产生的废泥坯、脱硫渣、不合格砖以及磁选除铁固废等。 根据工程分析，废泥坯产生量约为1473.5t/a，全部返回上一道搅拌工序再搅拌利用；脱硫渣产生量165t/a，脱硫渣从塔底清出后作为原料重新用于制烧结砖，不外排；不合格砖产生量为2040t/a，用于当地道路铺设，在项目场地西北角设置废砖临时堆场，在不合格砖利用不畅时，废砖块应堆放于临时堆场内。临时堆场应地面砖铺硬化，并设置高于废弃物堆的围挡、防风网、挡风屏或进行覆盖等，定期洒水抑尘；磁选除铁固废产生量为3.25t/a，收集后外售。 ⑵ 生活垃圾 根据工程分析，本项目每年产生的生活垃圾量为2.1t/a，职工在日常生活产生的生活垃圾主要为废纸盒、废塑料袋等，设垃圾收集桶，集中收集，定期运送至垃圾填埋场进行集中处理。 综上所述，本项目产生的固体废弃物均得到了妥善的处置，处置率达100%，可现实固体废弃物零排放，对环境的影响较小。 6、生态影响分析 项目粘土场位于厂区西北侧，采用露天采矿工艺，通过挖掘机分段开采，再用装载机将粘土运输至投料口进入制坯工序。露天采矿土方开挖将破坏地表植被，造成生物量减少，并加剧水土流失。 ⑴ 对生态的影响 ①对植被的影响分析 项目粘土开采为露天开采，对生态的影响主要体现为破坏植被。矿区表面覆盖的植被主要为丛草，矿山开采过程中，植被将逐步遭到破坯，造成区域植被量减少趋勢。原有的山坡地形变平地，改变原有的地形地貌，从而导致开采地自然生态环境发生变化。由于区域区内现有的植被类型和植物种类都较为简单，在植物遗传资源的种质方面影响微弱，其造成的物种损失只是区域内常见的普通物种。 ②水土流失影响分析 水土流失主要是由于粘土矿开挖，机械碾压、机械运输等原因，表土结构会被松动，裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，土填侵蚀加剧。 开采区地面与斜坡属基本稳定型，开采诱发山体滑坡、泥石流、地面裂缝塌陷等地质灾害的可能性小。 ⑵ 生态影响减缓、恢复补偿措施 针对露天采矿引起的生物量减少和水土流失加剧的影响，采取如下工程措施和植被复措。 ①工程指施 A、取土前，对取土区采取表土剥离措施，剥离厚度按30cm考虑，后期用于整地复耕或植被恢复用土； B、取土场采取分层分级开挖、设置拦挡墙； C、为防止雨水对下沿山体冲，在开挖面周边设置临时排水沟、护坡等水土保持工程，减少水土流失； D、对表土来用防尘网苫盖，防止雨水冲刷和大风吹蚀； E、山地取土结東后，对取土场迹地进行平整，恢复植被； F、増加厂区硬化面积，减少厂区沙尘量； G、运营期，对开采至设计标高的场区地段的边坡进行维护，对破坯的土地进行整理。及时复垦，种草种树； H、在取土场地高坡、陆坡地段采用挡土墙和护坡，减少边坡的水土流失；边坡下修建排水沟，减少雨水对取土边坡和场地的冲刷，达到防治的目的； I、在工业场地内部、边坡及厂区周围的空地、缓坡等地带，根据项目本身条件种草种树，稳定边坡，防止水土流失。 ②植物措施 A、取土结束后，对取土场进行平整，覆盖表土，整治后播种苜蓿、草本犀、沙柳草籽等植被，减少水土流失； B、在厂区的道路两，特别是生产区、生活区应因地制宜，利用一切空闲地植树、种草，树种建议选一些防水土流失的杨树、榆村、树等。 C、设置专门绿化机构、管理人员，从统筹、防护、种植到养护全过程落实好绿化工作，保证绿化效果。 ③闭矿期生态恢复和环境保护措施 闭矿后应按规定提交闭矿报告并送当地国土资源行政主管部门审批。在闭矿报告中应说明是否按规定完成了植被恢复、土地复垦等工作，闭矿报告还应包括闭矿后的生态恢复与重建方案。并安排专人负责闭矿生态环境恢复治及工程方案的实施。《矿山生态恢复与治理技术規范》(HJ651-2013)中对露天采场、工业场地做了详细的生态恢复要求。 A、露天采场恢复 露天采矿场地采取地表平整工程，边坡地貌修复工程，土壤质量符合种草种树的要求。根据《榆林市土地整治規划(2009-2020年)》和《榆林市土地和用总体规划(2006-2020)》，促进采煤塌陷地以及能源化工基地建设重污染、损坏土地的全部复垦，恢复地面植被景观，规划期间加强工矿废弃地土地复力度，到2020年复垦废弃土地2004hm2，积极推进横山、米脂国家級黄土高原综合治理示范县建设和矿山区生态环境修复治理工程。 因此本项目应对矿区进行全面土地复垦，复垦目标是恢复原有生态系统，减少水土流失，防止土地质量的进一步退化，植被覆盖度应不低于45%。 B、工业场地生态愤复 工业场地不再使用的车间、隧道窑、生产设备、办公场所等各项建构筑物和基础设施应全部拆除。 综上所述，项目通过运营期优化采矿工艺，减少大面积开挖，并对厂区植树种草绿化，以降低生物损失量和水土流失量。闭矿期对采矿场和工业场地进行复垦绿化，以恢复生态环境，并防止水土流失加。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 取土场粉尘 | 颗粒物 | 对预采土方进行浸湿 | GB 29620-2013《砖瓦工业大气污染物排放标准》表3要求限值 |
|  | 原料储棚 | 颗粒物 | 设置原料棚、洒水抑尘 |  |
|  | 输送转运 | 颗粒物 | 封闭运输、洒水抑尘 |  |
|  | 破碎、筛分 | 颗粒物 | 封闭车间，喷雾洒水 |  |
|  | 隧道窑 | 烟尘、SO2、NOX | SCR脱硝+钙钠双碱法脱硫塔+15m排气筒 | GB 29620-2013《砖瓦工业大气污染物排放标准》表2排放限值 |
|  | 运输扬尘 | 颗粒物 | 洒水抑尘 | GB 16297－1996《大气污染物综合排放标准》表2中的二级标准 |
| 水污 染物 | 生活污水 | SS、COD、BOD | 沉淀处理后用于场内绿化 | 污水不外排 |
|  | 生产废水 | 悬浮物 | 脱硫废水经沉淀池、再生池处理后循环使用 | 废水不外排 |
| 噪 声 | 生产设备 | 噪声 | 设备入室、合理布局、基础减振、厂房门窗隔声等措施 | GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 |
|  | 风机 | 噪声 | 风机口设置消声器 |  |
|  | 泵类 | 噪声 | 水泵等设置隔声罩 |  |
|  | 装载机及车辆运输 | 噪声 | 严格控制运输时间，夜间禁止鸣笛、限速等措施 |  |
| 固 体 废 物 | 生产固废 | 脱硫渣、废泥坯等 | 返回生产工序重新用于制砖 | 合理处置，处置率100% |
|  |  | 不合格废砖 | 集中收集后用于铺路等综合利用 |  |
|  |  | 磁选固废 | 收集后外售 |  |
|  | 生活垃圾 | 废纸盒、废塑料袋等 | 集中收集，定期运送至垃圾填埋场进行处置 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目所在地植被稀少，气候干燥，水土流失严重，自然生态环境十分脆弱。环境绿化有利于保持水土，防沙固尘，净化空气，降低噪声，改善局部生态环境，是一项重要的环境保护措施。为有效的保护项目区的生态环境，建设单位应加强场区绿化，在完全消灭裸露地面的同时，广种花草树木，以降低环境污染的影响程度。闭矿后对露天采矿场进行生态恢复，对生态环境影响较小。 |
| 环境保护投资： 环境保护设施是建设项目不可缺少的组成部分，是保障污染物达标排放的基础，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。本项目总投资258万元，其中环保投资73.1万元，占项目投资总额的28.3%。项目环保投资概算见表34，建设项目竣工环境保护验收清单见下表35。 项目环保投资概算表 表34 类别 污染源 污染物 治理措施 数量 费用（万元） 大 气 污 染 物 取土场粉尘 颗粒物 对预采土方进行浸湿、洒水抑尘管道设施 / 0.7 原料储棚 颗粒物 设封闭式储棚、洒水抑尘设施 / 1.0 输送转运 颗粒物 全封闭皮带，车辆篷布遮盖 / 6.0 破碎、筛分 颗粒物 封闭车间，喷雾洒水设施 1套 3.2 隧道窑 烟尘、SO2、NOX SCR脱硝+钙钠双碱法脱硫塔+15m排气筒 1套 23.5 烟气在线监控 1套 运输扬尘 颗粒物 洒水抑尘及附属设施 / 0.8 水污染物 生活区 SS、COD、BOD 卫生防渗旱厕 1座 4.0 沉淀池（1m3） 1个 生产区 悬浮物 脱硫系统水池沉淀池、再生池、容积均为10m3 各1个 噪声 生产设备 噪声 设备入室、合理布局、基础减振、厂房门窗隔声等措施 / 15.0 风机 噪声 风机口设置消声器 泵类 噪声 水泵等设置隔声罩 装载机及车辆运输 噪声 严格控制运输时间，夜间禁止鸣笛、限速等措施 固废 生活区 生活垃圾 分类垃圾桶 5个 0.2 生产区 脱硫渣、废泥坯等 返回生产工序，重新用于制砖 / / 不合格废砖 集中收集后用于铺路等综合利用 磁选固废 收集后外售 生态 厂区 绿化面积1248m2，绿化率30% / 18.7 取土场 闭矿后对取土场进行生态恢复 / 合计 / / 73.1 项目竣工环境保护验收清单 表35 类别 污染源 污染物 治理措施 数量 验收标准 大 气 污 染 物 取土场 颗粒物 浸湿开采、洒水抑尘 1 废气排放执行（GB29620-2013）《砖瓦工业大气污染物排放标准》2、表3要求及（GB16297-1996）《大气污染物综合排放》表2中的二级标准 煤矸石棚 颗粒物 设置原料棚、洒水抑尘设施 / 输送转运 颗粒物 全封闭皮带，车辆篷布遮盖 / 破碎、筛分 颗粒物 封闭车间，喷雾洒水设施 1套 隧道窑 烟尘、SO2、NOX SCR脱硝+钙钠双碱法脱硫塔+15m排气筒 1套 烟气在线监控 1套 运输扬尘 颗粒物 洒水抑尘 / 水污染物 生活区 SS、COD、BOD 卫生防渗旱厕 1座 污（废）水全部综合利用，不外排 沉淀池（1m3） 1个 生产区 悬浮物 脱硫系统水池沉淀池、再生池，容积均为10m3 各1个 噪声 生产设备 噪声 设备入室、合理布局、基础减振、厂房门窗隔声等措施 / 噪声排放执行（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 风机 噪声 风机口设置消声器 泵类 噪声 水泵等设置隔声罩 装载机及车辆运输 噪声 严格控制运输时间，夜间禁止鸣笛、限速等措施 生态 厂区 绿化面积1248m2，绿化率8.6% / 生态得到恢复 取土场 闭矿后对取土场进行生态恢复 / 固废 生活区 生活垃圾 分类垃圾桶 5个 妥善处理、不外排 生产区 脱硫渣、废泥坯等 返回生产工序，重新用于制砖 / 不合格废砖 集中收集后用于铺路等综合利用 磁选固废 收集后外售 |

环境管理与环境监测

1、环境管理 ⑴ 环境管理制度 建设方领导必须重视环境保护工作，应制定一系列规章制度已促进治理项目的环境保护工作。制定的环境保护工作条例有： ① 环境保护职责管理条例 ② 废气排放管理制度 ③ 固废的管理与处置制度 ④ 环保教育制度 ⑵ 环境管理机构设置与职责 根据《建设项目环境保护设计规范》等要求，本项目需设立专门的环境管理机构及专职负责人员1名，负责项目的日常环境管理工作。环保专职管理人员的职能是： ① 负责贯彻实施国家环保法规和有关地方环保法令。 ② 加强环保管理，建立健全企业的环境管理制度，确保污染治理和生态环境保护工作顺利实施，并实施检查和监督。 ③ 组织开展环境监测，及时了解施工区及工程运行后环境质量状况及生态恢复状况。 ⑶ 污染物排放管理 项目污染物排放清单见表36。 本项目污染物排放清单 表36 一、工程组成 主体工程 破碎筛分车间：车间内设原料破碎机、筛分机；制砖成型车间：设主搅拌机1台、切条机1台、切坯机1台；隧道窑等 储运工程 封闭式原料储棚 公用工程 给水系统、供电系统等 二、主要原辅材料 名称 年耗量 状态 储存方式 备注 煤矸石 9050t 固体 封闭式棚储 购于临县祥通洗煤有限公司 粘土 137500t 固体 随取随用 厂区西北侧取土场 电 2.1万度 / / 区域引入 水 5599.86m3 / / 生产用水取自佳芦河，生活用水从村民水井拉取 三、环境保护措施及运行参数 污染物种类 处理措施及效率 运行参数 取土场粉尘 浸湿开采 / 原料储棚 设置原料棚、洒水抑尘 / 输送转运 全封闭皮带，车辆篷布遮盖 / 破碎、筛分 封闭车间，喷雾洒水 / 隧道窑 SCR脱硝+钙钠双碱法脱硫塔+15m排气筒 烟囱高度15m，年运行时间5040h 运输扬尘 洒水抑尘 / 生活污水 经沉淀处理后用于厂区抑尘洒水 处理后抑尘洒水利用 生产废水 脱硫废水经沉淀池、再生池处理后循环使用 脱硫废水循环利用不外排 生产设备等、风机以及各类机泵 选用符合国家标准的水泵，安装时加装减振基础，出水管接SD型挠性橡胶接头，设置隔声罩等 降噪量：15-25dB(A) 脱硫渣、废泥坯等 返回生产工序重新用于制砖 / 不合格废砖 集中收集后用于铺路等综合利用 / 磁选固废 收集后外售 / 维修固废 收集后定期外送处置 / 生活垃圾 定期送至就近生活垃圾填埋场填埋 / 四、污染物排放种类 大气污染物 排放浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 取土场粉尘 颗粒物 / 0.275 原料储棚粉尘 颗粒物 / 忽略不计 输送转运粉尘 颗粒物 / 忽略不计 破碎、筛分粉尘 颗粒物 / 0.36 隧道窑废气 点火阶段 烟尘 24.25 0.005 SO2 43.5 0.009 NOX 14 0.0028 自燃阶段 烟尘 2.29 0.8 SO2 18.11 6.34 NOX 13.2 0.514 氟化物 1.89 0.19 运输扬尘 颗粒物 / 0.805 废水污染物 排放浓度（mg/L） 排放量（t/a） 综合废水 废水量 / 0 COD / 0 BOD5 / 0 SS / 0 氨氮 / 0 噪声 运行数量 源强dB(A) 生产设备 破碎机 2 80-95 滚筒筛 2 强力搅拌机 1 真空挤出机 1 切条切坯机 1 自动码坯机 1 泵类 水泵 3 80 除尘风机 引风机 2 90 输送设备 输送机 2 80 运输车辆 卡车 / 80 固体废物 固废种类及性质 产生量（t/a） 1 废泥坯 一般固废 1473.5 2 脱硫渣 165 3 不合格砖 2040 4 磁选固废 3.25 5 生活垃圾 生活垃圾 2.1 五、总量指标 污染物名称 总量指标 总量来源 二氧化硫/氮氧化物 结合本次项目工艺特征和排污特点，二氧化硫排放量为6.349t/a；氮氧化物排放量为0.5168t/a 交易取得 六、污染物排放分时段要求 无分时段要求 七、排污口信息、执行的环境标准 名称 排污口信息 执行标准 隧道窑废气 污染物种类（烟尘、SO2、NOX） 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2要求限值 厂界 等效连续A声级 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 八、环境监测 见表38（运营期监测计划一览表） 九、向社会公开信息内容 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令31号），项目不属于重点排污单位，可以不进行企业环境信息公开 2、环境监测计划 环境监测主要是对生产过程中产生的废气、废水、噪声等进行有计划的监测，为环境管理部门加强工艺设备管理，强化环境管理，制订防治污染对策提供科学依据。 本项目可委托当地环境监测站或有资质的监测单位定期对项目污染源及厂界环境状况进行例行监测，保证环境保护工作的顺利进行。 据项目生产特点和主要污染物的排放情况，制定监测计划，见表37。 监测计划一览表 表37 类别 要素 监测点位 监测项目 监测频次 执行标准 污染源 有组织粉尘 脱硫塔排气筒进出口2个监测点位 TSP、SO2、NOx、氟化物 1次/半年 GB29620-2013《砖瓦工业大气污染物排放标准》表2排放要求 无组织粉尘 厂界外10m范围内上风向1个点，下风向3个点，共设4个监测点位 TSP 1次/半年 GB16297－1996《大气污染物综合排放标准》表2中的二级标准 厂界噪声 厂界四周外设4个监测点位 Leq（A） 1次/半年 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 3、排污口管理 ⑴ 各污染物排放口应按国家《环境保护图形标志》（15562.1-1995）与GB15562.2-1995的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌，本项目排污口标志见下表38。 厂区排污口标志表 表38 排放口 废气排放口 噪声源 固体废物堆放场 图形符号 ⑵ 污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。 ⑶ 排污口建档管理 要求使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容； 根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况纪录于档案。

环境影响评价结论

1、项目概况 榆林佳鑫建筑材料有限公司年产2000万块粘土空心砖建设项目建设地点位于佳县王家砭镇柳树会村；项目主要建设内容为煤矸石储棚、破碎筛分车间、陈化库、制砖成型车间、存车库、隧道窑、产品储存场地等辅助设施；项目年产2000万块粘土空心砖，项目总投资285万，其中环保投资为73.1万，占总投资的28.3%。 2、环境质量现状 （1）环境空气 佳县的PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO现状浓度值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准规定的浓度限值；O3的第90百分位浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准规定的浓度限值，项目所在区域为环境空气质量不达标区，这与佳县的多年的自然环境状况有关，佳县属于温带半干旱大陆性季风气候，受西北部毛乌素沙漠及覆沙丘陵影响，常伴有风沙天气。评价区环境空气中氟化物监测值符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）表A.1 1小时平均浓度限值。。 （2）地表水 评价区地表水监测断面各监测因子除氨氮超标外其他检测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。氨氮最大超标倍数为0.78，超标原因可能是沿线居民排污所致。 ⑶ 声环境 项目评价区昼间和夜间等效连续A声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准。 3、污染物排放情况 ⑴ 废气 项目隧道窑废气SO2排放量为6.349t/a、NOX排放量为0.5168t/a、颗粒物排放量为1.375t/a。 ⑵ 废水 项目运营期污废水综合利用，不外排。 ⑶ 噪声 项目生产设备产生的噪声，昼间＜60dB（A），夜间＜50dB（A）。 ⑷ 固废 项目生活垃圾量为2.1t/a，废泥坯、脱硫渣均回用生产工序，不合格砖产生量为2040t/a，磁选固废产生量为3.25t/a。 4、主要环境影响与保护措施 ⑴ 大气环境 项目设封闭式原料储棚，定期洒水抑尘，煤矸石堆存地做混凝土硬化处理，并具有一定的围挡结构；项目破碎筛分车间内加装喷雾设施，粉尘基本全部就地沉降，不外排，满足（GB 29620-2013）《砖瓦工业大气污染物排放标准》表3要求限值。 隧道窑废气经SCR脱硝\钙钠双碱法脱硫塔净化后（脱硝效率90%、除尘效率95%、脱硫效率达85%）于15m排气筒排放，排放浓度均符合（GB 29620-2013）《砖瓦工业大气污染物排放标准》表2要求，对环境影响较小。 对厂区内地面进行定时洒水，进厂和厂区道路均应硬化，加强厂内绿化，以减少道路扬尘。 综上所述，项目大气污染物对环境产生影响较小。 ⑵ 水环境 本项目脱硫废水经沉淀池、再生池处理后循环使用，不外排。厂区设卫生防渗旱厕1个，定期清掏外运；项目生活污水经过沉淀池处理后与洗漱废水全部用于场内绿化、道路洒水等进行综合利用，对水环境影响较小。 ⑶ 声环境 项目主要噪声源为设备运行噪声，通过采取合理布局、设备入室、基础减振、厂房门窗隔声等措施，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值要求，对环境影响较小。 ⑷ 固体废物 项目产生的生产固废为废泥坯、脱硫渣均可返回生产工序；不合格砖集中收集后可用于铺路等；磁选除铁固废，收集后外售；维修固废收集后迪庆外送处置。生活垃圾集中收集，定期运送至垃圾填埋场进行集中处理。项目固体废弃物均得到了合理处置或综合利用，处置率达100%，对环境产生影响较小。 5、环境管理与监测计划 ⑴ 环境管理 按HSE管理体系要求，项目设质量安全环保科，设专职人员进行安全环保管理，对企业安全环保进行归档管理，贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规。 ⑵ 监测计划 本次评价监测计划包括监测因子、监测点位布设、监测频次等内容，企业应严格按照监测计划内容对项目运行过程中所产生的污染物和污染防治设施进行监测，以便掌握项目内部的污染状况和项目所产生的污染物对周围环境的影响，根据污染物浓度及其变化规律，采取必要、合理的防治措施。 6、总结论 榆林佳鑫建筑材料有限公司年产2000万块粘土空心砖建设项目符合国家产业政策，项目在采取相应的污染防治措施后各污染物均能实现达标排放，对周围环境影响较小。从满足环境质量目标要求分析，项目建设可行。

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人 年 月 日

附表1 建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级☑ | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5～50km□ | 边长=5km☑ |
| 评价因子 | SO2 +NOx排放量 | ≥ 2000t/a□ | 500 ~ 2000t/a□ | ＜500 t/a☑ |
|  | 评价因子 | 基本污染物 ( ) 其他污染物 ( 非甲烷总烃 ) | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ | 地方标准 □ | 附录D □ | 其他标准 □ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区☑ | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | ( 2018 )年 |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ | 主管部门发布的数据☑ | 现状补充监测☑ |
|  | 现状评价 | 达标区□ | 不达标区☑ |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 ☑ 本项目非正常排放源 □ 现有污染源 □ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与 评价 | 预测模型 | AERMOD ☑ | ADMS □ | AUSTAL2000 □ | EDMS/AEDT □ | CALPUFF □ | 网格模型 □ | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50km□ | 边长5～50km □ | 边长 = 5 km ☑ |
|  | 预测因子 | 预测因子(SO2、NOx、TSP ) | 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 ☑ |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | 最大占标率≤100%☑ | 最大占标率＞100% □ |
|  | 正常排放年均浓度 贡献值 | 一类区 | 最大占标率≤10%□ | 最大标率＞10% □ |
|  |  | 二类区 | 最大占标率≤30%☑ | 最大标率＞30% □ |
|  | 非正常排放1h浓度 贡献值 | 非正常持续时长 （ ）h | 占标率≤100% □ | 占标率＞100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | 达标 □ | 不达标 □ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20% □ | k ＞-20% □ |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（SO2、NOx、TSP ） | 有组织废气监测 ☑ 无组织废气监测 | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ TSP ） | 监测点位数（ 4 ） | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 ☑ 不可以接受 □ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（6.349）t/a | NOx:（0.5168）t/a | 颗粒物:（ 1.375 ）t/a | VOCs:（ ）t/a |
| 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 |

建设项目环境影响报告表

项目名称: 榆林佳鑫建筑材料有限公司年产2000万块粘土

空心砖建设项目

建设单位(盖章):    榆林佳鑫建筑材料有限公司

编制日期:2019年10月

国家生态环境保护部制

《建设工程环境影响报告表》编制说明

《建设工程环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 工程名称——指工程立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指工程所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指工程投资总额。

5. 主要环境保护目标——指工程周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本工程清洁生产、达标排放的总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本工程对环境造成的影响，给出建设工程环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门工程，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该工程的环境保护行政主管部门批复。

# Text boxes

荒地

荒地柳

农田

项目区域

路

园

柳

北

生产搅拌用水

润湿用水

23.52

河水

3.27

3.146

村民

水井

进入砖坯

脱硫用水

绿化、道路洒水

0.65

0.52

0.52

0.13

1.2

3.27

1.2

19.05

19.05

19.05

绿化用水

2.496

2.496

生活用水

5

沉淀、再生池

沉淀

煤矸石

磁选

破碎机

滚筒筛

粉煤棚

粘土

双轴搅拌机

陈化库

挤砖机

切条切坯机

砖坯

隧道窑

成品砖

装车外运

脱硫脱硝除尘

烟囱

烟气

固废

噪声、固废

噪声

噪声、粉尘

固废

噪声、粉尘

噪声、粉尘

烟尘、SO2、NOx

固废

脱硫渣

噪声、粉尘

检验

摆渡车

废泥坯

筛上物

筛下物

加水

加水

对辊机

土筛机

噪声、粉尘